# 脚手架安全施工方案

文章来源：未知

本文原地址：http://www.haoword.com/qiyewenhua/shigong/28980.html

好范文网竭诚为广大文字工作者提供周到范文服务！

温馨提示:建议将本文内容复制到另一个新建word文档中保存再作适当修改。

第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部

## 目录

- 第一篇：脚手架安全施工方案

- 第二篇：脚手架专项安全施工方案

- 第三篇：脚手架专项安全施工方案

- 第四篇：脚手架专项安全施工方案编制提示

- 第五篇：扣件式钢管脚手架安全专项施工方案编制要点

- 更多相关范文

## 正文

### 第一篇：脚手架安全施工方案

脚手架施工安全措施方案

编制依据：

1、《建筑工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令

2、《建筑地基基础设计规范》gb50007－2014

4、《建筑结构荷载规范》gb50009－2014

5、《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规范》jgj 166－2014

7、《高处作业安全技术规范》jgj08-91

8、《建筑施工安全检查标准》jgj59-99

一、 地基与基础处理 1、脚手架地基基础必须按施工设计进行施工，按地基承载力要求进行验收。

2、地基高低差较大时，可利用立杆0.6m节点位差调节。

3、土壤地基上的立杆必须采用可调底座。

放线定位。 二、脚手架搭设注意事项

1、严格按照的构造尺寸进行搭设，控制好立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差，并确保节点联接达到要求；

2、脚手片要铺平、铺满和铺稳，不得有探头板；

3、按规范要求设置扫地杆，扫地杆要锁口；4、注意杆件的搭接顺序；5、及时与结构拉结或用临时支承，以确保搭设过程的安全；

6、扣件同杆件扣接时固力在45-55n/m范围内；

7、有变形的杆件和不合格的扣（有裂纹、尺寸不合格，扣接不紧等）不能使用；

8、搭设工人必须佩挂安全带；9、随时校正杆件垂直和水平偏差，避免偏差过大；

10、没有完工的脚手架，在每日完工时，一定要确保架子稳定，以免发生意外；

4 、脚手架基础经验收合格后，应按施工设计或专项方案的要求

11、底座和垫板应准确地放置在定位线上；垫板宜采用长度不少于2跨，厚度不小于50mm的木垫板；底座的轴心线应与地面垂直。12、 脚手架搭设应按立杆、横杆、斜杆、连墙件的顺序逐层搭设，每次上升高度不大于3m。底层水平框架的纵向直线度应≤l/200；横杆间水平度应≤l/400。13、脚手架的搭设应分阶段进行，第一阶段的撂底高度一般为6 m，搭设后必须经检查验收后方可正式投入使用。

14、 脚手架全高的垂直度应小于l/500；最大允许偏差应小于100mm。

15、脚手架内外侧加挑梁时，挑梁范围内只允许承受人行荷载，严禁堆放物料。

三、交底和验收

1、搭设前对架子工进行安全技术交底,双方履行签字手续

2、搭设后在项目部自检的基础上,由项目部组织分段验收。

3、进入现场的碗扣架构配件应具备以下证明资料：

1主要构配件应有产品标识及产品质量合格证○

2 供应商应配套提供管材、零件、铸件、冲压件等材质、产品○

性能检验报告。

4、构配件进场质量检查的重点：

钢管管壁厚度；焊接质量；外观质量；可调底座和可调托撑丝杆直径、与螺母配合间隙及材质。

5、脚手架搭设质量应按阶段进行检验：

1 首段以高度为6m进行第一阶段（撂底阶段）的检查与验收；○

2 架体应随施工进度定期进行检查；达到设计高度后进行全面○

的检查与验收；

3遇6级以上大风、大雨、大雪后特殊情况的检查；○

4 停工超过一个月恢复使用前。○

6、对整体脚手架应重点检查以下内容：

1保证架体几何不变性的斜杆、连墙件、十字撑等设置是否完○

善；

2 基础是否有不均匀沉降，立杆底座与基础面的接触有无松动○

或悬空情况；

3立杆上碗扣是否可靠锁紧；○

4 立杆连接销是否安装、斜杆扣接点是否符合要求、扣件拧紧○

程度；

7、搭设高度在20m以下（含20m）的脚手架，由项目负责人组织技术、安全及监理人员进行验收；

8、 脚手架验收时，应具备下列技术文件

1 施工组织设计；○

2 周转使用的脚手架构配件使用前的复验合格记录；○

3 搭设的施工记录和质量检查记录。 ○

四、脚手架拆除顺序及注意事项

全面检查脚手架的连接、支撑体系等是否符合构造要求，经按技术管理程序批准后方可实施拆除作业。

1、 脚手架拆除前现场工程技术人员应对在岗操作工人进行有针对性的安全技术交底。

2、脚手架拆除时必须划出安全区，设置警戒标志，派专人看管。

3、拆除前应清理脚手架上的器具及多余的材料和杂物。

4、 拆除作业应从顶层开始，逐层向下进行，严禁上下层同时拆除。5、 拆除的构配件应成捆用起重设备吊运或人工传递到地面，严禁抛掷。6、 脚手架采取分段、分立面拆除时，必须事先确定分界处的技

术处理方案。

7、拆除的构配件应分类堆放，以便于运输、维护和保管。

8、脚手架拆除顺序一般为脚手板栏杆剪撑脚手板横杆立杆，按自上而下先装者后拆，后装者先拆，达步拆除，一步一层，不得采用踏步式拆法，不准上下同时作业，剪刀撑应先拆中间扣，再拆两头扣，中间操作人往下递杆子。

9、拆除脚手架，应划出工作区，并设专人看管，禁止有人进入。

10、严格遵守拆除顺序，由上而下，后绑者先拆，先绑者后拆。

11、拆除脚手架前，应将脚手架上的留存材料杂物等清除干净。

12、拆下的杆件与零配件，应按灯分堆，用吊车吊下，严禁高空抛掷。13、统一指挥，上下响应，动作协调，当解开与另一人有关的结时，应先通知对方，以防坠落。

五、安全技术措施1、搭设脚手架必须由持上岗证的架子工承担，凡患有高血压、心矿井病者不得上脚手架操作。

2、搭设脚手架前，必须进行安全交底（并做书面记录），工人必须戴好安全帽，佩好安全带，工具及构配件要放在工具袋内，穿防滑鞋工作、袖口、裤口要扎紧。

3、在靠近架空界电线路搭设脚手架时，应按供电局规定确保一定的安全距离，必要时应切断电源或迁移电线。4、施工现场带电线路如无可靠的安全措施，一律不准通过脚手架，非电工不准擅自拉接电线电器装置。5、严禁在脚手架上堆放模板、木木及施工多余的物料等，以确保脚手架畅通和防止超载。

6、吊运脚手片，钢管等须用专用保险吊钩，严禁单点起吊，要堆放平稳，并严格控制脚手架上的施工荷载。

7、脚手架甲骨文角应有接电保护及避雷装置，并每隔高50m间距设置避雷装置。

8、相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧。

六、脚手架使用注意事项

严格避免以下违章作业：

1、利用脚手架吊运重物；

2、作业人员攀登架子上下；

3、扒车在架子上跑动；

4、任意拆除脚架部件和连墙杆件；

在脚手架底部或近部进行开挖沟槽等影响地基稳定的施工作业。六级以上大风、大雾、大雨天气下应在脚手架上作业，建立脚手架管理制度，加强使用过程中的检查，发现问题及时解决。

### 第二篇：脚手架专项安全施工方案

一、脚手架施工技术措施

1）脚手架布置应根据上方结构物特点及脚手架规格，初步拟定脚手架的布置形式，然后检算脚手架的受力是否满足强度要求。

2）、根据规范要求设置合理的剪力撑及横向连接杆件。

3）、对于跨河、跨路地段将严格检算其强度，跨路门洞必须设置好防止车辆撞击脚手架的保护措施。

4）、根据脚手架体积的大小设计避雷接地方案。

二、脚手架搭设安全管理措施

1）搭设脚手架的门架、钢管、扣件的规格、性能及质量应符合现国家行业标准的规定，并应有出厂合格证明书及产品标志。施工前对门架、钢管、扣件进行检查，清除其损伤大、变形大、锈蚀严重的材料。

2）脚手架搭设前，组织相应的技术管理、安全管理人员及作业班组人员进行安全交底，让每个人心中都了解施工中的注意事项，确保施工中的安全。脚手架搭设必须按照施工组织设计图纸搭设，不得改变支架结构。支架的水平连接杆件、剪力撑等必须按照图纸进行设置，图纸未明确时应参照相关规范进行搭设。支架搭设完毕或分段搭设完毕，应对脚手架工程的质量进行检查，经检查合格后方可交付使用。

3）脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工。上岗人员要定期体检，合格者方可持证上岗。

4）脚手架搭设时，所有操作人员必须佩带安全帽、系安全带、穿防滑鞋，高空作业衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。安全带应挂

在牢固的物体上，严禁在一个物体上拴多根安全带，同时安全带必须合格产品并定期检查，临边作业要设置好防护围栏和安全网；悬空作业应有可靠的防护措施。

5）搭设过程中，脚手架上不准堆放零星杂物，如：扣件、螺丝、螺帽、短钢筋等，避免掉落造成人员伤害。小型工具应随手放人工具袋（套）内，上下传递物件禁止抛掷。高空作业不宜上下重叠，确需时在两层中间设置可靠的隔离设施。

6）遇有恶劣气候（如风力在六级以上、大雾、暴雨等）影响施工安全时，应停止脚手架搭设或拆除工作，雨、雪天上架作业应有防滑措施，并应扫除积雪。

7）用于高空作业的梯子不得缺档，不得垫高使用。梯子横档间距以30cm为宜。使用时上端要扎牢，下端应采取防滑措施。单面梯与地面夹角60°～70°度为宜，禁止二人同时在梯上作业。如需接长使用，应绑扎牢固。人字梯底脚要拉牢。在通道处使用梯子，应有人监护或设置围栏。

8）脚手架应做好接地、霹雷措施，特别时有电线路穿过支架时要做好防护措施，避免整个脚手架带电。

9）在靠近居民区搭设脚手架，外侧必须有防止坠落物伤人的防护措施。

10）不得在脚手架基础及其临近处进行挖掘作业。

11）搭拆脚手架时，地面应设置围栏和警戒标志，派人专人看守，严禁非操作人员入内。

三、脚手架拆除安全措施

脚手架经单位工程负责人检查验证并确认不再需要时，方可拆除。 拆除现场必须设置警戒区，张贴醒目的警戒标志。警戒区域严禁非工作人员通过或在脚手架下方施工

如遇强风、雨、雪等特殊天气，不应对脚手架进行拆除。晚上拆除脚手架时应配备足够的照明设备。

脚手架的拆除应在统一指挥下，按后装先拆、先装后拆的顺序及下列安全作业的要求进行：

同一层的构配件和加固件应按先上后下、先外后里的顺序进行，最后拆除连墙件；

在拆除过程中，脚手架的自由悬臂高度不得超过两步，当必须超过两步时，应加设临时拉结；

连墙杆、通常水平杆和剪刀撑等，必须在脚手架拆卸到相关的门架时方可拆除；

工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆卸作业，并按规定使用安全防护用品；

拆除工作中，严禁使用榔头等重物击打、撬挖，拆下的连接棒应放入袋内，锁臂应先传递到地面并放室内堆放；

拆装连接部件时，应先将锁座上的锁板与卡钩上的锁片旋转至开启位置，然后开始拆除，不得硬拉，严禁敲击；

拆下的钢管与配件，应成捆用机械吊运由井架传至地面，防止碰撞，严禁抛掷。

四、高空作业安全措施

脚手架搭设、拆除施工属高空作业，施工时作业人员按下规程作业：

1、非施工作业人员，不得进入施工现场，禁止在施工场地打闹。施工时，戴好安全帽。作业负责人要及时检查，及时进行安全教育，预防安全事故。超过2m高度必须佩戴安全带，安全帽及安全安全带必须定期检查，符合要求后方可使用。

2、施工作业搭设的扶梯、工作台、脚手架、护身栏、安全网等，必须牢固可靠，并经验收合格后方可使用。上下楼梯必须符合规范要求，楼梯不能太陡，铺设木板时必须采取防滑措施，扶手高度不小于1.2m，至少按2排布置，底排高度不大于0.3m。超过2m以上的脚手架上如有施工作业时，四周必须设1.2m高的扶手拦杆和18cm高的挡脚板。

3、架子工程应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（jgj80-90）和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定要求。

4、人员上下通行要由斜道或扶梯上下，不准攀登模板、脚手架、或绳索上下，作业时必须站在稳固的脚手板上，严禁站在钢管上，并作好“三宝”、“四口”等防护措施的管理。

5、高空作业用的料具应放置稳妥、小型工具应随时放入工具袋，上下传递工具时，严禁抛掷。高处作业所用的物料，应堆放平稳，不得妨碍通道。高处拆下的物体、余料和废料，禁止向下抛掷。

6、高处作业必须系安全带，安全带应挂在牢固的物件上，严禁在一个物件上拴挂几根安全带或一根安全绳上拴几个人；临边作业应设置防护围栏和安全网；悬空作业应有可靠的安全防护设施。

7、设置在建筑结构上和直爬梯及登高攀件，必须牢固、可靠。

8、梯脚底应坚实，梯子上端应有固定措施，人字梯铰链必须牢固；在同一架梯子上不得2人同时作业。

9、高处作业不宜上下重叠。确需在高处上下重叠作业时，应在上下两层中间用密铺棚板隔离或采用其他隔离设施。

### 第三篇：脚手架专项安全施工方案

脚手架安全专项施工方案

一、编制依据

(1)《直缝电焊钢管》(gb／t 13793) ；

(2)《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(jgj 128) ；

(3)《建筑施工附着升降脚手架安全技术规程》(dgj 08—905) ；

(4)《低压流体输送用焊接钢管》(gb／t 3092) ；

(5)(建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(jgj 130) ；

(6)《钢管脚手架扣件》(gb 15831) ；

(7)《钢板冲压扣件》(jc 3061) ；

二、工程概况

1.工程概况

贵州省仁怀至赤水高速公路，是贵州省高速公路网规划 “6横7纵8联”中的第5纵赤水至望谟的主要组成部分。项目起点位于仁怀市西南的罗旺田，顺接白蜡坎至仁怀高速，途经仁怀市、大坝镇、火石岗乡、二郎乡、桑木镇、马临乡、土城镇、元厚镇、胡市镇、旺隆镇，终于赤水市赤水河大桥，接赤水至泸州高速。

本合同为rctj-2合同段，起讫桩号为k9+450～k18+900，路线全长

9.45公里。起点位于物资公司民用爆材仓库附近，之后路线顺山包布设，依次经过梨树湾、赵家湾子、黄孔垭，至磨刀溪设停车区。跨越x388公路至方家垭口，设流沙岩隧道至七坝，再设后水沟隧道至白果树，之后顺地势设线至本合同段终点。

本合同区位于大娄山脉西侧，黔北山地北缘与四川盆地低山丘陵南缘衔接地段，山体走向北北东。地形以构造侵蚀地山v字型沟谷地形为主，相对前段明显复杂，切割强烈，地形起伏较大，坡度一般在35～55o。 气候对施工影响不大，基本可常年组织施工。

沿线以灰岩、砂岩为主，路线西侧边坡绝大多数为顺层边坡，同时，泥岩雨水易软化，应做好护坡和排水工程，做好雨水的疏导。桥梁基础施工时也应足够重视。

2、主要工程数量

本合同段共有路基土石方302.8万m3，其中挖土方24.1万m3，挖石方153.3万m3，填方124.3万m3；排水工程18547.1 m3；防护工程14693.3 m3；桥梁2215.3米/11座；涵洞通道11座；隧道1058.5米/2座。

3、工程项目总工期

开工日期为2014年9月24日，2014年9月23日前全部竣工本工程一标段桩号起止点为k9+450～k18+900。

本专项施工方案将主要针对混凝土结构的盖梁、墩柱等采用脚手架支撑进行设计。

三、脚手架施工技术措施

1）脚手架布置应根据上方结构物特点及脚手架规格，初步拟定脚手架的布置形式，然后检算脚手架的受力是否满足强度要求。

2）、根据规范要求设置合理的剪力撑及横向连接杆件。

3）、对于跨河、跨路地段将严格检算其强度，跨路门洞必须设置好防止车辆撞击脚手架的保护措施。

4）、根据脚手架体积的大小设计避雷接地方案。

四、脚手架搭设安全管理措施

1）搭设脚手架的门架、钢管、扣件的规格、性能及质量应符合现国家行业标准的规定，并应有出厂合格证明书及产品标志。施工前对门架、钢管、扣件进行检查，清除其损伤大、变形大、锈蚀严重的材料。

2）脚手架搭设前，组织相应的技术管理、安全管理人员及作业班组人员进行安全交底，让每个人心中都了解施工中的注意事项，确保施工

中的安全。脚手架搭设必须按照施工组织设计图纸搭设，不得改变支架结构。支架的水平连接杆件、剪力撑等必须按照图纸进行设置，图纸未明确时应参照相关规范进行搭设。支架搭设完毕或分段搭设完毕，应对脚手架工程的质量进行检查，经检查合格后方可交付使用。

3）脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工。上岗人员要定期体检，合格者方可持证上岗。

4）脚手架搭设时，所有操作人员必须佩带安全帽、系安全带、穿防滑鞋，高空作业衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。安全带应挂在牢固的物体上，严禁在一个物体上拴多根安全带，同时安全带必须合格产品并定期检查，临边作业要设置好防护围栏和安全网；悬空作业应有可靠的防护措施。

5）搭设过程中，脚手架上不准堆放零星杂物，如：扣件、螺丝、螺帽、短钢筋等，避免掉落造成人员伤害。小型工具应随手放人工具袋（套）内，上下传递物件禁止抛掷。高空作业不宜上下重叠，确需时在两层中间设置可靠的隔离设施。

6）遇有恶劣气候（如风力在六级以上、大雾、暴雨等）影响施工安全时，应停止脚手架搭设或拆除工作，雨、雪天上架作业应有防滑措施，并应扫除积雪。(本站向您推荐：www.HAoWoRd.com)

7）用于高空作业的梯子不得缺档，不得垫高使用。梯子横档间距以30cm为宜。使用时上端要扎牢，下端应采取防滑措施。单面梯与地面夹角60°～70°度为宜，禁止二人同时在梯上作业。如需接长使用，应绑

扎牢固。人字梯底脚要拉牢。在通道处使用梯子，应有人监护或设置围栏。

8）脚手架应做好接地、霹雷措施，特别时有电线路穿过支架时要做好防护措施，避免整个脚手架带电。

9）在靠近居民区搭设脚手架，外侧必须有防止坠落物伤人的防护措施。

10）不得在脚手架基础及其临近处进行挖掘作业。

11）搭拆脚手架时，地面应设置围栏和警戒标志，派人专人看守，严禁非操作人员入内。

五、脚手架拆除安全措施

脚手架经单位工程负责人检查验证并确认不再需要时，方可拆除。 拆除现场必须设置警戒区，张贴醒目的警戒标志。警戒区域严禁非工作人员通过或在脚手架下方施工

如遇强风、雨、雪等特殊天气，不应对脚手架进行拆除。晚上拆除脚手架时应配备足够的照明设备。

脚手架的拆除应在统一指挥下，按后装先拆、先装后拆的顺序及下列安全作业的要求进行：

同一层的构配件和加固件应按先上后下、先外后里的顺序进行，最后拆除连墙件；

在拆除过程中，脚手架的自由悬臂高度不得超过两步，当必须超过两步时，应加设临时拉结；

连墙杆、通常水平杆和剪刀撑等，必须在脚手架拆卸到相关的门架

时方可拆除；

工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆卸作业，并按规定使用安全防护用品；

拆除工作中，严禁使用榔头等重物击打、撬挖，拆下的连接棒应放入袋内，锁臂应先传递到地面并放室内堆放；

拆装连接部件时，应先将锁座上的锁板与卡钩上的锁片旋转至开启位置，然后开始拆除，不得硬拉，严禁敲击；

拆下的钢管与配件，应成捆用机械吊运由井架传至地面，防止碰撞，严禁抛掷。

六、高空作业安全措施

脚手架搭设、拆除施工属高空作业，施工时作业人员按下规程作业：

1、非施工作业人员，不得进入施工现场，禁止在施工场地打闹。施工时，戴好安全帽。作业负责人要及时检查，及时进行安全教育，预防安全事故。超过2m高度必须佩戴安全带，安全帽及安全安全带必须定期检查，符合要求后方可使用。

2、施工作业搭设的扶梯、工作台、脚手架、护身栏、安全网等，必须牢固可靠，并经验收合格后方可使用。上下楼梯必须符合规范要求，楼梯不能太陡，铺设木板时必须采取防滑措施，扶手高度不小于1.2m，至少按2排布置，底排高度不大于0.3m。超过2m以上的脚手架上如有施工作业时，四周必须设1.2m高的扶手拦杆和18cm高的挡脚板。

3、架子工程应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（jgj80-90）和《建筑安装工人安全技术操作规程》（1980.5.20）规定要求。

4、人员上下通行要由斜道或扶梯上下，不准攀登模板、脚手架、或绳索上下，作业时必须站在稳固的脚手板上，严禁站在钢管上，并作好“三宝”、“四口”等防护措施的管理。

5、高空作业用的料具应放置稳妥、小型工具应随时放入工具袋，上下传递工具时，严禁抛掷。高处作业所用的物料，应堆放平稳，不得妨碍通道。高处拆下的物体、余料和废料，禁止向下抛掷。

6、高处作业必须系安全带，安全带应挂在牢固的物件上，严禁在一个物件上拴挂几根安全带或一根安全绳上拴几个人；临边作业应设置防护围栏和安全网；悬空作业应有可靠的安全防护设施。

7、设置在建筑结构上和直爬梯及登高攀件，必须牢固、可靠。

8、梯脚底应坚实，梯子上端应有固定措施，人字梯铰链必须牢固；在同一架梯子上不得2人同时作业。

9、高处作业不宜上下重叠。确需在高处上下重叠作业时，应在上下两层中间用密铺棚板隔离或采用其他隔离设施。

中铁二十局集团第二工程有限公司

仁赤高速公路rctj-2项目部

二〇一四年一月八日

### 第四篇：脚手架专项安全施工方案编制提示

脚手架专项安全施工方案

1、 工程概况

2、 编制依据

3、 施工计划

a) 施工准备

b) 材料、设备

c) 人力资源计划

4、 施工技术

a) 技术参数

b) 施工方法

c) 施工流程

d) 检查验收

5、 施工安全保证措施：

a) 安全组织机构及职责

b) 安全技术措施

c) 风险评估及分析

d) 应急预案

e) 安全监测

6、 特种作业人员管理

a) 作业人员资质

b) 安全教育、入场培训

c) 身体健康要求

d) 个人安全防护用品要求

7、 计算书及相关图纸

方案说明：

1、 危险性较大分部分项工程专项安全方案

a) 编制程序：脚手架超过24米必须编制安全专项方案，由专业技术人员编制，施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的有资质专业技术人员进行审核 ，经审核合格，由施工单位技术负责人签字，同时在方案里提供资质复印件； b) 审核、批准程序：实行施工总承包的，专项方案应当上报总包，由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字，然后上报监理单位审核、批准，由项目总监理工程师审核签字；（在方案报审表内体现）

2、 超过一定规模危险性较大分部分项工程安全专项方案

a) 脚手架超过50米必须编制安全专项施工方案，按照第一条编制程序进行， b) 组织专家进行论证，（论证会需业主、监理、总包、施工单位相关人员参加）方案内需编制专家意见表格，五位专家分别提出专家意见并签名，同时在方案内提供专家资质复印件（专家必须具有高级专业技术职称 ）

c) 根据专家意见对安全专项方案进行修改，并由总包组织进行评审

d) 需专家论证的方案经过施工单位技术负责人、总承包单位技术负责人，项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施（在方案报审表内体现）

### 第五篇：扣件式钢管脚手架安全专项施工方案编制要点

扣件式钢管脚手架安全专项施工方案编制要点

一、工程概况

（一）建筑物的平面尺寸、层数、层高、总高度、建筑面积、结构形式、地质情况、工期；外脚手架方案选择等。

（二）编制依据

1．《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》jgj 130―2014（2014年版）；

2．《建筑施工安全检查标准》jgj 59―99；

3．地质勘察报告；

4．本工程施工图纸。

二、脚手架设计

（一）参数确定

依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第3章、第6章：

8．挡脚板的设置。

（二）设计计算

依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》进行计算：

三、施工组织与管理

（一）搭设脚手架应由具有相应资质的专业施工队伍施工；确定施工单位时应同时明确技术负责人及专职安全员。

（二）脚手架搭设人员必须具有省级以上建设行政主管部门颁发的特种作业人员操作资格证书。

（三）上岗人员应定期体检，合格者方可持证上岗。

四、脚手架施工质量要求及验收

（一）施工准备

（二）脚手架地基与基础施工、验收、放线定位。

（三）脚手架搭设的进度控制。

（四）脚手架施工工序流程。

（五）脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检查验收方法。

（六）脚手架安全防护做法与要求。

五、脚手架安全管理

依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第9章，制定有针对性的安全措施。

六、附脚手架的平面布置图、脚手架剖面图、脚手架基础大样图、连墙件节点大样图、上下人行通道搭设大样图等。

七、安全技术保证措施

（一）建立健全施工安全保证体系，落实有关建筑施工的基本安全措施等内容。

（二）结合工程特点采取安全技术措施，必须包括紧急应急措施和应急预案。

### 向您推荐更多相关文章：

门式脚手架安全施工专项方案4-12

外脚手架拆除专项安全施工方案

脚手架施工方案及脚手架搭建安全防护措施

外脚手架施工方案

厂房脚手架施工方案

更多请访问施工方案范文http://www.haoword.com/qiyewenhua/shigong/

本范文由好范文网提供

更多好范文请访问好范文网 http://www.haoword.com