# 脚手架拆除施工方案

文章来源：未知

本文原地址：http://www.haoword.com/qiyewenhua/shigong/25344.html

好范文网竭诚为广大文字工作者提供周到范文服务！

温馨提示:建议将本文内容复制到另一个新建word文档中保存再作适当修改。

第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部

## 目录

- 第一篇：脚手架拆除施工方案

- 第二篇：脚手架拆除施工方案

- 第三篇：脚手架拆除施工方案

- 第四篇：脚手架拆除施工方案

- 第五篇：脚手架拆除施工方案

- 更多相关范文

## 正文

### 第一篇：脚手架拆除施工方案

山水华城公寓1#楼

脚手架拆除施工方案

编制：

审核：

审批：

河南国安建设集团有限公司

年月日

-----------------------------------------------脚手架拆除方案-------------------------------------------------

目录

1、 工程概况

2、 机构设置

3、 人员计划

4、 安全管理措施

5、 成品保护措施

6、 安全管理目标

7、 安全保证体系

8、 文明施工目标及文明施工措施

一、工程概况

本工程为山水华城公寓1#楼，位于新郑市郑港五路以北、郑港一街以西，建筑高度32.5m，一层至二层局部为商业，三层至十层为宿舍。地下一层为储藏室。结构类型为框架剪力墙结构。

二、机构设置

根据工程特点,组建以项目经理张跃听为首的项目领导班子,对工程项目的工期安全、现场文明、有计划的组织和管理;安全检查员1名,由张英五担任,施工工长1名,由黄守明担任,组长1 名,组成项目班子,协调、组织该工程项目的全面工作。

三、人员计划人

四、安全管理措施

1、凡患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、四肢残缺以及其它不适于高处作业的人员，不得从事高处作业。

2、高处作业衣着要灵便、禁止穿硬底和带钉易滑鞋；材料堆放要平稳，工具放入袋（套）内，上下传递物件、禁止抛掷。

3、认真做好工人上岗前培训工作,进入施工现场必须遵守安全生产纪律和操作规程。

4、进入施工现场必须戴安全帽,高空作业系好安全带。

5、拆架前必须设立警戒区,挂上标识,禁止通行,封闭

通行道路口并挂设标识并设有专人看守。

6、拆架子时必须自上而下有序进行先拆除外围安全

网和要拆几步架的剪力撑,再拆除跳板后再拆除小横杆、大横杆,最后拆除外架连接点和立杆.

7、拆除上一步架子时必须先铺设好下一层架子的跳

板,设立足够的操作面。

8、严禁在拆除架子过程中将钢管扣件、跳板从空中

向下抛纵。由人工用棕绳一根一根自上向下吊放或从窗口穿进房间从龙门架运至地面。若发现有从高空向下扔钢管、扣件等违规操作现象，发现一次罚款100元，造成人身伤害及其他损坏的，承担所有责任，严重的交司法机关处置。

9、拆除架子时，操作人员严禁用手脚抚摸墙面或者

钢管和材料碰撞墙面，如实碰撞或抚摸墙面，应及时通知修复人员进行修复。

10、严禁先拆外架与建筑物连接接点，后拆除架子，拆至本层时方可拆除安全兜网。

11、拆除外架子严禁钢管上面带有未拆扣件。钢管

上面所有扣件必须拆除干净。

12、拆除架子时，必须有专人指挥。

五、成品保护

加强工人成品保护意识，拆除外架时，严格按照操

作程序和安全技术交底，禁止破坏已做好的涂料、门窗、

地面、墙面等。

六、安全生产管理目标

本工程安全管理目标为：杜绝重大死亡事故，轻伤

频率控制在7%0以内，创“市区文明施工安全生产先进工地”。

七、安全保证措施

1、认真贯彻执行国家颁发的《建筑安装工人安全技

术操作规程》,做好施工操作中的安全工作。

2、严格执行建设部颁发的《建筑施工现场安全,检

查评分标准》和《建筑施工现场临时用电安全技术规范》,做好施工现场的安全文明施工。

3、建立工程项目安全生产领导小组，以项目经理为

首，下设专职安全员，各班组兼职安全员，负责检查、督促工地安全生产管理工作，动员全体职工人人讲安全、人人管安全。

4、编制审定后的施工方案，未经项目经理批准,任

何人不得擅自进行更改。

5、施工人员在开始工作之前，要检查所有机具、工

具、安全带及临时设施的使用情况，若有隐患，须整改后方可作业。

6、坚持班组例会制度，作业前由工长进行当天的工

作交底、安全交底。

7、建立安全生产岗位经济责任制，明确各岗责、权、利，奖罚分明。

8、所有参加高空指挥，作业人员须进行严格的整体检查，并需取得县(区)级以上医院的证明，,凡不适应上高空作业的人员一律不准上岗。

9、高空作业应设防护栏杆和安全带双保险措施，行走通道除设防护栏外并设有拉系安全带的专用钢丝绳，以确保操作人员行走及操作过程中系牢安全带。

本工程施工场地极其狭窄。因此，在保证正常施工的前提下，必须确保四周民用设施的安全，另外要保证现场文明施工，为市创建卫生文明城市尽一份力量。

八、文明施工目标及文明施工措施

1、文明施工目标:创市区“文明施工安全生产”先进工地。

2、文明施工措施

a、设置安全管理项目部，重点督查安全防护，文明施工及四周人流疏导工作。

b、拆除下来的钢管、扣件、安全网要码放整齐，保证场地充分利用，场容场貌有条不紊。

### 第二篇：脚手架拆除施工方案

山煤集团左权鑫顺煤业有限公司

脚

手

架

拆

除

方

案

工程名称：主井场地边坡治理工程施工单位：中煤建设集团工程有限公司

二〇一四年四月

1、为保证脚手架拆除中得稳定性，拆除脚手架必须完成下列准备工作：

⑴全面检查脚手架，重点检查扣件、支撑体系等是否符合安全要求。

⑵根据检查结果及现场情况编制补充完善施工组织设计中得拆除顺序和措施，并经主管部门批准后方可实施。

⑶由单位工程负责人进行拆除安全技术交底，交底双方均应在交底书上签字。

⑷根据拆除现场的情况，设围栏或警戒标志，并有专人看守。 ⑸清除脚手架上留存的材料、电线等杂物及地面障碍物。

2、脚手架的拆除应符合下列要求：

⑴拆除脚手架必须有专人指挥，参与拆除的人员应注意动作的配合和协调，在拆除过程中不宜中途换人，不得单人拆除较重杆件等有危险的构配件。必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。

⑵拆除顺序应是后搭设的部件先拆，先搭设的部件后拆，严禁采用推倒或拉倒的拆除做法。

⑶拆脚手架宜一步一清，分段拆除时高度差不应大于2步，入高差不得已大于2步，应采取临时固定措施。

⑷如脚手架采取分段分立面拆除时，对不拆除的脚手架要按jgj130－2014规范规定设置连墙件和横向斜撑加固。

⑸拆剪刀撑和纵向水平杆时，应先拆中间扣件，后拆两端扣件。拆扣件时，应有防止杆件突然坠落的措施。

3、拆除的脚手架部件应及时运至地面，严禁从空中抛掷。

4、运至地面的脚手架部件，应及时清理、保养，根据需要涂刷防锈漆，并按品种、规格随时码堆存放。

5、脚手架拆除应注意事项：

⑴拆除前应对脚手架进行检查，如周围有电线或者其它障碍物，必须采取措施后才能进行拆除。

⑵拆除时周围应设围栏或警戒标志，禁止闲人进出，并应设专人看管。拆除过程中的脚手架附近及下部，不准进行其他作业或人员停留。

⑶拆除应按先搭后拆，后搭先拆的顺序自上而下，一步一清，不准采用踏步式拆法，并严禁采用推倒的方法；拆除顺序自上而下进行，上下不能同时作业。

⑷脚手架的栏杆与马道不准先拆除，而应按顺序与脚手架同时拆除；架子最下一步拆除时，应后拆悬挑支撑架部分。悬挑架拆除时，与结构连接杆最后拆除。操作人员的安全带固定在与插口架固定的杆件上，以插口架为依托，由远及近顺序边拆边退至插口架部分。插口悬挑架部分最后在室内拆除，把脚手管从室内抽回。

⑸拆除斜拉杆及大横杆时，应先拆中间扣，再拆两头扣。拆完后由中间的人负责往下顺杆子。

⑹在较高的地方拆下的材料不应往下投扔，应用滑车吊下或由斜道运下。拆除的材料应堆放在规划指定的地点。

6、应注意的安全事项

⑴操作人员必须持证上岗，并有专人统一指挥。

⑵在搭拆前对工人进行安全和技术交底。

⑶操作过程中必须严格遵守工地现场的各项管理制度。

⑷操作人员必须配戴好安全帽和安全带等安全工具后，方能进入现场施工。

⑸拆除脚手架将与搭设时相反，即：安全网→档笆→底笆→防护栏杆→斜拉钢丝绳→大撑杆→立杆。

⑹高空搭拆时严禁向下或向处抛物，作好防止扣件、螺丝、钢管、工具等物体坠落措施，脚手架清理时，不能将垃圾向下倾倒。 ⑺操作人员必须严格按照脚手架的搭拆规范和施工方案搭拆。 ⑻拆除后的所有杆件和扣件在拆除时应分离，送至地面应按类堆放整理做好落清洁工作。

### 第三篇：脚手架拆除施工方案

脚手架拆除施工方案

一、作业人员组成

脚手架拆除必须由持有上岗证的架子工拆除。

二、脚手架拆除顺序

严格遵守拆除顺序，坚持由上而下，先加固后拆的原则，不能上下同时作业， 拆除脚手架应先拆除挡脚板，再拆脚手板-->护身栏杆->剪刀撑->小横杆-> 大横杆->立杆，最后拆拉结点,当拆至脚手架下部最后一节立杆时要先设临时支撑加固，再拆拉结点。大片架子拆除后所预留的斜道、上料平台、通道等， 要在大片架子拆除前先进行加固，以便拆除后能确保其完整，安全和稳定。

三、脚手架拆除规定

工程施工完毕，应经单位工程负责人检查验证确认不再需要脚手架时，方可拆除。拆除脚手架应符合下列规定：

1.拆除脚手架前，应清除脚手架上的材料，工具和杂物。

2.拆除脚手架时，应设置警戒区，设立警戒标志，并由专人负责警戒。

3.脚手架的拆除，应按后装先拆的原则，按下列程序进行：

（1）从跨边起先拆顶部扶手与栏杆柱，然后拆脚手板（或水平架）与扶梯段，再卸下水平杆加固杆和剪刀撑。

（2）自顶层跨边开始拆卸交叉支撑，同步拆下顶撑连墙杆与顶 1

层门架。

（3）继续相下同步拆除第二步门架与配件。脚手架的自由悬臂高度不得超过三步，否则应加设临时拉结。脚手架与建筑物的联结杆不可提前拆除,拆除联结杆后,应立即组织人员将该处饰面修补完整。

（4）连续同步往下拆卸。对于连墙杆、长水平杆、剪刀撑，必须在脚手架拆卸到相关跨门架后，方可拆除。

（5）拆除扫地杆、底层门架及封口杆。

（6）拆除基座，运走垫板和垫块。,

（7）工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆除作业。

（8）拆除工作中，严禁使用榔头等硬物击打、撬挖。拆下的连接棒应放入袋内，锁臂应先传递至地面并放入室内堆存。

（9）拆卸连接部件时，应先将锁座上的锁板与搭钩上的锁片转至开启位置，然后开始拆卸，不准硬拉，严禁敲击。

（10）拆除的门架、钢管与配件，应成捆和按类分堆(机件装入袋中)用机械吊运或井架传送至地面，防止碰撞，严禁抛掷。

（11）拆下的杆件与零配件到地面时,应随即按品种分规格堆放整理,妥善保管,有损坏的给予维修和保养.

四、脚手架拆除安全技术措施

1.脚手架拆除人员必须右综合劳动部门颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经考核合格，领取《特种人员操作证》 的专业架子工进行。

2.拆架子的高处作业人员持证上岗，操作时必须佩戴安全帽、安

全带、穿防滑鞋、扎裹腿方允许上架作业。

3.打雷及雨、雾天气和6级以上大风时,不得进行脚手架上的高空作业,必须采取安全、防滑措施。

4.架上作业人员应作好分工和配合，上下呼应，动作协调，传递杆件掌握好重心，平稳传递，不要用力过大以免引起人身或杆件失衡，对每完成一道工序，要相互询问并确认以后才能进行下一道工序。拆立杆要抱住立杆再拆开最后两个扣，拆除大横杆、剪刀撑时，应先拆中间扣，然后托住中间，再解端头扣。

5.作业人员应佩戴工具袋，工具用后装入袋中，不要放在架子上，以免掉落伤人。

6.架设材料要随下随放，拆除多少，下放多少，以免放置不当时掉落。

7.作业前应注意检查作业环境是否可靠、安全，防护设施是否齐全有效,确认无误后方可施工。

8.作业时应注意随时清理落在架面口的材料，保持架面上规整清洁(本站向您推荐WWW.HAOWoRD.com),不要乱放材料工具，以免影响作业的安全和发生掉物伤人。

9.运送杆配件应尽量利用垂直运输设施或悬挂滑轮下。并绑扎牢固,尽量避免用人工层层传递或者间接抛掷。

10.一定要按照先下后上，先外后里,先架面材料后构架材料,先铺件后结构件和先结构件后附墙件的顺序，一件一件的松开联结，取出并随即吊下。

11.拆卸脚手架板、杆件、门架几其他较长较重有两端联结的部件

时，必须要两个人或多个人组成进行。

12.多人或多组进行拆卸作业时，应加强指挥,并相互询问和协调作业步骤,严禁不按程序进行的故意拆卸。

13.因拆除上部或一侧的附墙拉结而使架子不稳时，应加设备撑拉措施,以防止架子活动影响作业安全。

14.在拆除过程中，不得中途换人，如必须换人时应将拆除情况交待清楚后方可离开，禁止单人进行拆除作业。

15.拆除作业现场应划出作业区，有安全围护和警示标志， 专人指挥，禁止无关人员进入危险区域。

### 第四篇：脚手架拆除施工方案

脚手架拆除方案

脚手架拆除施工方案

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、结构类型：本工程为二层现浇钢筋混凝土框架结构。

4、建筑面积：总建筑面积为7246.96m2。

5、结构设计：抗震设防烈度为6度，标准冻深0.85米，基础采用独立基础，主体结构为全现浇钢筋混凝土框架结构。

二、编制依据

1、《建筑施工安全检查标准》jgj-99；

2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》jgj130-2014；

3、《建筑施工高处作业安全技术规范》jgj80-91；

4、施工组织设计及施工图纸。

三、脚手架拆除施工工艺

拆架程序应遵守由上而下，先搭后拆的原则，即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑，而后拆小横杆、大横杆、立杆等（一般的拆除顺序为：安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆）。

不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时，要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣件，然后托住中间，再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架，分段拆除高差不应大于2步，如高差大于2步，应增设连墙件加固。

-1-

拆除后架体的稳定性不被破坏，如附墙杆被拆除前，应加设临时支撑防止变形，拆除各标准节时，应防止失稳。

当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度（约6米）时，应先在适当位置搭临时抛撑加固，后拆连墙件。

四、脚手架拆除的安全技术措施

4.1、拆架前，全面检查待拆脚手架，根据检查结果，拟订作业计划，报请批准，进行技术交底后才准备工作。

4.2、架体拆除前，必须察看施工现场环境，包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况，凡能提前拆除的尽量拆除掉。

4.3、拆架时应划分作业区，周围设绳绑围栏或竖立警戒标志，地面应设专人指挥，禁止非作业人员进入。

4.4、拆除时要统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一人有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落。

4.5、在拆架时，不得中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交代清楚后方可离开。

4.6、每天拆架下班时，不应留下隐患部位。

4.7、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线，以防触电事故。

4.8、所有杆件和扣件在拆除时应分离，不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

4.9、所有的脚手板应自外向里竖立搬运，以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

4.10、拆下的零配件要装入容器内，用吊篮吊下；拆下的钢管要绑扎牢固，双点起吊，严禁从离空抛掷

### 第五篇：脚手架拆除施工方案

脚手架拆除施工方案

1、脚手架拆除现场必须设警戒区域，挂醒目警戒标记，警戒区域内严禁操作人员通行或在脚手架下施工，地面监护人必须履行职责。

2、如遇强风，下雨特殊气候，不得进行脚手架的拆除。

3、所有操作人员严格按高处作业规定执行、遵守安全纪律，戴好安全帽，扣好帽带，佩系好安全带，并认真检查安全带是否佩系牢固。

4、拆除人员进入岗位后，先进行检查、加固松动部位清除每层内材料物体，所有清理物应安全输送到地面，严禁抛掷。

5、拆除的工序按搭设的返程序进行，严格遵守拆除顺序，由上而下，一步一清不准上下层同时作业。

6、拆除脚手架钢管，扣件，等材料应往下传递送或用绳索吊下，不得往下投扔，以免伤人和不必要的损失。

7、拆除过程中最好不要中断，如需中断，应将拆除部分处理清楚，并检查是否牢固，确以安全后方可停歇。

8、脚手架拆除完后，应将钢管，扣件等材料整理好进行堆放，堆好摆好。

9.所有操作人员一定持有效证件上岗，严禁酒后作业。

中建一局建筑安装工程公司

2014年11月8日

### 请留意以下其他相关内容：

脚手架拆除施工方案

外脚手架拆除施工方案

外墙脚手架拆除施工方案

脚手架拆除施工方案422218414

脚手架拆除施工方案皮

更多请访问施工方案范文http://www.haoword.com/qiyewenhua/shigong/

本范文由好范文网提供

更多好范文请访问好范文网 http://www.haoword.com