# 爆破施工方案

文章来源：未知

本文原地址：http://www.haoword.com/qiyewenhua/shigong/26110.html

好范文网竭诚为广大文字工作者提供周到范文服务！

温馨提示:建议将本文内容复制到另一个新建word文档中保存再作适当修改。

第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部

## 目录

- 第一篇：爆破施工方案

- 第二篇：爆破施工方案

- 第三篇：城步采石场爆破施工方案5

- 第四篇：人工挖孔桩爆破施工方案

- 第五篇：爆破安全施工方案

- 更多相关范文

## 正文

### 第一篇：爆破施工方案

淄川生活垃圾焚烧发电项目

地基爆破工程

松动性控制爆破方案

设 计 人：

审 核 人：

施工单位：山东黄河建工有限公司

### 第二篇：爆破施工方案

目录

一、工程概况

二、编制依据

三、环境概况

四、基坑及支撑概况

五、本工程的拆除要求

六、准备工作

七、安全措施

八、爆破拆除专项施工组织设计资质及操作人员上岗证

九、附件

上海爆破技术工程联合有限公司资质及操作人员上岗证

二、编制依据

1、上海建筑设计研究院有限公司设计的虹口区82#地块建设项目施工图。

2、华东建筑设计研究院有限公司设计的虹口区82#地块(北块)基坑围护施工图。

3、业主提供的现场勘察资料、周边环境及对拆除工程的要求。

4、《建筑物、构筑物拆除技术规程》dbj08-70-98

5、市建委、公安局发布的《施工现场防火规定(试行)》

6、中华人民共和国《爆破安全规程》、《民用爆破管理条例》

7、《建筑机械使用安全技术规范》jgj33-2014

8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 jgj130-2014

9、国家其它有关技术和施工验收规范及条例

三、环境概况

本基坑支撑拆除工程位于上海市中心区及近临四川北路主要交通干道，周边环境较复杂，基坑北邻虬江支路，东邻四川北路，西靠中州路，南近武进路，基坑北侧外为一幢28层住宅和虹口商场，西北角邻近二幢6层住宅，其中一幢6层住宅与围护体距离仅为7.85m，故安全、合理地爆破拆除基坑支撑，尽量减少周边的环境及管线影响是至关重要的。

四、基坑及支撑概况

本工程基坑面积(北区)约为6400m2，周长约为372m，基坑围护采用钻孔灌注桩作为围护体，结合基坑内布置二道钢筋混凝土支撑，支撑中心标高为绝对标高-1.65m、-6.35m，支撑砼标号为c30，其中第一道支撑的对撑上布置2座施工栈桥，栈桥宽8.1m，栈桥面厚20cm，其它支撑和围檩尺寸详见施工图。

五、本工程的拆除要求

1、本工程钢筋混凝土支撑和围檩共有二道，根据业主今后施工总体施工要求并结合现场实际施工情况，该二道支撑和及栈桥均全部爆破拆除，其中薄壁结构的栈桥采用爆破加机械拆除相结合方法，钢筋混凝土支撑和围檩采用爆破拆除方法。爆破时将根据施工实际情

况，结合设计要求采用分段延时爆破方法，控制每段齐爆药量，使爆破引起的震动对周围建筑物和管线的影响控制在国家安全允许范围以内。原则上每次爆破拆除砼方量不500超过m3，整个支撑和围檩拆除后的混凝土碎渣将全面清理外运。

六、准备工作

1、由于本工程地处市中心，周边环境较复杂，爆破拆除的安全和合理是关键，为此我公司特邀请长期合作单位：上海爆破技术工程联合有限公司对施工现场、周边环境进行了认真踏看，并认真编制了爆破拆除工程专项施工组织设计。

2、根据爆破拆除工程施工组织设计，在支撑和围檩砼浇捣同时预埋特制的纸管进行预留孔作为今后爆破用的爆眼。

3、根据现场实际情况和爆破工作面，准备一定数量的钢脚手管、竹笆板、围网等材料用于爆破拆除时搭设防护架、防护棚。

4、项目部成立专人小组，协助爆破公司负责爆破方案上报市公安局审批及周边环境、居民协调工作。

5、爆破前召集爆破专家召开认证会，并邀请业主和监理及有关方面人员参加，将专家意见和业主、监理意见汇总后与爆破设计方案报市公安局审批并备案。

6、爆破前准备一定数量的灭火消防器材及警戒绳。

7、在工地合适地点建立2间危险品临时仓库，并有专人负责24小时值班。

七、安全措施

1、严格按专家认证并上报公安局备案的爆破施工方案进行爆破拆除。

2、项目部和爆破公司成立专项领导小组，全面负责和落实爆破过程中的各项安全措施。

3、爆破当天有专人负责检查和落实非爆破施工人员撤离现场和警戒隔离区的建立，并邀请交警对部分道路的临时封闭工作。

4、爆破后的作业面应及时浇水防止灰尘扩散。

5、爆破后应有爆破公司专人负责检查，如发现个别哑炮应及时处理。

6、其它安全措施详见专项施工方案。

八、专项爆破拆除施工方案

本爆破拆除工程专项施工组织设计由专业施工单位：上海爆破技术工程联合有限公司负责编写，并负责向上海市公安局申报审批及备案，具体爆破拆除施工组织设计详见附后。

### 第三篇：城步采石场爆破施工方案5

城步采石场爆破施工方案5

五、爆破施工组织

爆破警戒与信号

为确保安全，在实施爆破前，必须制订安全警戒方案，做好安全警戒工作，在进行施工之前，与派出所一起发布告示，将起爆时间、警戒范围、警戒信号予以公布，让来往车辆和附近居民有心理准备。

⑴爆破进入装药阶段的安全警戒：一旦进入装药阶段，爆区中己有爆炸物品，从这时起，禁止无关人员进入爆区，严禁携带火种进入警戒区，严禁携带爆炸物品离开施工现场，警戒区边界设明显标志并派出岗哨，安全员检查现场情况，制止违章作业。

⑵起爆前后的安全警戒：从公路二侧离爆破点垂直距离200米设立岗哨和警示牌，警示牌内容为“前方正在爆破，禁止车辆通行”，其余主要通往爆区路口均立设置岗哨，各警戒点与警戒负责人保持通讯或信号联系，并按负责人的指令，按时进行清场撤离，封锁交通等工作，炮响后，在未发出解除警戒信号之前，警戒点岗哨应继续值勤，除爆后检查人员外，禁止任何人员和车辆进入危险区。

警戒人员名单如下：

组长：戴训典

副组长：肖明良

成员：于宗红、戴训义、戴训雷。

⑶爆破信号与起爆：起爆前后要发布三次信号，各类信号均应使爆破警戒区域及附近人员能清楚听到或看到。

第一次信号为预警信号。它在施爆前一切准备工作已经完成后发出，信号发出后，爆破警戒范围内开始清场。

第二次信号为起爆信号。起爆信号在确认人员，设备全部撤离爆破警戒区，所在警戒人员到位，具备安全起爆条件后发出，起爆信号发出后，准许进行起爆。

第三次信号为解除信号。安全等待时间过后，检查人员进入工作面检查，确认安全后，方可发出解除信号。

3、爆后检查

爆后由安全员和爆破员对爆破现场进行检查，爆后检查等待时间应超过五分钟，如不能确认在无盲炮，应经15分钟后才能进入爆区检查，爆破检查的主要内容如下：

⑴确认有无盲炮。

⑵爆堆是否稳定，有无危坡，危石。

如果发现有不安全因素，必须及时处理。

七、安全注意事项

1、爆破作业人员施工时必须遵守《爆破安全规程》及有关规章制度。

2、爆破器材的储存、领用、清退爆破器材时必须遵守《民爆物品安全管理条例》。

3、建立和健全安全生产管理制度，作业人员安全操作规程，配备安全生产管理人员。

4、电雷管起爆时，连接主线的长度必须满足爆破员能够安全起爆，如主线长度不够，则须在冲击波影响范围之外设置可靠的硐室或掩体。

5、爆破员作业时必须先清点炮孔个数、深度、抵抗线等参数，如参数发生变化，必须调整炮孔装药量，如抵抗线严重偏小，则该炮孔不允许爆破。

6、从业人员作业时应佩带符合行业标准的劳保用品，严禁打干钻。

7、发现盲炮，按《规程》中盲炮处理方法及时处理严禁打残孔。

8、认真组织每次爆破的安全警戒工作，严防爆破事故发生。

城步正大民爆服务站

二〇一四年三月

### 第四篇：人工挖孔桩爆破施工方案

一、工程简况

丹桂华庭住宅小区，本工程总占地面积2282.2㎡,总建筑面积43183.59 ㎡,其中地下室建筑面积为3954.39 ㎡,商场面积为4408.88㎡,架空层面积为1461.65 ㎡，住宅部分面积为33449.43 ㎡，位于广西河池市南丹县锡东路旁，由(请收藏好 范 文，请便下次访问WWw.hAOWoRd.COm)广西桂商房地产开发有限公司投资建设。建筑层数、高度：地下一层，地上二十八层，建筑高度为92.65m,其中：地下一层为地下车库，层高为4200，一层为商场，层高为5800；二层为商场，层高为5500；三层为架空层屋顶花园，层高为3200；四层至二十八层为住宅，层高为3000。（其中1#、3#楼为二十八层，2#楼二十八层，二十八层为复式上层），建筑结构形式为框架剪力墙结构，使用年限50年，为一类建筑，抗震设防烈度为六度。土方开挖量大，需在基坑周边做围护结构。为确保施工安全，现拟以下爆破施工方案：

二、爆破施工方案

（一）、成孔方法

1、清理好桩孔内岩石表面泥土，视岩石大小，走向设钻孔点。

2、每一钻钎由一人操作，双手持凿岩机对正钻孔位置，使钻钎与钻孔中心在一条直线上。

3、钻时应先小开风门，待钻入岩石20mm，能控制钻钎后，方开大风门；气量和空压风符合凿岩机要求，对坚硬破碎岩，压力可小些，否则应大些。

4、每钻入一定深度应提起空转，开动风竹吹出粉尘，以防卡钻，并开始应用打短钎，500mm左右换一长钻钎，操作要扶稳，喷水吹风要勤。至深度要求时，要把孔内的石粉冲净，孔眼吹干，并用红砖块覆盖钻孔位置，以防泥土掉入洞内。

（二）、电力起爆法

1、电雷管使用前，应检查其电阻，根据不同电阻值选配分组。

2、遇有暴风雨或闪电打雷时，禁止进行装药、安装电雷管和连接电线等操作，同时应迅速将雷管的脚线电源线的两端分别绝缘。

3、采用塑料绝缘线组成电爆网络，电雷管与电线的连接方式采用串连法。

（三）、炮孔爆破法

1、炮孔按梅花形进行布置，方便有较多的临空面，按阶梯形爆破。

2、炮孔方向应尽量与临空面平行，以避免爆炸力由孔口逸散。

3、爆破时，在石群面上安放一定数量的轮胎或砂包覆盖，以缓冲爆破后石头飞溅冲力。

4、爆破结束后，人工进行清理堆放石头，然后用装载机或挖掘机装车外运。

三、孔桩安全施工方案

根据设计图纸的要求，本工程的人工挖孔桩均为嵌岩桩，桩径为1100mm、1200mm、1300mm、1500mm等，桩端嵌入中风化页岩深度不小于1000mm，并且做扩大头；因为中风化页岩比较坚硬，入岩方法选用爆破入岩，选用爆破材料为220伏电雷管，每次爆破工作面布置爆破点以梅花型布置分布间距为300mm～400mm，用42风钻钻头成孔，每孔深度大于650mm，每个起爆点炸药用量不大于0.2kg。为保证爆破安全，起爆前必须在桩口处放置用ф18钢筋做成的一个比该桩径大50mm的圆形钢筋网，然后盖上同样大小的铁板，再堆上不小于1500kg的砂袋，起爆时，严禁工地周围施工人员在井下施工，同时通知邻近居民做好安全防范措施。

四、安全技术措施

1、爆破飞石的控制措施

孔桩爆破工作面均在地表以下7m以外，在爆破孔桩口用铁板覆盖，并加压砂袋，以防止爆破飞石飞出地面。

2、爆破炮烟的排除措施

炸药爆破之后产生的炮烟均为有毒有害气体，必须进行机械性强制通风排烟，施工现场可利用鼓风机在井口进行压入式通风排烟，或采用空压机风管在井底通风排烟。通风排烟的时间以清除工作面炮烟为准。

3、爆破防漏电措施

孔桩入岩爆破在装药时，应特别注意防漏电，在装药前孔桩内所有的电器设备应提升至地面。在装药时，雷管的脚线应短接，连接爆破母线时应保证接头良好的绝缘性，严禁拖地接触泥水，雷雨天气应停止爆破作业。

4、瞎炮的处理

在孔桩爆破作业完成、清除孔桩内炮烟后，检查人员应下到工作面检查瞎炮情况，并及时按爆破规程进行处理。另外在清渣时发现瞎炮，应及时报告项目部安排专业人员处理，禁止非专业人员私下处理。

五、安全防护措施

（一）、爆破前，必须做好下列安全准备工作

1、建立指挥机构，明确爆破人员的职责和分工。

2、在危险区的建筑物、构筑物、管线、设备等，应采取安全保护措施，防止爆破地震、飞石和冲击波的破坏。

3、防止爆破有害气体、噪声对人体的危害。

4、在爆破危险区的边界设立警戒哨和警告标志。

5、将爆破信号的意义、警告标志和起爆时间通知邻近单位和居民，起爆前应督促人、畜撤离危险区。

6、爆破施工人员进场前，安全员对其进行安全教育，并签订安全协议书，以提高安全意识。

7、负责警戒人员必须手持红旗用哨子示警，确认所有人员已撤离危险区后方可实施爆破工作。

（二）、爆破工程施工应指定专人负责，爆破工作人员必须受过爆破技术训练，并经地市公安局考试合格，取得爆破证后方可参加爆破工程施工。

（三）、爆破材料的购买、运输、储存、保管使用应遵守国家关于爆炸物品管理条例的规定。

（四）、对离建筑物、构筑物较近、临近交通繁忙的道路或人口密集的地方，不能用飞石爆破时，应采用防护覆盖爆破或静力爆破。

（五）、石方离光缆、电缆、供水管等管线200厘米以内的爆破，严禁采用飞石爆破，必须采用静力爆破，确保管线绝对安全。

（六）、爆破工程所用的爆破材料应根据使用条件选用符合国家标准、部标准的产品。

（七）、起爆前在进行检测雷管和电爆网络的电阻时，必须使用爆破电桥或专用的爆破仪表，其输出电流值不得大于30ma。

（八）、炸药用量必须控制好，做到多点少量。

（九）、电爆网络应采用绝缘导线,其绝缘性能、线芯、截面积应符合设计要求，使用前应进行电阻和绝缘检验。

（十）、导线连接时，应将线芯表面擦干净并连接牢固，防止错接、漏接和接触地面，不得采用水或大地作为电爆网络的回路。

（十一）、当爆破区内已经装入起爆药包遇有雷电时，应将已连接好的各主、支线端头解开，并分别绝缘。

（十二）、起爆前，应检测电爆网络的总电阻值，如总电阻值与计算相差10%以上时，应查明原因并消除故障。

（十三）、起爆后，如发生拒爆，应立即切断电源，并将主线短路，如使用即发雷管时，应在短路后不少于5分钟，方可进入现场；如使用延期雷管时，应在短路后不少于15分钟方可进入现场。

（十四）、爆破结束后，经检查确认安全时，施工人员方可进入现场。 （十五）、其它安全措施遵照《爆破安全规程》执行。

（十六）、安全员负责现场安全检查，布置检查爆破警戒。

（十七）、由于地下室基坑内岩石距东、北面围墙和汽车车行仅10多米，且车行墙体为玻璃墙体，极易受到飞石和震波的损害。为了确保施工安全，需在车行东面搭设一道竹排保护棚。

六、爆破器材选型

1、炸药

人工挖孔桩入岩爆破选用防水性好的炸药，为了保证成孔护壁在爆破施工中的稳定性，选用爆炸威力适中的炸药，需对炸药本身做好防水处理。

2、雷管

孔桩爆破应用电雷管网络，禁止使用导火索、电雷管起爆网络。电雷管起爆网络的接头一定要有良好的绝缘性，接点应离开泥水面。同时，为取得较好的爆破效果，保护护壁的稳定性，应选用微差爆破使用的秒延期雷管，周边眼滞后掏槽眼起爆0.1s以上。

3、起爆器

可选用mfj—100国产电容式起爆器，串联起爆能力可达100发，充电时间7-10s，供电时间3-6ms，电源1#电池4节。

七、爆破器材的安全管理措施

爆破器材属于危险物品，应进行严格管理。

1、严格爆破器材的领用、发放、使用及回收制度；

2、现场爆破器材应该分明别类，分别用木箱盛装，专人上锁保管，严禁混装。使用、运输时应轻拿轻放，严禁碰撞；雷管在连母线前应短接，避免接触带电体。

3、使用爆破器材的数量应根据每日的工程量由施工作业人员签名领取，现场施工人员负责使用和保管，不得丢失。

4、下班后，若剩余爆破器材，由施工人员退还仓库保管员，不得随便携带或放置。

5、爆破器材必须保存在专用仓库内，并设专人警卫，严防坏人盗抢或发生意外事故。

6、爆破器材被盗必须及时报警，由公安机关立案处理。

### 第五篇：爆破安全施工方案

爆破安全施工方案

为了认真严格贯彻执行国家现行的(gb6722-86)《爆破安全规程》，实施“安全第一，预防为主”的方针。对我区全线管理、爆破施工人员，进行认真组织，严格管理，广泛开展安全教育，增强爆破安全施工意识，提高全体员工的安全生产素质。确保全线爆破安全施工密切配合，经工区领导反复研究决定，组织成立全线爆破安全施工管理领导小组，制定爆破安全施工管理规章制度，保障爆破安全施工的实施，严格按章行事。

一、 组织机构如下表：

二、爆破安全管理制度：

１、 爆破安全施工人员，必须具备高度责任感，遵章守纪，服从领导，听从指挥。

２、 熟悉爆破程序及技术要求，有较全面的爆破安全生产管理、操作素质。

３、 爆破工必须持证上岗，严禁无证上岗。爆破工严格执行戴安全帽，穿胶鞋，严禁穿拖鞋，不带安全帽上岗。

４、 爆破装药现场，严禁烟火和明火照明，无关人员应撒离现场。

５、领装、运卸管应专人负责，保管押运使用，严禁炸药、雷管混运、混装、混管，剩余炸药、雷管应当时及时退还仓库。

６、 严格执行爆破时间，有专人指挥，爆破警戒区要有明牌派出专人负责疏散，准时发出起爆，解除等信号。

７、 随时组织安全爆破常识教育及检查工作，总结经验解决问题，保障爆破安全工作的开展。

８、 爆破安全程序：

爆破前的准备爆破药品的领取及押运

现场的验收、装药、堵塞、监炮起爆前的警戒防护信号疏散起爆

爆破后的清场退库。

二、 安全爆破保障措施：

１、 加强领导，集中管理，统一指挥，明确岗位，责人到人，奖罚分明。

２、严格填写当日爆破领用单，专人负责，经主管签认，方可向项目部材料科领料，严禁虚报，涂改，实报实领，保质，保量，当面点清。

３、领运车辆专人押送，严禁炸药，雷管混装，运送工作地点后，全面检查作业面，了解炮孔数量，装药量，准确分配存放、装药标准。

４、 认真布置爆破工各个操作工序及技术规范，疏散无关人员，严格把好装药及起爆前的安全防范程序。

５、 根据现场状况，注意以下三点：ａ、炮眼方向；ｂ、装药量；ｃ、防护设施。

６、爆破时，严格按照国家《爆破安全规程》中规定距离疏散所有人员。根据现场的炮眼数量及药量，准确采用点火人员规定，准

确发出点火信号。

７、警戒措施，严格按照项目部规定统一时间爆破，积极配合，认真执行项目部规定的爆破施工安全保障措施，爆破警戒工作必须有专人指挥，对可能通向放炮点各道路口，警戒区内布置驱散岗哨。发出疏散信号、检查、准确发出疏散安全点火爆破信号。

８、 警戒信号规定：

（１） 值班人员应有明确标志。

（２） ａ、明显警戒牌；

ｂ、挂上红旗标志，

ｃ、夜间红灯标志；

ｄ、指挥人员使用对讲机，严禁来往车轮、人员入炮区。 ３） ａ预告疏散信号；

ｂ、起爆信号；

ｃ、解除信号。

９、对违章违纪现象，轻者给予批评警告，责令整改，重者根据情节轻重给予罚款500~1000元罚款，开除爆破资格，或追求法律责任。

### 默认推荐更多文章：

石方爆破施工方案监理部初审意见的回复

爆破设计及施工方案.doc封面

爆破方案格式要求

爆破工程施工合同

爆破施工合同

更多请访问施工方案范文http://www.haoword.com/qiyewenhua/shigong/

本范文由好范文网提供

更多好范文请访问好范文网 http://www.haoword.com