# 建筑工程专业实习日记

文章来源：好范文网

本文原地址：http://www.haoword.com/gerenwendang/shixi/393863.html

好范文网竭诚为广大文字工作者提供周到范文服务！

温馨提示:建议将本文内容复制到另一个新建word文档中保存再作适当修改。

第一篇：建筑工程实习日记

2014年5月2日星期一晴

基槽验收记录表

建筑物应进行施工验槽，基槽验线就是根据主控轴线、基底平面图、地基基础施工方案、检验建筑物基底外轮廓线、集水坑、电梯井坑、垫层标高（高程）、基槽断面尺寸和坡度等。检查内容包括基坑位置、平面尺寸、持力层核查、集水坑、电梯井坑、垫层标高（高程）、基底绝对高程和相对标高、基坑土质及地下位、放坡边线、坡度、基槽断面尺寸等，有桩支护或桩基的工程还应进行桩的检查。地基验槽检查记录应由建设、勘察、设计、监理、施工单位共同验收签认。

基槽平面、剖面简图：应标明平面（建筑物基底外轮廓线位置、重要控制轴线、尺寸、集水坑、电梯井坑等）；剖面（垫层标高、放坡边线、坡度、基槽断面尺寸、重要控制轴线等）及指北针方向、具体的图名。

检查意见：（应有测量的具体数据差）经检查：基底外轮廓线位置、尺寸准确，基槽开挖断面尺寸、垫层标高、放坡边线、坡度、持力层核查、基底绝对高程和相对标高等各项指标符合设计要求规定，基坑土质符合地质勘探报告。

2014年5月3日星期二晴

沉降观测记录

根据设计要求和规范规定，必需进行沉降观测的工程，应由建设单位委托有资质的测量单位进行施工过程中及竣工后的沉降观测工作。

测量单位应按设计要求和规范规定，或监理单位批准的观测方案，设置沉降观测点，绘制沉降观测点布置图，定期进行沉降观测记录，附沉降观测点的沉降量时间、荷载关系曲线图和沉降观测技术报告。

属于下列情况之一者应进行沉降观测：

a、重要的工业与民用建筑物；

b、20层以上的高层建筑物；

c、造型复杂的14层以上的高层建筑物；

d、对地基变形有特殊要求的建筑物；

e、使用灌注桩基础而设计与施工人员经验不足的建筑物；

f、单桩承受荷载在4000kn以上的建筑物；

g、因施工使用或科研要求进行沉降观测的建筑物；

结构封顶至工程竣工，沉降周期宜符合下列要求：

a、均匀沉降两次每三个月平均沉降量不超过1mm，每三个月观测一次；

b、连续两次每三个月平均沉降量不超过2mm时，每六个月观测一次；

c、外界发生剧烈变化时应及时观测；

d、交工前观测一次；

e、交工后建设单位每六个月观测一次，直至基本稳定（1mm/100d）为止。

建筑物和构筑物全部竣工后观测次数

a、第一年4次

b、第二年2次

c、第三年以后每年一次，至下沉稳定（由沉降与时间的关系曲线判定）为止。如果甲方没有指定其他单位测量，项目部可申请地基公司的测量队进行测量。

2014年5月4日星期三晴

其他设备试验记录

1、大型照明灯具承载试验记录

大型灯具（设计要求做承载试验的）在预埋螺栓、吊钩、钓杆或吊顶嵌入式安装专用骨架等物件上安装时，应全数按2倍灯具的重量做承载试验

2、高压部分试验记录

应由有相应资格的单位进行试验并记录，表格自行设计。

3、漏电开关模拟试验记录

4、大容量电气线路结点测温记录

大容量（630安培及以上）导线、母线连接处动力和照明工程的漏电保护装置应全数做模拟动作试验，并符合设计要求的额定值。或开关，在设计计负荷运行情况下应做温度抽测记录，温升值稳定且不大于设计值。

5、避雷带支架拉力测试记录

避雷带的每个支持件应垂直拉力试验，支持件的承受垂直拉力大于49n（5kg）

6、电度表检定记录

电度表在安装前应送有相应检定资格的单位全数检定，应有记录（表格由检定单位提供）。注意要收集高压配电室资料

2014年5月5日星期四晴

分部（分项）检验批质量验收记录

分部（分项）检验批质量验收记录

土方开挖工程检验批质量验收记录 土方回填工程检验批质量验收记录 钢筋加工检验批质量验收记录 钢筋安装工程检验批质量验收记录 模板工程检验批质量验收记录

混凝土工程检验批质量验收记录 现浇结构混凝土工程检验批质量验收记录 填充墙砌体工程检验批质量验收记录 钢筋焊接（对焊）质量验收记录 钢筋混凝土结构实体钢筋保护层厚度检验记录

装饰工程：

一般抹灰工程检验批质量验收记录； 木门窗安装检验批质量验收记录 ；塑料门窗安装检验批质量验收记录； 门窗玻璃安装检验批质量验收记录； 饰面砖粘接工程检验批质量验收记录； 涂料（水性、美术）涂饰工程检验批质量验收记录 ；细部工程（护栏和扶手）安装检验批质量验收记录； 楼地面找平层检验批质量验收记录； 整体面层（水磨石）检验批质量验收记录； 屋面找平层、保温层检验批质量验收记录 ；屋面卷材、涂膜防水层工程检验批质量验收记录 。

建筑给水排水及采暖工程检验批质量验收记录：

给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录； 室内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 ；雨水管道及配件安装工程检验批质量验收记录。

电气工程隐蔽验收记录

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力照明配电箱（盘）安装分项工程检验批质量验收记录； 电线导管、电缆导管和线槽敷设安装工程检验批质量验收记录； 电线、电缆穿管和线槽敷线安装工程检验批质量验收记录 ；普通灯具安装工程检验批质量验收记录 ；开关、插座、风扇安装工程检验批质量验收记录； 建筑照明通电试运行检验批质量验收记录 ；接地电阻安装工程检验批质量验收记录 ；接闪器工程检验批质量验收记录 系统通电试验记录。

2014年5月6日星期五晴

钢材出厂合格证

钢材出厂合格证与试验报告要匹配，每一批进场钢筋按同一牌号、同一炉（罐）、同一规格、同一交货状态钢筋每60t为一验收批。钢筋产品合格证出产厂家质量检验部门提供。内容包括：生产厂、炉种、规格或牌号、数量、机械性能、化学成分的数据及结论、出厂日期、检验部门印章、合格证的编号。符合标准要求、并由使用单位注明其代表数量及使用部位。

注意以下几点：

a、工程所用钢筋的抽检数量够不够。

b、钢筋应与图纸或洽商所需钢筋（材）品种、规格为依据，按进场验收批，检查各规格是否已做复试。

c、钢筋种类、规格牌号应按设计要求采用，需要代换时。必须有设计单位签认。

d、钢材复试报告检查数据是否达到规范规定标准值。若发现问题应及时取双倍样做复试，并将复试报告或处理结论存栏。

e、有抗震要求的框架结构，其纵向受力钢筋的进场复试强屈比、屈标比计算值应符合gb50204-2014第5.2.2条标准。

f、检查各试验单代表数量总和与总需求量相符。

第二篇：建筑工程实习日记

8月1日小雨转多云

今天是实习的第一天，一大早我就来到了工地，到工地的第一感觉就是新奇。今天我是跟着资料员，帮资料员在电脑上打打字，翻看了一下施工图纸，也接触了一些验收资料。没事的时候我戴着安全帽到工地现场走走看看，熟悉熟悉工地环境。一天下来，我脑子里所能记住的就是在电脑上输入的那些钢筋型号和下料长度，那么多密密麻麻的数字和符号使我感到眼睛非常地不舒服，但也让我尝试到了工作的辛苦和看到自己的劳动成果时的喜悦心情。因此我决定在以后的实习时间里虚心学习，认真完成安排给自己的工作，充分利用这次难得的实习机会，结合实践更好地理解理论知识，为以后的工作打下坚实的基础。8月2日晴

今天与监理员一起到工地现场查看施工情况，监理员给我现场讲解了一些施工中容易出现的质量问题以及解决问题的方法。比如剪力墙裂缝,在做外墙防水前采用表面涂抹法，用聚合物水泥涂膜材料在裂缝处涂刷2~3遍，以有效的防止渗漏，同时防止钢筋受腐而破坏结构。墙体也会发生偏移，找出原因后拆除重建等等问题。他还给我介绍了本工程的工程概况，这座楼为框架结构以及甲、乙、丙三方分别是哪些单位等等。我和监理员在工地现场查看了一会儿回到办公室之后，我又去工地认真地看了一下工人师傅们的施工情况，虽然刚才和监理员一起看的时候，他给我讲了很多，跟着他的讲解我学到了很多，但是自己看的时候还是有很多不明白的地方，我想我还是到现场看的太少，以后还是多去工地走动，多了解施工情况，我才会学到很多知识。

8月3日晴

今天到工地听资料员说要去工地现场做放线记录，我很高兴也很期待，于是与资料员一起上楼做记录，我通过仔细看资料员的记录过程，我也学会了这项工作。同时我也看看他们如何放线，我看到放线工具有：经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。经过放线师傅的现场演练和认真讲解，我了解到：根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上，在建筑物的施工层面上弹出轴线，再根据轴线放出柱子、墙体等边线等。看完他们的操作之后我也练习了一遍，我深深地体会到自己亲手操作的效果，远比他人讲解印象深刻。今天真是受益匪浅，让我学会了放线以及放线记录，在工地实习中学到了知识真的很开心。

8月4日雷阵雨转多云

今天，我又和监理员一起去楼上施工现场了，我看到工人师傅们正在绑钢筋，就问了监理员一些有关绑钢筋方面的问题，他耐心地给我讲解了一番，我明白了：钢筋绑扎时，靠近外围两行的相交点每点都绑扎，中间部分的相交点可相隔交错绑扎，双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎，如采用一面顺扣应交错变换方向，也可采用八字扣，但必须保护钢筋不位移。而且他边给我讲边让我看看工人师傅是如何操作如何绑扎的。在施工现场边看边听所学到的知识是课本上永远也学不到的，也是课堂上永远也学不会的，所以我会在工地认真地学习，把课堂上没有听懂的在这里补上，让理论结合实践，更好地学会专业知识。 8月5日小雨转多云

今天到工地后没什么事干，而且早上还下着毛毛细雨，过了一会雨停了我就去了附近的工地看看，这里正在挖基坑，我就向旁边的师傅问了一些相关的问题，通过我看到的和师傅讲解的，我懂得了: 坑边堆放弃土、材料及施工机械时应保持5米以上安全距离，且堆放高度不超过1.5米。土方开挖严格按经批准的施工方案进行，确保邻近的建筑物和构筑物的安全。作业人员进入基坑施工设置安全专用通道，基坑内作业人员设置安全立足点，并设置足够的照明；垂直作业设置隔离防护措施。基坑施工设置有效排水措施，并先制订防止临近建筑物危险沉降位移的应急措施，必要时，在整个施工过程中进行沉降位移观测。 8月6日多云

今天我到工地后大家似乎都挺忙的，于是我就自己戴着安全帽去了楼上施工现场，到了四楼我看到他们正在支模板，我看了一会，旁边的一位师傅知道我是个实习生后就热心地给我说起了这些模板，他告诉我：本工程所用的模板为镜面模板。模板的制作为半成品现场集中拼装，柱模板拼装好后，按照投测在楼层板间上的柱模十字轴线安装柱模底部，然后用吊线锤校正，校核后方可进行钢筋加固。模板施工要有足够的强度、刚度和稳定性，同时要保证位置、标高、形状和几何尺寸的准确性。柱模板下端打砼前必须用水吹干净方可进行浇注。一层框架结构模板和脚手架要周转使用，所以梁板拆模时间要按规范规定要求进行，若有特殊需要则应与技术部门联系而决定。模板拆除后要及时清理干净整修好，堆放整齐以备周转使用。

8月7日阴转多云

今天我还是自己去的施工现场，上到四楼，我看到昨天已经支完模板，今天正在浇筑混凝土，我又遇见了昨天给我讲模板的那位师傅，他看我天天来工地认真学习，又主动给我讲起了混凝土工程的知识来，他说：本工程采用现场搅拌、机械振捣，人工养护的作业方式（材料：水泥品种、标号、牌号及生产厂家与砼配合比的通知单一致，水泥应有出厂合格证及进场报告，并进行现场抽样复试）。砼浇筑采用泵送砼施工方法。砼结构应按规范规定留置水平施工缝及垂直施工缝，水平施工缝留置在柱的根部及梁的下部，板垂直施工缝留置在次梁跨度中间三分之一范围内。砼地面与楼面施工严格控制砼顶面标高及平整度。

8月8日多云

今天我又去了附近的一个工地，在那里我看到有两位年轻师傅正在做基础放线，因为我们那边已经到了主体施工，也看不到基础上的施工情况了，我就到他们跟前看看，听听他们的讲解：建筑物定位桩设定后，由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核（监理人员主要是旁站监督、验证），最后放出所有建筑物轴线的定位桩（根据建筑物大小也可轴线间隔放线），所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩（至少4个）及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。基础定位放线完成后，由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线，进行基础开挖。放线工具：经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。

8月9日多云

今天到工地后监理员带我去楼上查看施工情况，我们看了一会没什么问题，就随便走走，到了搭设起的脚手架旁边，监理员给我讲起了有关脚手架的搭设知识：脚手架杆件搭设要符合规范要求，拉结点要牢固，转角、顶层拉结加密，并采用刚性连接，横向每隔3米，水平每隔6米，在柱子浇捣砼时预埋钢管作为拉结点。脚手片满铺，绑扎牢固，脚手片铺设交接处要做到平整牢固，无探头跷板。外侧设阻燃性密目网，密目网采用安全监督部门准用的材料。脚手架内立杆与建筑物空隙超过20厘米的每隔二层铺站人片。施工层以下每隔10米用平网封闭。施工层设1.2米高防护栏杆和挡脚板。

8月10日多云

今天我去钢筋制作棚看看钢筋的制作加工，也听听师傅的讲解：本工程所有进场的钢筋一律分批分规格按顺序堆放，堆放地点应设在钢筋加工机械附近，并按规定进行复检，复检合格后方可投入使用。钢筋加工要实行半成品检查及验收制度。加工的第一件成品合格后方可成批制作，制作中要加强质量监督和检查，数量多的钢筋，逐根检查其曲率是否合格。成品、半成品验收合格后要有专人负责保护管理，分规格堆放挂牌标识，按需发放，切忌乱拿、乱拖、乱用。钢筋运输，钢筋原料用汽车运至钢筋加工点，进行半成品加工，成型的半成品用人工钢筋车运至操作点，垂直运输采用人工传递，部分钢筋用吊车，稳机配合作业。 8月11日多云

今天我没去施工现场，是在资料员办公室看看她整理的一些资料和一些表格的编制方法

以及签字盖章手续，还了解了图纸会审的实施过程:设计单位各专业设计负责人分专业进行设计交底。公司总工程师或工程技术科长或项目负责人或指定人员代表本组织提出预审时发现的问题。遇到有争议的问题时，本组织由参加图纸会审的负责人与设计方沟通解决.设计单位有关人员对本组织各专业提出的问题逐条予以解答。对于解答情况，本组织应指定人员做好记录。图纸会审后，由本组织负责或业主指定其他单位负责整理会审意见，形成会审记录。会审记录应详细、准确，并注明参加会审的人员、时间和地点。图纸会审记录应由参加会审的各方代表确认。

8月12日阴

今天监理方来工地进行工程质量的检查、验收，经过项目经理的同意，我也参与了工程质量的检查、验收，上现场之前必须熟悉施工图纸，如墙体配筋图、楼板梁的配筋图、模板施工图等。模板验收中主要检查板缝是否封堵严密、垂直度是否合格、测量模板安装是否满足房间开间要求等；钢筋验收则检查墙体的保护层厚度、箍筋间距、梯子筋以及暗柱暗梁的配筋是否符合要求等。验收完成后监理方要求开会，总结了验收情况：整体质量良好，未发现小蜂窝、麻面、漏筋、漏石的混凝土表面等问题，验收合格。会议结束后，我一直在思考小蜂窝、麻面、漏筋、漏石都是什么，出现这样的问题应该如何修补，可自己想来想去还是想不明白...

8月13日小到中雨

今天下雨，我还是坚持去工地实习，到了工地后我找到监理员问了昨天我没想明白的问题，监理员告诉我：那些现象都是施工中出现的质量问题，对数量不多的小蜂窝、麻面、漏筋、漏石的混凝土表面用钢丝刷刷干净，然后用水清洗湿润，然后用1：2.5水泥砂浆（内掺建筑胶）抹面修正，抹浆初凝后加强养护工作；蜂窝比较严重或漏筋较深时，剔除掉附近不密实的混凝土和突出的骨料颗粒，用清水洗刷干净并充分润湿后，再用比原强度等级高一级的细石混凝土填补并仔细捣实；对胀模、变形、错台的混凝土结构应根据图纸尺寸弹线、切割，再按线进行剔凿，剔凿先用尖錾子进行剔凿，剔凿基本到位后用扁錾进行细致剔凿，剔凿要不露钢筋、平整。

8月14日阴

今天我在工地恰好在塔吊司机下来休息时碰见他，所以就聊了一会儿，和他聊的最多的当然是他开的塔吊，也让我了解了： 塔吊必须有灵敏的五限位（吊钩高度、变幅、行走前后、起重力距、驾驶室升降）、四保险（吊钩、绳筒、断绳、手刹制动）装置、缓冲装置。塔吊基础须按厂方说明设计，并经有关技术部门审批。固定式塔吊基础挖坑槽深不小于600mm，基土夯实，上浇砼，表面平整，有防水和接地保护措施。塔吊与输电线路距离要按照规定，并有严密防护措施。塔吊应有单独配电箱，并配触漏电保护器。塔吊安装完毕后，必须经过有关部门验收，验收规范、手续齐全、合格，经验收人签字后挂合格牌，方可使用。塔吊使用应挂设备技术性能牌、上岗人员牌，有例行保养制度和记录。塔吊装拆必须符合建设部和省建设厅的有关规定。

8月15日多云

今天是实习的最后一天了，我仍然早上八点半按时到达工地，等到项目经理来到办公室的时候我拿着我的实习日记和生产实习考核表找经理签字盖章，他先查看了我的日记，然后询问了我的上下班时间，看到我认真的工作、学习态度，他高兴地给我写了不错的评语，签了字，盖了章，他还表扬并鼓励了我，要我在以后的学习生活里更加努力奋斗，一定会实现自己的理想。经过了这半个月的实习，我也学会了很多知识，明白了很多道理，而且学会适应艰苦的工作环境，我想这次实习一定给我以后的学习和工作打下了坚实的基础，有了这次经历，让我对以后的生活充满了信心，我会努力奋斗的！

第三篇：建筑工程实习日记20篇

实习性质及目的

建筑工程实习开始之前进行了部分课程的学习,通过这一实践性教学环节,增加学生对工程现场施工管理的感性认识,使学生能对工程施工组织与管理进行思考,提出问题,激发学生的学习热情了解专业课程所涉及的内容,为专业课的学习打下一个良好的基础. 通过对施工现场的参观以及技术人员,指导教师的讲解,了解工程的概况,施工平面布置,施工方案,主要施工过程.并通过实习调研活动,锻炼学生分析实际问题的能力,培养认真,主动的工作作风和学习态度.

20xx年9月6日 星期日

今天第一天来工地，工地上的师傅给我们大体的讲解了一下，我们明白这个工程是个由6栋小高层组成的住宅小区工程，是典型的框架剪力墙结构的工程，用的模板基本上都是竹胶模板，减力墙200厚，砌块墙有100厚和200厚两种。此时还有一部分工人正在绑扎钢筋.墙体的混凝土已经浇注完成，还用“sbs”改性防水卷材覆盖着地下室的外墙铺设一层防水卷材，工地上的工人忙的热火朝天，因为晚上就要开始浇筑屋面混凝土。

9月7日 星期一

第二天来到工地，没急着上现场，而是在办公室看图纸，那的一个师傅看我再看图纸就问我你会看图纸吗?知道怎么看，再看的过程当中应注意哪些问题么?我一是语塞了，师傅笑了笑就跟我讲了应该怎么看图。师傅说“看图你要了解结构的柱距、柱网尺寸;柱和梁的断面、高度和跨度;围护墙体和柱轴线之间的尺寸关系;板的厚度和结构标高等。明确柱子纵向钢筋的强度等级、规格、数量以及搭接要求;箍筋的规格、间距、和强度等级;每层柱及柱的配筋量的变化;梁的配筋要求及每层梁及梁的配筋量的变化;板的配筋要求等;了解各层所用的混凝土的强度等级以及其他特殊要求如抗渗、抗蚀、防腐等。图纸的审核主要是为防止一些图纸的矛盾对施工的影响，如建筑标高与结构之间是否矛盾，管线的安装对结构是否有影响，图纸的设计是否能够实现等。”

9月8日 星期二

今天来到工地，现场在打混凝土，师傅给我们讲解了很多关于混凝土浇注的知识，下午我办公室也查阅了一些书籍，结合在学校课本上学习的知识，让我懂得了使用插入式振捣器必须掌握的基本要求:移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为30～40cm)。振捣上一层时应插入下层5cm，以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距，应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

浇筑混凝土一般还必须连续进行。如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土凝结条件确定，一般超过2h时，应按施工缝处理。

9月9日 星期三

今天要继续浇筑混凝土所以监理要检查隐蔽工程的验收，于是我跟着监理来检验钢筋的绑扎和型号以及箍筋的个数是否正确。通过他们的检验最主要的问题是支钢筋的马凳少了，底层钢筋的垫块少，这样的话要是浇铸了混凝土了就不能保证混凝土的最小保护层的厚度。有的钢筋的间距不满足图纸设计要求，下午经过项目部安排工人对以上问题进行了修正工作。

9月10日 星期四

今天看甲方检验钢筋，发现了不少问题，有的钢筋并不在放线的范围里面，于是工人们就强行把钢筋扭曲放在线的里面，这样就造成了钢筋的一次疲劳所以应该截断重新打孔焊接，有的预留电箱孔洞的四周没有加附加筋，还有些窗台梁的两边不一般高，超出了允许的误差范围，这是由于工人没有按标准标高施工的原因，经过甲方监督修改，所有的都检验合格了才进行下一道工序。

9月11日 星期五

今天来到现场没什么事，自己到工地上转悠，看见有在那放线的，就凑上去看了看，也学到了不少东西。放线是在浇筑的混凝土面上定出柱子和墙的位置，因为墙是竖直浇筑的所以他们既根据在一层墙上的标记在地面上定好经纬仪然后瞄准拿一点直接向上打上一层的轴线。这些都定好后就在屋面上定墙、边柱、和梁的位置，而且在楼梯和电梯口的边缘都定二道线，最外边的一条是控制线是防止装上模板后把梁的边线挡住。

9月12日 星期六

一到办公司看见有一台水准仪，我一看就说我学过会这个，问他们干什么用，什么时候用，他们说是为了地面找平用的，在柱子四周量出一个统一高度的点，就找到地面的统一高度了，我想那不是很简单啊，就要求试试，然后那的一个师傅就带我到这小区的另一个楼上开始用水准仪测量了，试了好几次不知道为什么柱子的四个边测的高度都不一样，所以一点用也没有，看来还是水平问题，在学校也学了啊，为什么会出现这种情况啊，师傅说还是练得少了，还有就是上学的时候学的不扎实，只学了点皮毛，很郁闷，丢脸了，同时自己也反思了一下，以后不管学什么一定都要好好学，不能太浮躁!

9月13日 星期日

今天周末没去工地，他们说周末可以不来，我就在家休息了一天。

9月14日 星期一

今天来到还是看他们在放线，有时帮帮忙，帮他们拽拽墨盒上的线什么的，有时还不知道怎么拽呢，看来干什么都有学问啊，不学是不行的。一天一直在背阴的地方，我还穿了个短袖，冻坏了都。

9月15日 星期二

今天我跟安全员去检查工地上工人们施工过程中的安全问题，经过检查，大多人还是有安全意识，但是有少数不按要求的，如不系安全带的， 在工地吸烟的，安全员对他们进行了教育批评，有的还做出了处罚。

9月16日 星期三

钢筋和摸板刚完成，他们去检查，我也跟着去了，看他们检查的特别细。检查通过后，又叫监理来看了一遍，没问题后又叫甲方代表来检查，都通过了后，才对其下达可以进行下一工序的命令。

9月17日 星期四

监理人员对地下室的砌筑进行检查，经检查发现一处马牙槎不合格，还有工人的砌筑方法不正确。不符合“三一” 的规定，监利人员做了示范。

9月18日 星期五

下午，经过验收合格后开始浇筑混凝土，我没有鞋，不可以进入跟着现场操作，只可以在远处看工人们是怎么做的，在浇筑前，有工人对屋面和梁进行清理，并对于较干的加些水，但是不可以有积水。

9月19日 星期六

早上八点到工地后，师傅们都已经到齐去工地了，我就找了上去，我的师傅和钢筋工长。监理正在检查摸板和钢筋连接质量，通过检查发现有一个柱子竟然有5根钢筋连接不合格，由于是机械连接，我也不懂，就问了下，原来是由于钢筋的加工没有到位，在外漏丝数太多了，处理办法就是每个接头处用2.5m的同级钢筋绑扎加固，由于钢筋工的工作疏忽被处罚了，这给我一个启发：要想质量有所提高，就必须严格管理。

9月20日 星期日

先对地面进行清理后，对柱子进行了测量，然后弹墨线，把柱子摸板的支撑线也定出来了。师傅忙着检查摸板和钢筋，经检查有一处梁的钢筋设计超过规定至少2公分，经处理合格后，工人们才继续施工。

9月21日 星期一

今天下雨了，工地上很多工人都停工了，我在办公室没什么事看了会图纸，中午下班回家下午就没来。

9月22日 星期二

今天又去看模板的制作了，原来觉得模板制作挺简单的，现在才知道远没有想象的那么简单。在现浇钢筋混凝土结构施工中，模板的制作与安装质量对于保证混凝土、钢筋混凝土结构与构件的外观和几何尺寸准确以及结构的强度和刚度等起着重要的作用。为了保证混凝土的质量，对模板工程提出以下几点措施：1 采用对拉夹片减少支撑。 2 明确模板内外连杆的受力作用及受力分工。 3 保证混凝土施工质量。4严格控制预埋件的位置。5 按规则振捣混凝土。这样才能有效的对混凝土的质量进行控制。

9月23日 星期三

今天天不好，下起了小雨，没出去，在屋里看了会书，看了些关于防水的做法，就顺手记了下来，其做法是基层表面清理、修补，喷、涂基层处理剂，测量放线，铺贴附加层，铺贴卷材防水层，淋(蓄)水试验，铺设保护层。沥青卷材的铺贴通常采用浇油法和刷油法，在干燥的基层上涂满沥青玛蒂脂，随浇涂随铺卷材。铺贴时沥青玛蒂脂涂刷应均匀，不得过厚或堆积，这样才能避免由于水汽蒸发或残存空气膨胀而引发卷材防水层起鼓。卷材铺贴时一般常用实贴法，底层卷材面不留空白地，应满涂沥青玛蒂脂，其厚度应严格控制在2mm以内，一般在1~1.5mm之间。很惊讶于这栋宿舍的管线布置，原来我们看到的建筑内部有很复杂的管网，有水管道，也有电网管道，还有信息管道等等。

9月24日 星期四

今天来到现场跟着监理去检查混凝土的情况，还果真查出了情况，发现有一处的柱子出现了裂纹情况，我就不明白为什么出现这种情况了，那个监理就很细心的给我讲了混凝土中产生裂缝有多种原因，主要是温度和湿度的变化，混凝土的脆性和不均匀性，以及结构不合理，原材料不合格(如碱骨料反应)，模板变形，基础不均匀沉降等。混凝土硬化期间水泥放出大量水化热，内部温度不断上升，在表面引起拉应力。后期在降温过程中，由于受到基础或老混凝上的约束，又会在混凝土内部出现拉应力。气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力。当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时，即会出现裂缝。许多混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢，但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化。如养护不周、时干时湿，表面干缩形变受到内部混凝土的约束，也往往导致裂缝。

9月25日 星期五

今天来后在办公室看了会书和图纸，看到一本图集上面说直螺纹套统的连接方式，可书上的意思看不太明白，我就问了问这里的师傅，师傅说，外面在做试件去看一下就明白了。来到外面，看到3个20岁左右的小伙子在做，由于岁数差距不大，谈起来方便一点。原来是直接从现场往下截取的，可是现场截取比较麻烦，还有就是影响施工进度，所以才改成他们做的，不过我估计是由于的达不到要求，才这样的。有的东西，我发现监理和乙方是有共识的，他们直接把钢筋用套扣机器套扣，并没有首先按书本上说的墩粗，问了问总工，告诉我说这样的不需要墩粗就能满足要求。那三个小工也没有用书上说的力矩扳手，只是用了一个普通的扳手，他们是这么说的，一个体重在100斤以上的人，压在扳手上的效果一定可以达到力矩要求，我想说的是力矩大了不一定好，不过总工说过，不要和工人理论什么，我无语。不过发现他们在做完以后都要做一个自由落体的动作，原来要是连接的好，到在硬物上是很脆的声音，否则是发闷的声音，很简单的辨别方式。到是让我想到了一句话，工人有工人自己的方法。

9月26日 星期一

今天是实习的最后一天，时间过的好快，虽然在这辛苦些，但也学到了很多课堂上学不到的东西，工地上的这些人们都很好很热心，给我了很多帮助，在这时还愁着什么时候能实习完，这要走了还有很多的恋恋不舍，走了还不知道什么时候才能再见到这的施工队长师傅们。

这次的施工实习使我学到了很多实践知识。所谓实践是检验真理的唯一标准，通过旁站，使我近距离的观察了整个房屋的建造过程，学到了很多很适用的具体的施工知识，这些知识往往是我在学校很少接触，很少注意的，但又是十分重要基础的知识。一个建筑设计绝对不是流于表面的华丽，更离不开的是内部的施工设计，哪怕是一小块地砖也应该是一个建筑设计师应该考虑的。在设计中不能脱离了规范和构造进行设计，对设计图上面应有的施工图的细节应该加以考虑。虽然还没有学施工图的画法，但方案图也是为施工图服务的，要尽量做到准确明朗。在今后的构造课上还得努力充实自己的专业知识，将施工设计和建方案结合起来，才能更好的做好建筑方案筑。今天上午我还正常实习再工地上看他们放线制作模板的，下午没上去，在办公室整理了文件，桌子，把办公室打扫的干干净净，向师傅和经理们告别后，离开了实习工地。

第四篇：建筑工程实习日记（精品）

9月6日 星期日

今天第一天来工地，工地上的师傅给我们大体的讲解了一下，我们明白这个工程是个由6栋小高层组成的住宅小区工程，是典型的框架剪力墙结构的工程，用的模板基本上都是竹胶模板，减力墙200厚，砌块墙有100厚和200厚两种。此时还有一部分工人正在绑扎钢筋.墙体的混凝土已经浇注完成，还用“sbs”改性防水卷材覆盖着地下室的外墙铺设一层防水卷材，工地上的工人忙的热火朝天，因为晚上就要开始浇筑屋面混凝土。

9月7日 星期一

第二天来到工地，没急着上现场，而是在办公室看图纸，那的一个师傅看我再看图纸就问我你会看图纸吗?知道怎么看，再看的过程当中应注意哪些问题么?我一是语塞了，师傅笑了笑就跟我讲了应该怎么看图。师傅说“看图你要了解结构的柱距、柱网尺寸;柱和梁的断面、高度和跨度;围护墙体和柱轴线之间的尺寸关系;板的厚度和结构标高等。明确柱子纵向钢筋的强度等级、规格、数量以及搭接要求;箍筋的规格、间距、和强度等级;每层柱及柱的配筋量的变化;梁的配筋要求及每层梁及梁的配筋量的变化;板的配筋要求等;了解各层所用的混凝土的强度等级以及其他特殊要求如抗渗、抗蚀、防腐等。图纸的审核主要是为防止一些图纸的矛盾对施工的影响，如建筑标高与结构之间是否矛盾，管线的安装对结构是否有影响，图纸的设计是否能够实现等。”

9月8日 星期二

今天来到工地，现场在打混凝土，师傅给我们讲解了很多关于混凝土浇注的知识，下午我办公室也查阅了一些书籍，结合在学校课本上学习的知识，让我懂得了使用插入式振捣器必须掌握的基本要求:移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为30～40cm)。振捣上一层时应插入下层5cm，以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距，应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

浇筑混凝土一般还必须连续进行。如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土凝结条件确定，一般超过2h时，应按施工缝处理。

9月9日 星期三

今天要继续浇筑混凝土所以监理要检查隐蔽工程的验收，于是我跟着监理来检验钢筋的绑扎和型号以及箍筋的个数是否正确。通过他们的检验最主要的问题是支钢筋的马凳少了，底层钢筋的垫块少，这样的话要是浇铸了混凝土了就不能保证混凝土的最小保护层的厚度。有的钢筋的间距不满足图纸设计要求，下午经过项目部安排工人对以上问题进行了修正工作。

9月10日 星期四

今天看甲方检验钢筋，发现了不少问题，有的钢筋并不在放线的范围里面，于是工人们就强行把钢筋扭曲放在线的里面，这样就造成了钢筋的一次疲劳所以应该截断重新打孔焊接，有的预留电箱孔洞的四周没有加附加筋，还有些窗台梁的两边不一般高，超出了允许的误差范围，这是由于工人没有按标准标高施工的原因，经过甲方监督修改，所有的都检验合格了才进行下一道工序。

9月11日 星期五

今天来到现场没什么事，自己到工地上转悠，看见有在那放线的，就凑上去看了看，也学到了不少东西。放线是在浇筑的混凝土面上定出柱子和墙的位置，因为墙是竖直浇筑的所以他们既根据在一层墙上的标记在地面上定好经纬仪然后瞄准拿一点直接向上打上一层的轴线。这些都定好后就在屋面上定墙、边柱、和梁的位置，而且在楼梯和电梯口的边缘都定二道线，最外边的一条是控制线是防止装上模板后把梁的边线挡住。

9月12日 星期六

一到办公司看见有一台水准仪，我一看就说我学过会这个，问他们干什么用，什么时候用，他们说是为了地面找平用的，在柱子四周量出一个统一高度的点，就找到地面的统一高度了，我想那不是很简单啊，就要求试试，然后那的一个师傅就带我到这小区的另一个楼上开始用水准仪测量了，试了好几次不知道为什么柱子的四个边测的高度都不一样，所以一点用也没有，看来还是水平问题，在学校也学了啊，为什么会出现这种情况啊，师傅说还是练得少了，还有就是上学的时候学的不扎实，只学了点皮毛，很郁闷，丢脸了，同时自己也反思了一下，以后不管学什么一定都要好好学，不能太浮躁!

9月13日 星期日

今天周末没去工地，他们说周末可以不来，我就在家休息了一天。

9月14日 星期一

今天来到还是看他们在放线，有时帮帮忙，帮他们拽拽墨盒上的线什么的，有时还不知道怎么拽呢，看来干什么都有学问啊，不学是不行的。一天一直在背阴的地方，我还穿了个短袖，冻坏了都。

9月15日 星期二

今天我跟安全员去检查工地上工人们施工过程中的安全问题，经过检查，大多人还是有安全意识，但是有少数不按要求的，如不系安全带的， 在工地吸烟的，安全员对他们进行了教育批评，有的还做出了处罚。

9月16日 星期三

钢筋和摸板刚完成，他们去检查，我也跟着去了，看他们检查的特别细。检查通过后，又叫监理来看了一遍，没问题后又叫甲方代表来检查，都通过了后，才对其下达可以进行下一工序的命令。

9月17日 星期四

监理人员对地下室的砌筑进行检查，经检查发现一处马牙槎不合格，还有工人的砌筑方法不正确。不符合“三一” 的规定，监利人员做了示范。

9月18日 星期五

下午，经过验收合格后开始浇筑混凝土，我没有鞋，不可以进入跟着现场操作，只可以在远处看工人们是怎么做的，在浇筑前，有工人对屋面和梁进行清理，并对于较干的加些水，但是不可以有积水。

9月19日 星期六

早上八点到工地后，师傅们都已经到齐去工地了，我就找了上去，我的师傅和钢筋工长。监理正在检查摸板和钢筋连接质量，通过检查发现有一个柱子竟然有5根钢筋连接不合格，由于是机械连接，我也不懂，就问了下，原来是由于钢筋的加工没有到位，在外漏丝数太多了，处理办法就是每个接头处用2.5m的同级钢筋绑扎加固，由于钢筋工的工作疏忽被处罚了，这给我一个启发：要想质量有所提高，就必须严格管理。

第五篇：建筑工程系 实习日记

建筑工程系

实习日记

5 月31日 晴 今天开始了我们在松原幸福家园小区建筑施工工地的实习生活。了解施工现场平面布置：如钢筋加工区，钢模置放区，生活区；机械设备:塔吊，铲车，勾机；项目组织机构：由项目经理，生产经理，技术负责人，施工负责人，预算员，安全员，质量员，材料员，资料员，施工员组成；对施工现场有了基本的认识和了解。

6月1日 晴 今天我们通过绝对标高将大门基点导出并定位挖坑，以及引导施工工地外墙墙基定位挖坑。

6月2日晴 今天将基坑内添入混凝土，置入预埋件（预埋件通过绝对标高定位）完毕，甲方办公室门前开始铺置红砖地面及砌筑大理石板地面。

6月3日晴 今天我们对施工通道路面基点及标高进行放线定位，雨后地面有下渗情况，因此通过多次放线定位才确定定位。施工工地外金属墙板开始设立焊接。

6 月4 日晴 今天我们要给住宿区新的彩钢房1进行建筑前定位放线，及场地平整标高。

6 月5 日晴 彩钢房1地面铺置红砖完毕开始搭设骨架；彩钢房2开始放线定位及场地平整标高。施工工地大门立起来了，我们帮着按大门，又学到新知识了。

6 月6 日晴 彩钢房2地面铺置红砖完毕开始搭设骨架；彩钢

房3开始放线定位及场地平整标高。

6 月 7日晴 彩钢房3地面铺置红砖完毕开始搭设骨架。开始接触楼号定位点。

6 月 8 日晴 开始各楼好位置定位放线的学习，从绝对标高及施工工地外墙线确定各楼号定位点及定位点标高。

6 月9日~6月15日进行五栋楼号的定位标高及放线。知道细致认真能增加准确度，减少错误，少走弯路。

6 月15日 晴 今天公司找的gps定位公司，来给楼号进行纠正及gps卫星定位。我发现机器测点和实际人工测量是有偏差的，也知道了之前的忙忙碌碌n多次测量的成果也只是证明仪器的先进，而我们的劳动果实是增长的经验学实。

6 月16日 晴 今天通过昨天gps卫星定位后的楼号定位点，定位主轴各桩点位置。定点后进行桩点间距测量以验证桩点位置。

6 月17日 晴轮大锤砸桩点，往桩点的洞内填实白灰并插上定点标志（木棍或筷子）。验桩点位置及间距，纠正错误的定位点。轮大锤是一个考验细心耐心的活，我们就有砸脚的了，手都起膙子了。 6 月18日 晴定位吊车底座定位桩点；静压桩机开始做静载试验，开始楼号及吊车的打桩。

6月18日~7月14日打桩，做静载试验。

7月15日四号楼打桩完毕，准备开挖。今天我分配到了四号楼学习检查施工。学习了土方开挖的16字方针：开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖。基坑平整允许偏差等实际经验知识。

7月16日，7月17日挖桩，清土平整基坑及斜坡。用水准仪平整基坑高度并标画截桩标高。

7月18日 阴 j~a轴的混凝土桩截桩完毕，开始a~j轴截桩后地面平整。并浇筑a~f轴混凝土垫层。期间有一个桩标高不够已作接桩处理。 7月19日 晴 j轴~m轴截桩完毕并开始平整地面及斜坡，余土清空。电梯井内斜坡坡度放缓，垫层打完混凝土。

7月20日 多云 开始地基基础红砖墙墙线放线定位及砌筑。以及清理桩心，放入预埋件，浇筑桩心。

7月21日阵雨地基基础红砖墙砌筑完毕，下午开始铺设聚炳乙烯复合防水卷材。第一层铺至j轴，需要注意涂抹均匀没有通气孔。连接处需叠加相连。通过混凝土垫层上积水量，判断防水卷材质量标准。 7月22日小到大雨 第一层防水卷材铺置完毕，开始第二层防水卷材铺置。检察时发现防水层存在渗水缝加涂混合胶（聚乙烯丙纶）。 7月23日阵雨第二层防水卷材铺置完毕，在铺置红砖墙顶部时，要将卷材铺置外侧一部分。开始缠止水条，一定要将止水条缠在桩外侧底部，在缠止水条时先清理桩外侧积水，余土等。将基础轴线引在红砖墙顶部外侧标记轴点。之后开始铺置钢筋，查看钢筋型号有否偏差，注意钢筋间距是否符合要求。感受到书面要求和实际操作存在的差距，实际经验的重要。

7月24日小雨底部钢筋绑扎完毕，开始采用马镫支撑铺置分布筋。放置地梁，注意位置偏差。绑扎墙柱定位箍筋及纵筋时，通过主轴线反各墙柱位置距离。

7月25日小雨钢筋绑扎完毕，开始打混凝土。打混凝土需要分散浇注，避免混凝土冲垮暗梁及其它钢筋。注意混凝土标号及做混凝土试块检验结果，抗渗抗压是否符合要求。

7月26日大雨停工，到办公室看图纸。

7月27日多云帮扎钢筋完毕安装木模，检查木模垂直度，底控制线偏差，横纵墙体是否通线等。

7月28日晴安木模，验木模。查看底控制线及垂直度是否合格。打混凝土。

7月29日晴拆模，支顶板。模板接缝处需要用透明胶密封，测量开间距离及墙宽，查看墙体是否存在蜂窝，麻面，漏震等情况。

7月30日总结一下之前的实习感受，直到真正的接触实际施工，才发现理论与实际只有结合在一起才是真正的结晶。无论每项阶段工作的实际操作问题，还是处理问题的经验积累，人际交往，处理方式都使我获益匪浅，是我在书本学校所学不到的宝贵财富。不可否认学校的学习，老师的教导是我能在实际操作中少走弯路，不断进步的坚实后盾，是学校的不断积累，才能有现在的厚积薄发。是工地中总工和各位大哥的不断教导提携，促进了我的成长进步，也是自己细心学习，少说多做，多问多想的结晶。

更多请访问实习报告范文http://www.haoword.com/gerenwendang/shixi/

本范文由好范文网提供

更多好范文请访问好范文网 http://www.haoword.com