# 化粪池施工方案

文章来源：未知

本文原地址：http://www.haoword.com/qiyewenhua/shigong/22837.html

好范文网竭诚为广大文字工作者提供周到范文服务！

温馨提示:建议将本文内容复制到另一个新建word文档中保存再作适当修改。

第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部

## 目录

- 第一篇：化粪池施工方案1029

- 第二篇：化粪池施工方案(1)

- 第三篇：化粪池施工方案(1)

- 第四篇：化粪池施工方案

- 第五篇：玻璃钢化粪池施工方案

- 更多相关范文

## 正文

### 第一篇：化粪池施工方案1029

桂林市飞凤小学新建综合楼

化

粪

池

施

工

方

案

建设单位:桂林市飞凤小学 监理单位:桂林市建设监理公司

施工单位:桂林市建昌建筑安装工程公司 编制人:胡容辉

审批人:

编制日期:2014年10月28日

目录

一、工程概况

二、施工方案

（一）、施工前的准备

（二）、基坑排水措施

（三）、施工

三、工期

四、施工质量保证措施

五、安全施工保证措施

六、文明施工措施

一、 工程概况

本工程为桂林市飞凤小学新建综合楼化粪池工程，位于桂林市甲山路72号飞凤小学内。根据现场情况选用型号为z9-30q的化粪池，为砖砌无地下水无覆土顶面可过车的化粪池。总长为7.12米，总宽度3.88米，总高度（深度）为3.9米。分为三个池子，一个大池子容积为15立方米，两个小池子，容积都为7.5立方米，总容量30立方米。污水停留时间为12小时，清掏周期为180天，详国标图集02s701的z9-30q。

二、 施工方案

（一）、施工前的准备

1. 测量放线

根据业主要求，将化粪池位置定在距新建综合楼1#楼梯间外墙5米，长边平行新建综合楼，具体位置详附图一。放出纵横轴线后，按化粪池标准图集进行化粪池的施工放线。

2． 设备、材料

设备： 1台斗容量0.8立方米的中型反铲挖掘机，jzc350型搅拌机，振动棒。 材料：c25钢筋混凝土底板、圈梁、盖板。mu10级砖、m10水泥砂浆砖砌体。

（二）、基坑排水措施

根据连廊基础施工的经验，化粪池基坑开挖可能存在大量地表水，按图纸要求应挖3.9米，1米以下就有大量地表水，若开挖，水深约有2.9米，影响化粪池施工。为了降水施工，采取以下措施。

1. 基坑开挖每边扩挖1米，即基坑长9.12米，宽5.88米，深3.9米。

2. 基坑开挖后，四周支模板浇筑3米高15㎝厚c10混凝土做护壁墙，以减少地表水进入基坑的流量。随后做10㎝厚c10混凝土垫层。

3. 在基坑东西两面各挖一个0.5米×0.5米×0.5米的集水坑，比基坑底深0.5米。集水坑底板及侧壁做10㎝厚c10混凝土护壁墙。每个集水坑用一台dn65潜水泵抽水，从开挖直到化粪池砌筑到距地面1米的位置。

（三）、施工

1. 基坑开挖，做混凝土护壁墙。用中型反铲挖掘机按照放线位置挖至设计深度，支模板3米高，浇筑3米高15㎝厚c10混凝土做护壁墙。在基坑东西两面各挖一个0.5米×0.5米×0.5米的集水坑，比基坑底深0.5米，集水坑底板及侧壁做10㎝厚c10混

凝土护壁墙。每个集水坑用一台dn65潜水泵抽水，从开挖直到化粪池砌筑到距地面1米的位置。

2. 整个基坑基底浇筑10㎝厚c10混凝土垫层。从中间向东西两个方向放1%坡度，利于排水。

3.绑扎化粪池底板钢筋，支边模板，浇筑20㎝厚c25混凝土底板。

4. 用mu10级砖、m10水泥砂浆砌砖，外墙厚490㎜，内墙厚370㎜。砌1米高浇筑钢筋混凝土圈梁一道，再砌1米高浇筑钢筋混凝土圈梁第二道。

5.砌筑砖墙，按图纸标高安装排水管，砌筑砖墙至化粪池顶圈梁的梁底处。

6.制作安装顶圈梁及顶板的模板，绑扎钢筋，浇筑顶部圈梁混凝土及150㎜厚c25混凝土顶板。

7.安装化粪池盖板，浇筑20㎝厚c20混凝土地面，与学校现有地面平齐。

8、施工中的注意事项和要求：

a、基坑的开挖深度应比设计的基底标高高0.2米,人工整平到设计标高，随后浇筑垫层混凝土。

b、水泵在施工中有专人看守，有水就抽，抽干就停机，以免烧坏水泵。

c、模板支撑统一采用钢管支撑。

d、化粪池的入口管标高必须低于新建综合楼的排水管的标高，化粪池的出口管标高必须高于现有校园污水井出口管的标高。

三、工期

化粪池从开挖到完成工期为30天。

四、施工质量保证措施

1.施工管理人员及作业人员应按施工方案和技术交底文件进行施工。施工过程，接受监理单位（业主代表）、公司工程部等有关部门的检查、监督，不合格产品坚决返工重做。

2.施工过程，坚持“三检”制度，即“自检”、“互检”和“交接检”，“三检”以国家施工验收规范为标准，凡超过规范允许偏差者，坚决返工重做。

3.施工管理人员应记录工序施工情况。分项工程完成后，必须经监理工程师检验和认可。

4.主轴线和分部轴线放线后，负责测量记录人员及时记录平面尺寸测量数据，如有

问题及时反馈到项目经理，及时进行整改和纠正。

5.浇筑砼前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑砼时必须由模板支设班组设专人看模，随时检查支撑是否变形、松动，并组织及时恢复。

6.对于直角扣件的紧固度必须达到规范要求，要求班组质检员、安全员进行自检，配备力矩扳手，现场对扣件随机抽取5％扣件进行检查。

五、安全施工保证措施

1. 开工前做好各级安全交底工作，认真贯彻执行公司有关安全生产的责任制和各项规章制度；

2. 在整个施工过程中派专人指导安全施工，施工人员必须服从技术人员的指挥调度；

3. 施工过程中严禁一切闲谈及闲杂人员围观；

4.上班前和上班时间不准喝酒，施工人员进场工作时，应穿戴整齐合体的工作服、安全帽及手套，不得赤脚或穿拖鞋；

六、文明施工措施

1. 工棚及机械用电线路的架设应符合施工规范要求，并要求安全、整齐；

2. 做好基坑排水工作；

3. 水泥堆放要整齐并盖好蓬布；

4. 施工过程中严格控制噪音，尽量降低对周围居民正常生活的影响；

5. 文明施工，礼貌待人，不与协作单位的施工和管理人员发生任何争执；

6. 遵守建设方有关工地的安全、保卫制度；

7. 不许酗酒、斗殴，施工人员不得滋扰生事。

### 第二篇：化粪池施工方案(1)

景观水池施工方案

工程名称：

建设单位：监理单位：施工单位：

一、编制依据

1、《建筑基础开挖质量验收规范》

2、《建筑混凝土施工质量验收规范》

二、工程概况

工程名称：河间市土地开发服务公司综合楼景观水池

工程地址：河间市胜利东路北侧

建设单位：河间市土地开发服务公司

工程工期：30天

质量目标：合格

三、施工程序

1、工程准备

首先，由(感谢访问好范文网wWw.HaoWOrD.COm)技术人员放线、定位，然后准备水泥、砂石料、钢筋、模板等，最后各种机械设备进场。

2、施工工序

土方开挖→支设垫层模板→浇筑垫层→搭设脚手架→浆砌石→支设圈梁模板→浇筑圈梁混凝土→汉白玉栏杆安装

3、施工方法

（1）土方开挖

采用一台1m3的反铲挖掘机进行土方开挖；在施工中为防止土方坍塌，按1：0.75的比例放坡；挖出的土由大翻斗车运走，运至200米以外；施工中为防止池底地下水上升影响正常施工，在距水池东、南、西三边两米外打三口15米深的降水井进行施工降水。

（2）浆砌石施工

1）砌石施工要求：砌石防渗结构施工时应先洒水润湿渠基然后在渠基或垫层上铺一层5cm厚度的低标号混合砂浆再铺砌石料。

浆砌石砌筑采用铺浆法施工，拌制水泥砂浆用的水泥标号不低于325号，浆砌石砂浆标号为m7.5，砂浆应随拌随用，铺浆厚度宜以3-5cm为宜，随铺浆随砌石，砌缝需用砂浆填充饱满，不得无浆直接贴靠，砌缝内砂浆应采用扁插捣密实，严禁先堆砌石块再用砂浆灌缝。灰缝宽度为20～30mm。砌石表面用1：2水泥砂浆勾平缝，砌石外露面在砌筑12～18小时之内及时养护，养护时间为24小时。砌石石料应选用未风化的新鲜岩石，应将石料上的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌石表面湿润。要求块石上下两面大致平整，无尖角，块厚不小于20cm。砌石应错缝砌筑，砌体外露面应平整美观。

2）砌石施工

2.1原材料

1) 砌石体的石料均现场验收，砌石材质应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹。石材表面无污垢，水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀。基础用强度等级mu80块石。石料外形规格，毛石应呈块状，最小重量不应小于25kg。规格小于要求的毛石，可以用于塞缝，但其用量不得超过该处砌体重量的10%。料石应棱角分明，各面平整，其长度应大于30cm，最小边厚度应大于20cm，料石外露面应修凿加工，砌面高差应小于5mm。

2）砂：砂料现场验收。质量要求料径为0.15～5mm，细度模数砌筑毛石砂浆的砂，其最大粒径不大于5mm，砌砌料石砂浆的砂，最大粒径不大于2.5mm。

3) 水泥和水:水泥品种和强度等级符合规定，到货的水泥应按品种、强度等级、出厂日期分别堆存，受潮结块的水泥，禁止使用。用水标准为适宜饮用的水均可使用，不应影响混凝土、砂浆强度的增长，水的ph 值不熔物，可熔物，氯化物等含量符合规范要求。

4) 砂浆

① 砂浆的用量必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求，用量必须通过试验确定。施工中需要改变胶凝材料的用量时，应重新试验。

② 拌制砂浆，应严格按照试验确定的配料单进行配料，配料的称量允许误差应符合下列规定:水泥为±2%，砂为±3%，外加剂为±1%。

③拌合时间:机械拌合不少于2～3min。

④ 胶凝材料应随拌随用，胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定或参照下表选定。在运输或储存中发生离析或泌水时，砌筑前应重新拌合，已初凝的砂浆不得使用。

⑤当冬期日平均气温低于3～5℃时，不宜进行砌筑，当气温不低于0℃而进行砌筑时，水泥砂浆强度等级适当提高，并保持熟料的砌筑温度不低于5℃，为防冻害，应采取保温措施。

2.2浆砌石砌筑

(1) 一般要求

浆砌石砌筑应符合下列要求：

1）砌筑前，应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌石表面湿润；

2）应采用坐浆法分层砌筑，铺浆厚宜3cm～5cm，随铺浆随砌石，砌缝需用砂浆填充饱满，不得无浆直按贴靠，砌缝内砂浆应采用扁铁插捣密实；严禁先堆砌石块再用砂浆灌缝。所用水泥砂浆水泥标号为32.5号，护坡，锁口浆砌石砂浆标号为m7.5，齿墙浆砌石，勾缝砂浆标号m10砂浆应随拌随用。

3）上下层砌石应错缝砌筑；砌体外露面应平整美观，外露面上的砌缝应预留约4cm深的空隙，以备勾缝处理；水平缝宽应不大于2.5cm，竖缝宽应不大于4cm。砌石表面用1：2水泥砂浆勾平缝，砌石外露面在砌筑12～18小时之内及时养护，养护时间为14小时。

4）砌筑因故停顿，砂浆已超过初凝时间，应待砂浆强度达到2.5mpa后才可继续施工；在继续砌筑前，应将原砌体表面的浮渣清除；砌筑时应避免振动下层砌体；

5）勾缝前必须清缝，用水冲净并保持缝糟内湿润，砂浆应分次向缝内填塞密实；勾缝砂浆标号应高于砌体砂浆；应按实有砌缝勾平缝，严禁勾假缝、凸缝；砌筑完毕后应保持砌体表面湿润做好养护；

6）砂浆配合比、工作性能等，应按设计标号通过试验确定，施工中应在砌筑现场随机制取试件

7) 砌石体应采用铺浆法砌筑，水泥砂浆沉入度应为4～6cm，当气温较高时，应适当增大沉入度。

8) 在铺砌灰浆前，石料应洒水湿润，使其表面充分吸收，但不得残留积水。砌筑时不得采用外面侧立石块，中间填芯的砌筑方法。砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎石或片石嵌实，不得先摆碎石后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不应相互接触。

9) 当最低气温在0～5℃时，砌筑作业应注意表面覆盖保护，当最低气温在0℃或最高气温超过30℃时，应停止砌筑。无防雨棚的仓面，遇大雨应立即停止施工，妥善保护表面，雨后应先排除积水，并及时处理受雨冲刷部位。

(2) 操作要求

1) 铺浆（座浆）： 采用水泥砂浆作为胶结材料，铺浆厚度为设计厚度的1.5 倍，使石料安装后有一定的下沉余地，有利于灰缝座实。逐块座浆，逐块安砌，在操作时认真调整，务使座浆密实，以免形成空洞。对于毛石砌体，座浆厚度约为8cm 左右，以盖住凹凸不平的层面为度。

2) 摆放石料：在已座浆的砌筑面上，摆放洗净湿润（或饱和面干）的石料，并用铁锤击石面，使座浆开始溢出为度。石料之间的砌缝宽度应严格控制，采用水泥砂浆砌筑，一般为2-4cm。

3) 竖缝灌浆：石料摆放就位后，及时进行竖缝灌浆，并振（插）捣密实。振实后缝面略有下沉，可待上层平缝铺浆时一并填满。

4) 振捣：水泥砂浆砌缝宽度较小，采用人工捣插方法，常用的捣插工具有钢筋捣插捧，或竹片捣插捧，或特制捣插钢板。

5) 二次砌筑时间：每一单位砌面铺砌完成24～36h 后（视气温、水泥种类，强度等级不同而定），即可进行清理冲洗，准备上一层的铺筑。

（3)砌筑质量应达到以下要求:

1）平整：同一层面应大致砌平，相邻砌石高差应小于20～30mm。

2）稳定：石块安置必须自身稳定，大面朝下，适当摇动或敲击，使其平稳。

3）密实：严禁石块直接接触，座浆及竖缝砂浆填塞应饱满密实，铺浆均匀，竖缝填塞砂浆后应插捣至表面泛浆为止。

4）错缝：同一砌筑层内，相邻石块应错缝砌筑，不得存在顺流向通缝，上下相邻砌筑的石块，也应错缝搭接，避免竖向通缝，必要时，可每隔一定距离。

（4）养护

砌体外露面，在砌筑后12～18h 之间应及时养护，经常保持外露面的湿润，水泥砂浆砌体的养护时间，超过14d。冬期水泥的水化反应较慢，初凝时间延长，砌体一般不宜洒水养护，而采取覆盖麻袋、草袋、草帘、塑料膜、锅炉加温的保温防陈措施。

（4） 水泥砂浆勾缝

1) 勾缝砂浆应采用细砂和较小的水灰比，水灰比控制在1:1～1:2 之间。

2) 防渗用砂浆采用p42.5 以上普通硅酸盐水泥。

3) 清缝应在砌筑24h 后进行，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于缝宽的2 倍，勾缝前必须将槽缝冲洗干净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿润。

4) 勾缝砂浆必须单独拌制，严禁与砌体砂浆混用。

5) 当勾缝完成和砂浆终凝后，砌体表面应刷洗干净，至少用浸湿物覆盖保持21d，在养护期间，经常洒水，使砌体保持湿润，避免碰撞和振动。

（5）脚手架搭设

搭设脚手架不要选择杆件严重变形、局部开焊等不符合要求的钢管，脚手板要铺满，不要有探头、搭接过短的现象；不能使用裂缝、螺丝脱扣的扣件，一定要把螺丝拧紧，以防脚手架松动。

### 第三篇：化粪池施工方案(1)

河北省高速公路京石改扩建工程js2项目部驻地场地化粪池施工方案

一、工程概况

河北省高速公路京石改扩建工程js2项目部驻地建于京石高速公路k59+400西侧，占地面积6305m2。东至京石高速公路西侧绿化带边缘；南至豆庄公路北侧路沿；西至现有东北、西南走向一条机耕路东路沿；北至机耕路南侧路沿。项目部按照“六部五室”设置，分别设会议室、项目经理室、总工室、工程部、综合部、财务部、合同部、机械物资部、安全环保部、实验室、档案资料室，并配备门卫、警卫室、宿舍、食堂、浴室、文化活动室、接待室、厕所等配套设施。

二、施工工艺顺序

化粪池基坑土方开挖→基坑底部清槽→基坑夯实→浇筑混凝土垫层→砌筑池壁红砖→化粪池顶盖预制板安装→抹化粪池内壁防水砂浆→土方回填

三、土方工程施工措施

土方开挖采取机械大开挖，根据土质情况及开挖深度进行放坡，土体放坡系数选用1：1.5。土方开挖过程中，严禁在基坑四周堆土，开挖多余土方外运，土方开挖至设计标高后，于基坑一角设置集水坑一处，并于基坑四周设置排水沟，将地下水汇集于集水坑内。基坑开挖完成后立即清理基槽基坑夯实，放出基坑边线，木方支模浇注混凝土垫层。

四、砌体工程施工措施

1、砌砖前一天，应把砖浇水湿润，吸水深度控制在15mm 以上。

2、砖砌体要上下错缝，内外搭砌，组砌方式为一顺一丁，砌筑时采

用“三一”砌砖法，水平灰缝的砂浆要饱满，饱满度不低于80%竖向灰缝采用挤浆或加浆方法，不得出现透亮灰缝，水平灰缝厚度控制在10±2mm。

3、砌第一皮砖前，当基础混凝土表面高低差大于20mm 时应把上表面用c20 细石砼找平，找平后再砌，砌砖完后用笤帚扫净墙缝。

4、砌砖前应先立好皮数杆，撂摆底砖，防止游丁走缝。皮数杆立在墙的大角处，内外墙交接处，纵墙皮数杆间距不大于12m。撂底砖砌筑过程中必须挂通线，撂底砖后进行盘角，盘角每次不宜超过5 皮高，并用靠尺，线坠，水平尺找平找垂直，每皮砖的高度对准皮数杆，按盘好的墙角为准，挂线砌砖。

五、化粪池预制顶板安装

1、安装预支盖板前调整两侧边墙标高等基本一致后开始安装盖板。

2、盖板安装过程中保证相邻盖板无漏缝，盖板左右水平对齐。

3、安装过程中务必预留孔洞方便以后污水清理

六、抹灰工程施工措施

1、操作工艺

工艺流程：墙面清理粉尘、污垢→浇水湿润墙面→抹底灰→抹面层防水砂浆。

基层处理：将墙面上残余砂浆、污垢、灰尘等，清理干净，并用水浇墙，将砖缝中的尘土冲掉，并将墙面湿润。抹底层砂浆时，用大横竖刮平，木抹子搓毛，终凝后浇水养护。

2、注意事项

空鼓、开裂和烂根:由于抹灰前对基层清理不干净或不彻底，抹灰前不浇水，每层灰抹得过厚，跟得太紧；对于预制混凝土光滑表面不认真进行“毛化处理”；甚至混凝土表面的酥皮不处理就抹灰；抹灰后不养护。为解决好空鼓、开裂等质量问题，应从三方面下手解决，第一施工前的浇水、清理；第二施工操作分层分遍压实认真不马虎；第三施工后及时浇水养护，并注意施工地点的洁净，抹面层应一次到底。

七、回填土工程施工措施

1、回填土使用挖方土进行回填，回填厚度20-30cm。

2、回填过程中防止砂土堵塞预留孔洞。

八、安全文明施工要求

1、施工现场运料严禁仍抛，应轻拿轻放。

2、砌体应经常洒水润湿，做到“活完料尽脚下净”。

3、安全帽与安全带必须佩带与扣紧。

4、过夜砂浆禁止使用。

5、本工程不搭设脚手架，全部使用移动式活动架。

6、外墙施工时，必须有防护活动架，墙与活动架之间的间隙应封

闭，以防高空坠物。

7、严禁站在墙上进行划线、吊线、清扫墙面等作业。

8、施工现场应经常进行洒水。

### 第四篇：化粪池施工方案

化粪池施工方案

昌鑫佳园室外工程根据设计图集02s515、03s702施工，因所设化粪池位置离万昌北路太近，经建设、监理各方意见，修改部分体积及做法。设12号（75m3）化粪池一只，因北侧有变压器房，位置拟定在2-j~3-f之间，离地下室墙外侧1.50m。使用标准图集03s702-12号化粪池，套用有地下水，顶面可过汽车做法。由于化粪池位置处在万昌路人行道侧至地下室墙侧13.00m中间，且挖土深度达5.60m，超过了b栋承台底和c栋承台底1.50m，对已建房屋桩头及基底土体有损，现提出修改方案，请审核：图集设计内径盛水体积为10.90m*2.50m*2.80m改为12.60m*3.00m*2.00m，实际化粪池砼体外径达到l3=13.50m*b3=3.50m*h=2.40m+(1.85+0.45)挖土深度总计-4.80m。综合上述情况，在套用12号标准图时，长度方向配筋、顶板砼厚度和宽度方向配筋均套用13号化粪池标准图施工。

一、 围护与土方施工

化粪池挖土开始前必须进行围护施工，西边万昌路人行道侧建有2.50m高围墙，离化粪池坑侧2.00m，是塌方源。开挖深度达4.80m，除在围墙2.00m处逐步进行放坡1：2后，还需在砼墙外侧1.00m处设槽钢桩，包括南北西头也需打设槽钢桩，桩长6.00m，由于原房屋围护打入锚杆对打钢板桩及挖土带来了施工难度。在边坡按1：2放坡挖土后，利用挖土机将6.00m槽钢按顺序逐根压入土中，横方向用20号槽钢夹直后再用槽钢与地下室墙板对撑，而且要做到一边挖土坑一边进行对撑确保挖土机施工不受干扰，能有效地挖至基底标高。土方从北头开挖一次性挖到底，至南头结束；挖土机一台，反斗运输车四

辆，上部矿渣部分可适当存放在配电房侧，泥与淤泥土挖出外运至指定地点堆放。为防止超挖，挖土机在基底标高留20㎝用人工挖；同时，在基坑底边侧设集水坑一只，用污水泵组织排水；基坑暴露后，在最短时间内完成垫层、钢筋绑扎及化粪池底板的浇捣，可安排昼夜施工。

二、 施工监控

为确保化粪池施工的安全可靠和开挖的顺利进行，整个地下室施工过程应进行监控。通过现场监测，可以及时掌握支护结构和基坑外侧地基土的位移、沉降以及对临近道路等的影响，以便及时调整施工方案和采取相应的应急措施，避免工程事故的发生。

本工程简单地设沉降及位移观测点，用水准仪不定时对整个施工现场进行沉降监测，用钢筋打入设移位点用经纬仪控制。

三、 应急措施

为了确保安全施工，针对假设出现的几种险情，制订了如下应急措施；

1. 围护体滑移的应急措施

根据监测信息，如发现围护体位移超过容许值，应即采取如下措施阻止位移：

? 坑外卸荷，具体办法同上相关措施。

? 在坑内紧急垒堆砂袋或回填压载。

? 位移较大并有发展趋势时，可在坑内设置内撑。内撑可为水平撑或斜撑，可用型钢或坚固的木料支撑。

2. 坑底土体隆起的应急措施

? 由于围护滑移造成的坑内土体隆起，应采取处理围护体滑移的措施，同时用200~250㎜厚的碎石或块石回填压制隆起的土体。

? 由于围护体下卧层强度不够造成的土体隆起，应在坑内利用重力压制隆起土体的同时，设置竖向土体（注浆）加固围护体是最有效的措施。

? 地表出现裂缝应及时用浓水泥浆灌缝。

? 土方挖标高后立即进行砼垫层的施工。

3. 如果在挖土或做围护时需要拆除围墙，占用人行道等手序由业主办理。以上土方放坡钢板桩围护方案是否妥当，万一出现塌方引起市政设施破坏由业主负责。

4. 由于房屋围护施工时采用土钉施工，本化粪池开挖时有大量土钉需要处理，处理的费用另加。

四、工程进度计划与工期保证措施

1. 本工程计划20天内完成，挖土及围护4天，化粪池底钢筋砼施工2天，池壁8天（支模及钢筋绑扎7天，浇砼1天）；池顶模板钢筋4天，砼1天；回填1天。

2. 工期保证措施

本工程工期短、难度大，为确保按期顺利完工，应采取如下工期保证措施；

? 抓紧作好施工准备，是确保按时开工和连续施工的前提条件。一开始挖土，就做好组织准备、技术准备、物资准备和现场准备，以便早日开工、连续施工。

? 配备足够数量的施工机械，加强维修保养提高设备完好率，特别是塔机要满足需要。

? 确保物资供应，用料必须确保施工需要，防止停工待料，保证连续施

工。

? 加强工程质量和安全管理，杜绝工程返工，确保安全生产。

? 搞好夜间照明，提高夜间施工效率。

? 做好雨天施工准备，坚持雨天施工，确保夜以继日连续施工，正常施工。

五、工程质量保证措施

为确保工程质量，必须严格按工程建设标准强制性条文与设计要求、规范的有关规定组织施工，必须认真按本施工方案的有关规定组织施工，同时必须实施如下质量保证措施：

5. 重要保证措施

基坑置于粘土、淤泥质粘土层、淤泥质土层，该土层含水饱和，土性较差。因此必须引起高度重视，认真采取如下措施确保围护与土方开挖的安全，防止发生坍塌事故。

（1）防止外部水浸入淤泥质粘土层，保护土体结构不受破坏。为此，钢板桩施工时应认真做到：

? 桩位偏差必须控制准确。

? 邻桩搭接长度必须满足设计要求。

? 桩身垂直度不能超过3%。

（2）力求缩短边壁暴露时间。根据施工进度适当调整工作面开挖速度，力争在工作面开挖24小时内完成板桩施工。

（3）加强施工监测，实行信息化施工，根据监测结果及时调整技术参数和实施加固措施，确保工程质量和安全。

6. 一般保证措施

? 认真贯彻质量管理责任制，建立健全质量保证体系，责任到人，各尽其责。

? 严格把好材料进货关，严格水泥的进货检查，不合格的水泥不得使用。 ? 测量定位必须准确无误，为此应认真做好桩位控制。应认真对大样进行复核。在作业过程中，应随时复查小样，以发现偏差及时纠正。要确保钢板桩垂直度达到规范规定。

六、 生产保证措施

本工程要确保实现安全生产，应实施如下安全生产保证措施：

? 建立健全安全生产保证体系，建立安全管理岗位责任制。项目部设专职安全员，班组设兼职安全员。

? 加强安全教育。在工程开工前、新员工进场前进行安全教育。每天班前，由班组召开班前安全会，开展安全活动。

? 开展经常性安全生产的检查工作和定期安全检查工作。安全检查与安全教育相结合，在安全检查中发现的问题，要及时整改。

? 严格用电管理，施工用电要做到三级保护和一机一闸一保护。现场架线要标准化。电工要严格遵守电工安全技术操作规程。

? 要持证上岗，无证人员严禁从事电工工作。

? 按规定完善设备的安全防护设施。

? 进入现场要带安全帽，在起吊物下严禁有人。

? 严禁酒后上岗。工作时严禁耍闹，不得赤脚和穿拖鞋上班。

? 与有关单位认真查清地下管网的分布情况，严防施工损坏地下管线和通讯网线。

浙江曙光昌鑫佳园项目部

2014年11月1日

### 第五篇：玻璃钢化粪池施工方案

玻璃钢化粪池施工方

●开挖基槽时应掌握地质情况 a.当地耐力≥10 吨时，有地下水时可根据情况进行井点或明排降水后铺设≥200mm 级配砂石垫层后载铺设 100mm 砂 垫层即可，无地下水时罐底需夯实，罐底夯实后在 铺设 100mm 砂垫层，避免埋设在土质不实的地基上。 b.当地耐力＜10 吨时地基需增加≥200mm 混凝土垫层处理后再铺设 100mm 砂垫层 即可。

●基槽放坡可根据土质情况而定，但化粪池的四周应留出 700mm 的回填土工作面。 ●化粪池安装就位后应及时回填土，回填土时化粪池底部两侧必须夯实，压实系数 95％以 上，回填土与往化粪池内充水同时进行，充水水位至化粪池上部出水口位置，以防化粪池位 移，回填土严禁使用建筑垃圾，尖角石块必须剔出。

1.当化粪池埋设深度≥1.2 米时，地面荷载为公路 ii 级,若荷载超出公路 ii 级时路面需增加构造保 护措施，具体情况由现场技术人员确定。

2.化粪池埋设在＜1.2 米时，如需通过车辆时，路面需增加构造保护措施，具体情况由现场技术人 员确定。

3.埋设深度计算 埋设深度计算(如图所示)及管道连接说明： 埋设深度计算 计算公式参照如下： （进水管上管顶距化粪池罐顶 100mm， 出水管上管顶距化粪池罐顶 150mm） .

●无地下水 h=h1+d+100 h1=h+100

●有地下水 h=h1+d+100+200 h1=h+100

4.需方在定货时， 需向厂家说明管径尺寸， 化粪池在出厂前， 厂家负责由罐体接出连接管 300mm， 由罐体至进出水检查井的连接由需方完成，管道连接参照 upvc 管道工程技术规程。

5.化粪池的排气管参照国标 05s702 图集制作。

6.检查井做法可参照“华北标”《建筑设备施工安装通用图集》91sb4-1“排水工程”中相关做法。

7.化粪池并联 当化粪池容积超过 50m3 时，可用两个单罐并联。（两罐体间距不小于 600mm。其它做法同单 体做法）。（插入并联布置平面示意图图 2 和断面示意图图 3） 图 2 hfrp-a 玻璃刚整体化粪池并联布置平面示意图 图 3 整体化粪池并联布置地基 a-a 断面示意图 开槽 吊装 吊装就位 回填接管 北京现代汽车城现代花园施工现场 产品安装说明 化粪池安装施工示意图。（见下面附图） 。（见下面附图 一、

jfyhfc 化粪池安装施工示意图。（见下面附图） 化粪池基底与建筑物水平净距 净距， 二、jfyhfc 化粪池基底与建筑物水平净距，不应小于化粪池基底与建筑物基底高差的 2 倍。 化粪池基底一般情况下，在自然素土上， 黄沙扩建层找平即可， 三、jfyhfc 化粪池基底一般情况下，在自然素土上，铺设 50-100mm 黄沙扩建层找平即可，如遇特殊 地基，应作特殊处理。 地基，应作特殊处理。 四、施工作业程序 挖基槽、 砌连接井现场初步验收。 放线 -> 挖基槽、排地下水 -> 垫层找平夯实 -> 化粪池灌水 -> 分层回填 -> 砌连接井现场初步验收。

a、放线挖槽坑：使用者应根据工程设计图纸中化粪池的型号、按型号尺寸、标高、放线开挖基槽并且 、放线挖槽坑：使用者应根据工程设计图纸中化粪池的型号、按型号尺寸、标高、 符合国家有关施工规范的各项规定。在地下水位较高的条件下，开挖坑槽必须排水。 符合国家有关施工规范的各项规定。在地下水位较高的条件下，开挖坑槽必须排水。

b、 、 基底垫层： 采用黄沙厚 50-100mm， 剔除砂中夹带的较大的尖角砖石或杂物， 并找平夯实， 基底垫层： ， 剔除砂中夹带的较大的尖角砖石或杂物， 并找平夯实， 准备 jfyhfc 型化粪池安装就位。 型化粪池安装就位。

c、安装就位：

（1）小型池最好采用小吊装（也可人工滚管就位安装）； ）

（2）吊装就位前基层垫必须找平； ）吊装就位前基层垫必须找平； 化粪池进出口方向，箭头所指一端为出口方向，

（3）吊装时必须注意 jfyhfc 化粪池进出口方向，箭头所指一端为出口方向，请注意核对是否符合工 程设计图要求； 化粪池标高必须符合工程设计图要求；

（4）jfyhfc 化粪池标高必须符合工程设计图要求； ）

（5）本产品吊装就位后，测定水平度，局部调整垫层使之水平。 ）本产品吊装就位后，测定水平度，局部调整垫层使之水平。

d、化粪池灌水：安装就位符合要求之后，池内必须灌满清水超过地下水位使之稳定。 、化粪池灌水：安装就位符合要求之后，池内必须灌满清水超过地下水位使之稳定。

e、分层回填、严禁将建筑垃圾作为土壤回填，回填土大的尖角石块应剔除，回填土应分层夯实，按每 、分层回填、严禁将建筑垃圾作为土壤回填，回填土大的尖角石块应剔除，回填土应分层夯实， 进行，宜用人工夯实，切忌局部猛力冲击，必须遵守施工规范中回填土作业的条文规定， 层 30mm 进行，宜用人工夯实，切忌局部猛力

冲击，必须遵守施工规范中回填土作业的条文规定，必须使 池子周围回填土密实。 池子周围回填土密实。

f、砌连接井：回填达到施工规定要求后可砌筑进出口连接井，连接井水道通用图施工，井底垫层必须 、砌连接井：回填达到施工规定要求后可砌筑进出口连接井，连接井水道通用图施工， 夯实而后浇制混凝土底板，井中作流槽，并严格执行工程设计值标高。 夯实而后浇制混凝土底板，井中作流槽，并严格执行工程设计值标高。

6、初步验收： 化粪池进水管 出水管直接砌入井壁内、

（1）jfyhfc 化粪池进水管、出水管直接砌入井壁内、管外壁与井壁连接处用 1:2 或 1:3 水泥砂浆填接 ） 。 化粪池进出口管以管顶平接原则施工。

（2）jfyhfc 化粪池进出口管以管顶平接原则施工。 ） 化粪池在现场初步峻工验收后，严禁倾倒垃圾或生活垃圾。

（3）jfyhfc 化粪池在现场初步峻工验收后，严禁倾倒垃圾或生活垃圾。 ） 安装说明”中施工作业之条文 五、本节“安装说明 中施工作业之条文，提供设计人员、施工人员和筹建单位施工管理人员工作参考。

●开挖基槽时应掌握地质情况 a.当地耐力≥10 吨时，有地下水时可根据情况进行井点或明排降水后铺设≥200mm 级配砂石垫层后载铺设 100mm 砂 垫层即可，无地下水时罐底需夯实，罐底夯实后在 铺设 100mm 砂垫层，避免埋设在土质不实的地基上。 b.当地耐力＜10 吨时地基需增加≥200mm 混凝土垫层处理后再铺设 100mm 砂垫层 即可。

●基槽放坡可根据土质情况而定，但化粪池的四周应留出 700mm 的回填土工作面。

●化粪池安装就位后应及时回填土，回填土时化粪池底部两侧必须夯实，压实系数 95％以 上，回填土与往化粪池内充水同时进行，充水水位至化粪池上部出水口位置，以防化粪池位 移，回填土严禁使用建筑垃圾，尖角石块必须剔出。

1.当化粪池埋设深度≥1.2 米时，地面荷载为公路 ii 级,若荷载超出公路 ii 级时路面需增加构造保 护措施，具体情况由现场技术人员确定。

2.化粪池埋设在＜1.2 米时，如需通过车辆时，路面需增加构造保护措施，具体情况由现场技术人 员确定。

3.埋设深度计算 埋设深度计算(如图所示)及管道连接说明： 埋设深度计算 计算公式参照如下： （进水管上管顶距化粪池罐顶 100mm， 出水管上管顶距化粪池罐顶 150

●有地下水 h=h1+d+100+200 h1=h+100 4.需方在定货时， 需向厂家说明管径尺寸， 化粪池在出厂前， 厂家负责由罐体接出连接管 300mm， 由罐体至进出水检查井的连接由需方完成，管道连接参照 upvc 管道工程技术规程。 5.化粪池的排气管参照国标 05s702 图集制作。 6.检查井做法可参照“华北标”《建筑设备施工安装通用图集》91sb4-1“排水工程”中相关做法。 7.化粪池并联 当化粪池容积超过 50m3 时，可用两个单罐并联。（两罐体间距不小于 600mm。其它做法同单 体做法）。（插入并联布置平面示意图图 2 和断面示意图图 3） 图 2 hfrp-a 玻璃刚整体化粪池并联布置平面示意图 图 3 整体化粪池并联布置地基 a-a 断面示意图 开槽 吊装 吊装就位 回填接管 北京现代汽车城现代花园施工现场 图 4 清淘井连接化粪池示意

### 本网推荐更多精彩内容：

玻璃钢化粪池施工方案2014.9. 2

砖砌化粪池施工方案 工艺流程

化粪池工程施工方案

化粪池工程施工方案

化粪池工程施工方案

更多请访问施工方案范文http://www.haoword.com/qiyewenhua/shigong/

本范文由好范文网提供

更多好范文请访问好范文网 http://www.haoword.com