# 拆除施工方案

文章来源：未知

本文原地址：http://www.haoword.com/qiyewenhua/shigong/25345.html

好范文网竭诚为广大文字工作者提供周到范文服务！

温馨提示:建议将本文内容复制到另一个新建word文档中保存再作适当修改。

第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部

## 目录

- 第一篇：拆除施工方案

- 第二篇：电梯拆除施工方案

- 第三篇：脚手架拆除施工方案

- 第四篇：脚手架拆除施工方案

- 第五篇：油罐拆除施工方案

- 更多相关范文

## 正文

### 第一篇：拆除施工方案

施工前的准备工作：

1、进行详细的书面技术交底，提供原建筑物的图纸及地质资料，切断和封堵通往被拆除区域内的一切水、电、通风等线路及各种管道。

2、 撤出所需要的设备及物资，施工开始后，非现场施工人员不得进入现场，以防安全事故发生。

3、组织施工有关人员商讨、研究，编制施工组织设计。

4、根据现场情况及工程安排，准备必要机械设备、材料、人员等进场，并提前做好关键路口的安全标记及指挥。

5、开工前，参加工程的施工人员认真接受对拆除区域内的技术交底，地上、地下障碍物的书面交底，双方做好记录。组织工长、安全员及施工人员要认真熟悉和掌握施工范围及结构特点，清楚地上、地下障碍物和制订安全措施，要有严格的安全和施工工艺的记录。

6、拆除施工中必须采取降尘措施，施工现场采取低噪音、低粉尘的施工方法。

施工工艺：

(一)、施工顺序

1、原则：“先上后下、先里后外、先墙顶后地面”的拆除方法。

2、施工顺序：门窗拆除→顶棚拆除→墙面拆除→地面拆除

3、统一管理，计划施工，责任落实到人，渣土外运。

(二)拆除施工方法拆除方法如下：

1墙体抹灰面拆除

1.1拆除墙体前确认墙内电线断电、附着的管道断水。

1.2墙体抹灰面拆除防止物体下落时楼板振动过大。

1.3墙体抹灰层拆除时，一边拆除一边将垃圾清运下楼，不得积压，清运时洒水降尘。

1.4拆除从上至下层，严禁破坏砖墙、梁、板等结构。

1.5拆除过程中如发现楼板、梁变形或出现裂纹，应立即停止，并增加支撑。与设计共同商讨出解决方案后才能进行施工。

1.6设专人负责安全。

2水电设备、管线的拆除

2.1首先与建设单位和监理单位进行现场仔细勘查，摸清原有管线布局，原有设备的性能和具体需要拆除的水电管线、设备等，作好书面交底记录，以便准确掌握哪些地方该拆，哪些地方不该拆，哪些地方先拆，哪些地方后拆。

2.2在对顶棚拆除后再进行设备、管线拆除，最后进行墙面、地面的拆除。拆除工作要遵循自上而下和先外面后里面的拆除原则。

2.3拆除前，要由专业技术人员进行交底；拆除时，要派专业技术人员现场指导，专业技术工人进行操作，以免发生错拆和误拆，造成不必要的损失和麻烦，增加工程成本和工期等的投入。

3吊顶拆除

3.1吊顶拆除前应搭好移动式脚手架。

3.2拆除吊顶面层的灯具及其他设施，轻拿轻放，及时运走。

3.3拆除面板，再拆除龙骨、电管及吊杆。

3.4在拆除吊杆、龙骨，拆除后要轻拿轻放，不得乱拆乱扔。

3.5甲方要求回收的材料，拆除后按业主指定地方，并分类码放。 4屋面拆除

4.1防水层揭除时先用铲刀划口，后用平铲将防水层揭开。

4.2找平层剔除前应先检查基层情况，用笔标明空鼓或开裂的地方，用切割机将其切开，严禁用大锤剔凿。

5门窗拆除

5.1准备好施工用钳子、錾子、螺丝刀等必要的工具。

5.2门窗工作拆除开始前，技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底，使每一施工人员都能掌握门窗拆除施工中应注意的各种注意事项。

5.3门窗拆除施工中，应先用螺丝刀等工具将门窗扇先卸下来，再用螺丝刀和手锤等工具将门窗框卸下，门窗拆卸过程中，要一人拆卸，一人负责门窗的稳定。在门窗拆除过程中，要用錾子和手锤轻轻的将

门窗口四周的抹灰层剔凿干净，要特别注意不要用大锤猛砸，这样对墙和结构都会造成破坏，并且用力过大还容易将门窗砸掉砸伤人和对原有建筑物造成破坏，加大不必要的浪费，增加工程的成本。

5.4拆除门窗时，要设置专门的人员负责安全，并设安全指示标志，同时还要加强对原有成品的保护工作。在拆除门窗过程中施工人员不得大声喧哗，严禁用大锤敲打门窗或其他物件。

5.5门窗拆除后要轻放，严禁高空推倒。

6墙面装饰层拆除

6.1充分了解原有结构和原装饰层的做法，摸清原有墙体内水电管线的预埋情况。

6.2封堵外门窗口，防止粉尘到处飘洒和噪音的扩散，对周围环境造成污染。

6.3在每段作业墙面拆除时，首先由施工工人搭设好作业架子平台，由专业电工接好照明和施工用机具，一切施工前的准备工作完工后，由专职安全员检查合格厚，施工工人方能进行拆除工作。

6.4先将所有拆除的墙面用滚筒或刷子的沾水充分湿润后，再进行墙体面层的拆除工作。特别注意：润湿墙面的水不要过多，以免造成到处流水现象。

6.5墙面拆除的操作工人自上而下由人工使用扁铲、手锤、刮板等工具进行逐段拆除，部分采用机铲拆除。同时清除基层表面的松动面层，露出坚实基层分段验收合格后方能进入下一步施工工序，对墙体基层有缺陷的地方要进行及时修补。

7地面拆除

7.1地面拆除前，对工人进行技术交底，准备好拆除用的施工工具。

7.2用切割机切割时要边切割边浇水，保持切口湿润，严禁干割。拆除地面时禁止猛砸和不安全操作。

7.3在地面拆除时要安排专业安全员和机械管理员进行跟班作业，并配备足够的照明设备，安排专门的电工进行跟班作业。

7.4地面拆除要在顶棚和墙面、门窗工程拆除完后进行。

8拆除物的清理

8.1拆除后的材料、设备存放于现场设置的封闭垃圾站内，利用晚上11点至次日6点的时间由有资质的回收单位进行回收清运。在晚上运输时车辆不能按喇叭，要将车辆的噪音控制到最小。

8.2清运垃圾时进行洒水和袋装，进行人工搬运至指定的堆放地点，不能任意抛撒，减少扬尘。

8.3将袋装垃圾用人工抬运进车上，严禁抛起投入车内，产生噪音。垃圾清运人员不得大声呼喊和用铁锹直接将大块垃圾抛入车内。

8.4车辆开出后，要将拆除物堆放地点进行打扫和用水冲洗干净，保持现场整洁。车辆装运垃圾时最高处应低于车帮15㎝，清运的车辆要用苫布进行严密的覆盖，对进出场的车辆进行冲洗，不得带泥离开施工现场等措施控制扬尘污染。

（三）渣土的堆放与清运

建筑拆除后产生的渣土分区域集中堆放，集中堆放的渣土要覆盖绿网并洒水，防止产生扬尘。并及时清运出场。

为保证施工进度要求，开工后积极办理渣土消纳手续，按照市指定的渣土消纳场所进行消纳，拆除的同时将组织自卸汽车进行渣土清运作业。

渣土运输过程中，保证场地及道路的清洁，做到装车不外溢，运输无漏洒。在出入口地面铺草袋子，指派出专职清洁人员清刷干净车轮及车身上的尘渣每天作业完成前，对车辆所经出入口进行彻底清洁，达到施工现场地路面清洁要求。

拆除工程质量目标及质量保证措施

拆除工程质量目标及质量保证措施

1、质量保证体系

2、质保措施：

为确保拆除工程质量达优，针对工程制定具体质量保证措施，望全体在施人员严格遵照实施。

2.1施工前管理人员应认真学习施工规范，工艺标准，设计要求和施

工组织方案，做到心中有数。

2.2做好对施工人员的技术交底，并对参施人员进行质量及安全教育。

2.3改变施工工艺必须经双方协商同意，工程设计变更一律以书面通知为准。

2.4施工用材料与机械设备应经过验收合格方可进场。

2.5开工前制定技术质量岗位责任制，由总工程师专职负责质量监督、 检查工作，对甲方及项目部负责，确保质量达标。

2.6施工中安排技术人员现场进行监督检查，并作好记录工作。

2.7拆除完工后组织相关技术及生产人员安排现场平整工作，做到现场平整，外部整洁，质量达标。

拆除工程进度计划

拆除工程进度计划

（一）拆除进度体系

经过对工程现场实际情况了解，针对本工程的施工难度特点，依据我公司机械设备和技术力量，拟投入了足够的人员和机械、设备来完成本次拆除任务。

本工程工期为 8日历天内完成所有拆除及相关工作任务。并承诺在计划工期内提前或按时完成本工程的所有施工环节，按照甲方的要求，按质、按量完成施工任务，保证达到竣工验收合格标准。

（二）进度控制措施：

1、编制切实可行的施工准备计划，科学、合理安排组织施工工序，对准备工作建立严格的责任制和检查制度，做到有计划、有分工、有布置、有检查、各分部分项工程必须按计划完成。

2、全力保证优先安排人力、物力，确保施工进度需求，使之能按计划完成。

3、严格各工序工程质量的监控，确保各工序一次成活，避免返工，从而保证施工进度。

4、推动全面计划管理、动态管理的方法，坚持日计平衡，定期召开生产计划调度会，以保证施工计划的实施。

5、精心组织、精心施工，加强施工现场的控制与协调工作，超前预测，并及时解决好施工过程中可能发生劳动力、机具、设备、工序交接、材料和资金等方面的矛盾，使施工过程紧张有序、有条不紊地均衡生产。

6、根据总施工进度计划的要求，制定详细的天计划。加强计划的科学性、严肃性，在编制天计划时要考虑各种不利因素的影响，以保证计划的有效性、可行性，一旦发现天计划与总进度计划相比有滞后现象时，要及时调整，采取相应的补救措施，制定可行的计划，以保证总进度计划的实现。

7、为保证计划目标的实现，各部门必须密切配合，协调一致，材料、设备的供应，劳动力的调配，专业队伍的配合等。

8、项目部施工班组必须严格按施工程序，施工规范的要求组织施工，各阶段施工过程中，合理划分施工流水段，形成流水施工，确保工程施工的连续性

主要目标承诺保证

1.为保证工程的安全顺利进行，我项目部配合先进的拆除技术及拆除机械，确保目标承诺兑现。

1.1质量：确保结构安全，做好隐蔽验收。

1.2安全：确保安全拆除无事故，创“安全生产优秀工程”。

1.3工期：按照进度计划完成。

2.1技术准备工作

2.1.1积极与设计单位、发包方、监理单位结合，给施工扫除障碍。

2.1.2进行详细的技术交底。

3.1建立完善的计划保证体系

3.2文明施工：以控制降低噪音，粉尘为主，重点解决扰民防尘问题，再创“文明样板工地”。

### 第二篇：电梯拆除施工方案

电梯拆除施工方案

一、工程概况

二、编制依据

三、拆除前的准备工作

四、拆除方案

五、拆除中的安全防护措施

六、拆除后的零件存放及保护工作

一、工程概况

二、编制依据 1、本施工方案作为指导该工程施工的依据，编制时该工程施工组

织机构设置、施工劳动力、材料、机械组织、施工现场管理、施工进度计划控制、施工各项准备工作安排、主要分部分项工程施工方法及技术措施、工程质量保证及控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑，突出工程施工的科学性、可行性及高效性。是确保工程优质、低耗、安全、文明、高速的完成全部施工任务的重要经济技术文件。

2、本施工组织设计主要依据以下几项编制：国家有关电梯安装安

全的技术文件、规范：gb7588-2014《电梯制造与安装安全规范》、《特种设备安全监察条例》、gb50310-2014《电梯工程质量施工验收规范》，电梯工程安装合同、电梯安装工程施工图纸及施工现场具体情况等。

3、编制目的：

本施工组织设计是对“？？？？？？？？？？？？？？”（以下简称本工程）在施工组织、施工管理、劳动力组织、材料设备供应、施工工艺、进度计划、质量安全措施等做出详细而周全的设计规划、是本工程在整个施工过程中各个环节始终处于受控状态，达到高标准、高质量、高水平，使业主称心满意，工程管理更加合理有效，工程质量、进度、成本达到最佳。

三、拆除前的准备工作

1 施工准备及预检

2熟悉图纸及资料，其中包括：机房布置图、机械安装图、电气原理图、安装调试说明书、电梯梯井、机房、厅门等有关建筑图。3根据井道布置图绘制井道脚手架图；脚手架搭设完毕后，必须由

安装部门、总包单位及监理单位验收合格后方可施工。

4现场人员配备

电梯安装人员，以电梯工为主，根据施工内容安排电工、电气焊工协助施工。按施工进度要求调整施工人数。

四、拆除方案

1 本次拆除属保护性拆除，所有拆除件，都将进行重新入库，为保证拆除后的施工洞口得以全面防护，原有的电梯厅门将作为施工洞口的防护而保留。在后续的安装施工时，以新装电梯的厅门替换旧的厅门，以保证现场安全。

2拆除前先将电梯轿厢停至顶层并预留出足够的顶部工作空间，并使用足够强度的钢制管材将对重进行支顶。

3使用载荷5t的手拉葫芦对电梯轿厢进行保护性悬吊，目的是在曳引绳未拆除前，搭设井道脚手架时，增加保险系数。

4 关闭所有电梯电源，并在关闭电源的控制开关上进行警示性标记的悬挂，以保证用电安全，防止施工中的触电事故。

5 拆除曳引绳。在拆除过程中，除进行底坑曳引绳的摘除工作时，其余任何时间，均禁止任何人进入电梯底坑。进入底坑工作时，必须一人工作，一人监护，并且必须佩戴必要的安全用具，如：安全帽、安全带等，以保证施工安全。

6 拆除悬挂电缆及轿厢。在拆除悬挂电缆后，方可进行轿厢的拆除。

在拆除时，现场应使用符合要求的防爆照明灯具，保持现场足够的照明需要，施工人员必须佩戴必要的安全用具。

7 拆除对重。在拆除对重时，应充分考虑将对重块移出时现场人员的安全防护及保护，使用的吊具吊索其承重能力应不小于3t。

8 拆除导轨。在拆除导轨时，应使用合格的吊具或者电动式起重机，如使用电动式起重机，应做好起重机的接地保护，防止人员触电。所有的起吊口令必须有指挥者发出，执行口令者在得到口令后必须大声复述口令，在得到指挥者的确认后，方可进行操作。起吊过程中，在导轨未完全下至底坑时，搬运人员禁止进入底坑。

五、拆除中的安全防护措施

1.一般进入作业场所的要求：

a）应穿戴劳动防护用品；

b）作业前，应检查设备和工作场地，排除故障和隐患；

c）确保安全防护、信号、和连锁装置齐全、灵敏、可靠； d）设备应定人、定岗操作。

工作中，应集中精力，坚守岗位，不准擅自把自己的工作交给他人；

二人以上共同工作时，应有主有次，统一指挥；工作场所不准打闹、玩耍和做与本工作无关的事。

严禁酒后进入工作岗位。

不准跨越正在运转的设备，不准横跨运转部位传递物件，不准触及运转部位；不准站(敬请期待好文网更好文章WWw.HaowOrd.com)在旋转部件或可能爆裂飞出的物件、碎屑部位的

正前方进行操作、调整、检查设备，不准超限使用设备机具。

作业完毕或中途停电，应及时切断安装施工用电源开工后才准离开。

在修理机械、电气设备前，应在切断的动力开关处设置“有人工作，严禁合闸”的警示牌。必要时应设专人监护或采取防止电源意外接通的技术措施。非工作人员禁止摘牌合闸。一切动力开关中合闸前应细心检查、确认无人员检修时方准合闸。

一切电气、机械设备及装置的外露可导电部分，除另有规定外应有可靠的接地装置并保持其连通性。非工作人员不准安装、维修电气设备和线路。

注意警示标志，严禁跨越危险区，严禁攀登吊运中的物件，以及在吊物、吊臂下通过或停留。

在施工现场要设置安全遮拦和标记；应提供充足的照明以确保安全出入以及安全的工作环境，控制开关和为便携照明提供电源的插座应安装中接近工作场所出入口的地方。

应保护所有的照明设备以防止机械破坏。

所有金属移动爬梯与地面接触部位应有绝缘材料和防滑措施。

2.施工前的安全确认检查

3在层门口、机房门口应做好安全防护和标志，确认其完好可靠； 4应对电动工具、电气设备、起重设备及吊索具、安全装置等进行检查，确认其安全有效。

5对个人携带的安全防护用品应进行检查，确认其完好齐全。

6现场安全作业基本要求

7进入施工现场应佩戴安全帽，并穿工作服、工作鞋等安全防护用品。 8施工现场严禁吸烟。

9电焊、气焊等明火作业应提出动火申请，得到有关部门批准后方可进行动火作业。进入井道及在2m以上的高空作业，应佩戴安全带，并确认安全可靠。在层门口作业时应佩戴安全带。

10电动工具应在装有漏电保护开关的电源上使用，使用前应试验漏电按钮，确认漏电保护开关有效。

11井道施工禁止上下交叉作业。

12除作业需要，层门口防护栏（门）不应打开，防护栏（门）打开时又有人监护。

13进入井道前应将各层门附近的杂物清理干净。以防止掉入井道，伤及井道内的作业人员。安装材料应码放在层门口的两侧，不应在层门口前放置任何物品，以防掉入井道。

14严禁在井道内抛掷材料、工具、零件等物品。

六、拆除后的零件存放及保护工作

1 在进行完上述工序后，对所有的拆除件，应由用户和我方共同对所拆除件进行点件，确认拆除件完整，无损坏。交由用户保管。

### 第三篇：脚手架拆除施工方案

山水华城公寓1#楼

脚手架拆除施工方案

编制：

审核：

审批：

河南国安建设集团有限公司

年月日

-----------------------------------------------脚手架拆除方案-------------------------------------------------

目录

1、 工程概况

2、 机构设置

3、 人员计划

4、 安全管理措施

5、 成品保护措施

6、 安全管理目标

7、 安全保证体系

8、 文明施工目标及文明施工措施

一、工程概况

本工程为山水华城公寓1#楼，位于新郑市郑港五路以北、郑港一街以西，建筑高度32.5m，一层至二层局部为商业，三层至十层为宿舍。地下一层为储藏室。结构类型为框架剪力墙结构。

二、机构设置

根据工程特点,组建以项目经理张跃听为首的项目领导班子,对工程项目的工期安全、现场文明、有计划的组织和管理;安全检查员1名,由张英五担任,施工工长1名,由黄守明担任,组长1 名,组成项目班子,协调、组织该工程项目的全面工作。

三、人员计划人

四、安全管理措施

1、凡患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、四肢残缺以及其它不适于高处作业的人员，不得从事高处作业。

2、高处作业衣着要灵便、禁止穿硬底和带钉易滑鞋；材料堆放要平稳，工具放入袋（套）内，上下传递物件、禁止抛掷。

3、认真做好工人上岗前培训工作,进入施工现场必须遵守安全生产纪律和操作规程。

4、进入施工现场必须戴安全帽,高空作业系好安全带。

5、拆架前必须设立警戒区,挂上标识,禁止通行,封闭

通行道路口并挂设标识并设有专人看守。

6、拆架子时必须自上而下有序进行先拆除外围安全

网和要拆几步架的剪力撑,再拆除跳板后再拆除小横杆、大横杆,最后拆除外架连接点和立杆.

7、拆除上一步架子时必须先铺设好下一层架子的跳

板,设立足够的操作面。

8、严禁在拆除架子过程中将钢管扣件、跳板从空中

向下抛纵。由人工用棕绳一根一根自上向下吊放或从窗口穿进房间从龙门架运至地面。若发现有从高空向下扔钢管、扣件等违规操作现象，发现一次罚款100元，造成人身伤害及其他损坏的，承担所有责任，严重的交司法机关处置。

9、拆除架子时，操作人员严禁用手脚抚摸墙面或者

钢管和材料碰撞墙面，如实碰撞或抚摸墙面，应及时通知修复人员进行修复。

10、严禁先拆外架与建筑物连接接点，后拆除架子，拆至本层时方可拆除安全兜网。

11、拆除外架子严禁钢管上面带有未拆扣件。钢管

上面所有扣件必须拆除干净。

12、拆除架子时，必须有专人指挥。

五、成品保护

加强工人成品保护意识，拆除外架时，严格按照操

作程序和安全技术交底，禁止破坏已做好的涂料、门窗、

地面、墙面等。

六、安全生产管理目标

本工程安全管理目标为：杜绝重大死亡事故，轻伤

频率控制在7%0以内，创“市区文明施工安全生产先进工地”。

七、安全保证措施

1、认真贯彻执行国家颁发的《建筑安装工人安全技

术操作规程》,做好施工操作中的安全工作。

2、严格执行建设部颁发的《建筑施工现场安全,检

查评分标准》和《建筑施工现场临时用电安全技术规范》,做好施工现场的安全文明施工。

3、建立工程项目安全生产领导小组，以项目经理为

首，下设专职安全员，各班组兼职安全员，负责检查、督促工地安全生产管理工作，动员全体职工人人讲安全、人人管安全。

4、编制审定后的施工方案，未经项目经理批准,任

何人不得擅自进行更改。

5、施工人员在开始工作之前，要检查所有机具、工

具、安全带及临时设施的使用情况，若有隐患，须整改后方可作业。

6、坚持班组例会制度，作业前由工长进行当天的工

作交底、安全交底。

7、建立安全生产岗位经济责任制，明确各岗责、权、利，奖罚分明。

8、所有参加高空指挥，作业人员须进行严格的整体检查，并需取得县(区)级以上医院的证明，,凡不适应上高空作业的人员一律不准上岗。

9、高空作业应设防护栏杆和安全带双保险措施，行走通道除设防护栏外并设有拉系安全带的专用钢丝绳，以确保操作人员行走及操作过程中系牢安全带。

本工程施工场地极其狭窄。因此，在保证正常施工的前提下，必须确保四周民用设施的安全，另外要保证现场文明施工，为市创建卫生文明城市尽一份力量。

八、文明施工目标及文明施工措施

1、文明施工目标:创市区“文明施工安全生产”先进工地。

2、文明施工措施

a、设置安全管理项目部，重点督查安全防护，文明施工及四周人流疏导工作。

b、拆除下来的钢管、扣件、安全网要码放整齐，保证场地充分利用，场容场貌有条不紊。

### 第四篇：脚手架拆除施工方案

山煤集团左权鑫顺煤业有限公司

脚

手

架

拆

除

方

案

工程名称：主井场地边坡治理工程施工单位：中煤建设集团工程有限公司

二〇一四年四月

1、为保证脚手架拆除中得稳定性，拆除脚手架必须完成下列准备工作：

⑴全面检查脚手架，重点检查扣件、支撑体系等是否符合安全要求。

⑵根据检查结果及现场情况编制补充完善施工组织设计中得拆除顺序和措施，并经主管部门批准后方可实施。

⑶由单位工程负责人进行拆除安全技术交底，交底双方均应在交底书上签字。

⑷根据拆除现场的情况，设围栏或警戒标志，并有专人看守。 ⑸清除脚手架上留存的材料、电线等杂物及地面障碍物。

2、脚手架的拆除应符合下列要求：

⑴拆除脚手架必须有专人指挥，参与拆除的人员应注意动作的配合和协调，在拆除过程中不宜中途换人，不得单人拆除较重杆件等有危险的构配件。必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。

⑵拆除顺序应是后搭设的部件先拆，先搭设的部件后拆，严禁采用推倒或拉倒的拆除做法。

⑶拆脚手架宜一步一清，分段拆除时高度差不应大于2步，入高差不得已大于2步，应采取临时固定措施。

⑷如脚手架采取分段分立面拆除时，对不拆除的脚手架要按jgj130－2014规范规定设置连墙件和横向斜撑加固。

⑸拆剪刀撑和纵向水平杆时，应先拆中间扣件，后拆两端扣件。拆扣件时，应有防止杆件突然坠落的措施。

3、拆除的脚手架部件应及时运至地面，严禁从空中抛掷。

4、运至地面的脚手架部件，应及时清理、保养，根据需要涂刷防锈漆，并按品种、规格随时码堆存放。

5、脚手架拆除应注意事项：

⑴拆除前应对脚手架进行检查，如周围有电线或者其它障碍物，必须采取措施后才能进行拆除。

⑵拆除时周围应设围栏或警戒标志，禁止闲人进出，并应设专人看管。拆除过程中的脚手架附近及下部，不准进行其他作业或人员停留。

⑶拆除应按先搭后拆，后搭先拆的顺序自上而下，一步一清，不准采用踏步式拆法，并严禁采用推倒的方法；拆除顺序自上而下进行，上下不能同时作业。

⑷脚手架的栏杆与马道不准先拆除，而应按顺序与脚手架同时拆除；架子最下一步拆除时，应后拆悬挑支撑架部分。悬挑架拆除时，与结构连接杆最后拆除。操作人员的安全带固定在与插口架固定的杆件上，以插口架为依托，由远及近顺序边拆边退至插口架部分。插口悬挑架部分最后在室内拆除，把脚手管从室内抽回。

⑸拆除斜拉杆及大横杆时，应先拆中间扣，再拆两头扣。拆完后由中间的人负责往下顺杆子。

⑹在较高的地方拆下的材料不应往下投扔，应用滑车吊下或由斜道运下。拆除的材料应堆放在规划指定的地点。

6、应注意的安全事项

⑴操作人员必须持证上岗，并有专人统一指挥。

⑵在搭拆前对工人进行安全和技术交底。

⑶操作过程中必须严格遵守工地现场的各项管理制度。

⑷操作人员必须配戴好安全帽和安全带等安全工具后，方能进入现场施工。

⑸拆除脚手架将与搭设时相反，即：安全网→档笆→底笆→防护栏杆→斜拉钢丝绳→大撑杆→立杆。

⑹高空搭拆时严禁向下或向处抛物，作好防止扣件、螺丝、钢管、工具等物体坠落措施，脚手架清理时，不能将垃圾向下倾倒。 ⑺操作人员必须严格按照脚手架的搭拆规范和施工方案搭拆。 ⑻拆除后的所有杆件和扣件在拆除时应分离，送至地面应按类堆放整理做好落清洁工作。

### 第五篇：油罐拆除施工方案

黑龙江省安装工程公司

油

罐

拆

除

施

工

方

案

工程名称：800m3油罐拆除施工工程 编制单位：黑龙江省安装工程公司 编制日期：2014年11月12日

编制人：龚斯春

审核人：张家林

一、工程概况

1．工程名称：800m3油罐拆除施工工程

2．工程地点：浙江省桐乡市濮院镇新妙智村

3．工程简介：本工程属于小型立式柴油油罐群，共7台，生产于1991年，其中拆除2

台，该拆除的2台立式油罐与其它5台油罐直接间距为6米，已于1994年停用，本工程

拆除的油罐因桐乡市桐加石油产品有限责任公司扩建油库需要拆除。

二、油罐拆除施工方案

（1）施工准备阶段

本工程开工前需对油罐基础周围进行检查，人工清除施工周围的杂草。场地是否平整，

是否符合施工条件满足起重吊车的停设；施工设备安全检测是否合格；防火设备以及措

施是否齐全；是否有现场人员监督施工。

（2）施工前防护设施简介

该拆除的2台罐与相邻5台罐之间搭设脚手防护网架，网架两端长度需超出拆除罐体外

壁5米、网架高度需超出罐顶最高处3米，该网架用双层彩钢板全封闭施工，以防切割

拆除时火花喷溅至其它罐体。罐体外围搭设双排脚手架，每层高度为2米，均铺设满跳

板以供操作工切割作业时方便操作。

（3）施工前清洗

施工开始前应用燃点检测仪检测罐内油气浓度，不管是否超标都需要进行清洗。

1、首先切断拆除油罐与相邻油罐及进出油管道的联接，使拆除油罐和其它油罐脱离，然

后关闭外围所有设施的电源。

2在清洗前应将残存油品全部清出或倒入其它油罐内贮存，油品清出后将储罐注满水让

漂浮在水面的残留油污用油泵抽至指定沟槽，然后将罐内的水全部排放。

3、排水后应立即打开油罐上能够打开的入孔、测量孔、采光孔等盖板，拆下罐壁的阀门

等进行自然通风。打开孔盖及拆卸设备时应防止撞击，以防打出火花引起油气爆炸。

4、所有管孔打开后用燃点检测仪检测罐内油气浓度是否达标，然后用罐顶和罐壁的防爆

风机对罐内空气进行强制性换空，油气换空后再次用燃点检测仪检测罐内油气浓度，达

标后将吸附在罐顶、罐壁、罐底上的残留油污用高压泡沫水冲洗干净。

5、上述程序完成后再次用燃点检测仪检测罐内油气浓度，检测达标后封闭油罐底部和壁

板部位的管孔等再次将储罐注水至罐顶最高液位。最后再用燃点检测仪检测罐内未注水

空间的油气浓度，如果符合要求，即可进行切割拆除施工。

（4）油罐切割拆除

拆除油罐采用从上往下正拆法用火焰割炬切割拆除施工。

1、首先将罐顶焊接4个吊耳，吊耳平均4等分焊接，采用1台25吨汽车吊，将罐顶整体切割吊至安全区域按焊接顺序切割分离。

2、然后将罐内水位降至第一圈需要切割部位，焊接8个吊耳，将罐壁分为4等份按顺序切割吊离至安全区域。每圈壁板均同上操作。

3、壁板切割完成后将罐底板按焊接顺序切割完毕。其它立式油罐均按照此方案进行。

（5）油罐钢材和现场清理

所有油罐切割完毕后，应及时处理好钢板和拆卸的设备，清理好现场，做好安全和环境保护措施，做到不出现任何安全事故。

三、安全技术管理措施

1.安全组织措施

<1>因为油罐是属于易燃易爆设备，本公司有多年的安装施工和拆除经验。因此施工操作工人都是进行专门的安全培训之后才能进入施工现场进行拆除操作。未受过安全技术教育的人员不得进入拆除施工现场。

<2>对本工种安全技术不熟悉的人员不能独立作业，施工人员严禁带入火种。

<3>每一项工程开工前，在技术交底时必须有安全交底，重要的工程和特别危险的工程一定要制定出切实可行的安全技术措施。

<4>如发现危及安全工作的因素，应立即向技术安全部门或施工负责人报告，排除不安全因素后才能进行施工。

2.安全技术措施

(1)一般规定

<1>进入现场必须戴好安全帽、扣好帽带，并正确使用个人劳动保护用品包括防毒面具。

<2>各种电动机械设备必须有可靠的安全接地和防腐措施，不懂电气和机械的人员，严禁使用机电设备.

<3>施工现场应整齐清洁，各种设备、材料和废料应按指定地点堆放。施工人员在施工现

场应按指定的道路行走，不能从危险地区通过，不能在起吊物件下通过或停留，要注意与运转的机械设备保持一定的安全距离。

<4>施工前应检查周围环境是否符合安全要求，挂起危险标志。

<5>在金属容器内或潮湿的场所工作时，使用的照明工作灯应为12v，环境较干燥时电压也不能超过36v，且均为防爆灯具。

(2)工具、机具操作的安全技术

各种工具和设备在使用前应进行检查，不得有破损之处。电动工具和设备应有可靠的接地，使用前检查是否有漏电现象。

(3)起重吊装的安全技术

起重吊装机械一定要受过训练的专门操作人员操作，其他人员严禁使用，各种起吊机械必须在允许的荷载范围内工作，不得超出荷载标准。在整个吊装过程中，施工人员要听从指挥，熟悉指挥信号，不得擅自离开工作岗位。吊装时划分的施工警戒区域应设立禁区标志，非施工人员禁止入内。

(4)焊接的安全技术

焊接时，焊工必须穿好劳保用品，戴好面罩、手套等防护用品以防被电焊灼伤。施焊点最好用不透光的遮蔽物遮挡，以免强烈的弧光照射。

(5)防火措施

在易燃易爆场所进行施焊或明火作业时，必须事先采取隔离，吹净和化验检测等措施。并随时准备灭火器、沙、移动高压消防水做好应急准备，一旦发生火灾，应采取灭火措施，无法控制时需立即通知消防部门。

### 默认推荐访问其他精彩内容：

脚手架拆除施工方案

锅炉拆除施工方案

厂房拆除施工方案

脚手架拆除施工方案

建筑物拆除施工方案

更多请访问施工方案范文http://www.haoword.com/qiyewenhua/shigong/

本范文由好范文网提供

更多好范文请访问好范文网 http://www.haoword.com