# 建筑工程学院实习日记

文章来源：好范文网

本文原地址：http://www.haoword.com/gerenwendang/shixi/393881.html

好范文网竭诚为广大文字工作者提供周到范文服务！

温馨提示:建议将本文内容复制到另一个新建word文档中保存再作适当修改。

第一篇：建筑工程学院实习日记

大一第二学期的第九周，我们建筑工程学院的学生在陈金陵院长，彭莉英和梁桥等老师的带领下进行了为期一周的认知实习。众说周知。建筑工程行业是相当注重实际经验的。身为一名应用型本科土木专业的学生，经验对我们来说就更加重要了。这次我们终于有机会去众多的建筑工地实地考察了。一周以来，前两天天气炎热，后两天大于瓢泼，天气一直不好，我们先后去了长沙和湘潭等地考察，时间紧，路途远，是比较累的。但一周以来，我却始终怀着兴奋的心情，认真听着老师和施工员，监理人员的实地讲解，这使我收获很大。这不但使我对本专业的认识进一步加强，也是我对今后工作的选择有了初步的认识。

下面就是我本次实习的具体行程和我的体会的实习日记。

xx年4月13号 星期一 晴

上午，在图书馆第二报告厅内，我们认真聆听了陈院长和湘潭市建筑设计院的专家讲说。陈院长概括了我们这次实习的行程安排，接着设计院的专家细致的为我们介绍了现在设计院内的工作要求，也就是告诉我们要达到怎们样的水平才有机会计入设计院工作。这对我们既是鞭策是鼓励。

下午天气温和，我们怀着兴奋的心情，在陈院长的带领下参观我们学校的新校区。来这里求学半年多，却从没有如此近距离的领略我们湖工的美丽。徜徉在这座园林般的学府中，同学们畅所欲言，心情格外的好。看得出陈院长也很激动，他自豪的向我们介绍着湖工的每一栋建筑，每一片风景……

xx年4月14号 星期二 晴

星城长沙之旅

4月14号这天，天气异常的炎热。太阳如炽热的火球，把地面烧烤的滚烫滚烫的。但这却丝毫没有影响到同学们的好心情。因为今天我们要去长沙实习，去感受星城的美丽。

宏伟壮观的贺龙体育馆

第一站我们参观的是贺龙体育馆。贺龙体育馆绝对是世界级的体育馆，多处结构在当时都达到了世界级领先水平。随着总结构设计师胡工的介绍，我们对贺龙体育馆有了进一步的了解。办第五届城运会开幕式重任的长沙贺龙体育场位于长沙新世纪体育文化中心西北部，主体工程为框架8层(局部9层)，建筑面积11.7586万平方米，5层以上外墙为圆弧剪力墙，屋面标高最底为28.8米，最高为33米，呈阶梯状分布，整个框架由484根框架拄组成。整个外观的主体部分用当今世界最流行的玻璃幕墙装饰。贺龙体育场可容纳观众6万人，钢屋盖工程建筑面积为4.57万平方米，用钢量达3552吨。贺龙体育场共有东西南北四扇门，四扇大门上端采用拉索点式玻璃幕墙，四个大门出口采用大板玻璃幕墙。贵宾通道的出入口采用框架式玻璃幕墙结构，用钢骨架与复合铝板支撑，确保各项性能达到设计使用要求。贺龙体育场的“世纪之花”设计方案，将传统文化与现代艺术巧妙地融为一体，主场的顶盖象征一朵绽放的芙蓉花，鲜花意指掌声和荣誉，主场的南北立面展现出“白鹤亮翅”的造型，象征着湖南长沙的体育事业像白鹤—样展翅飞翔。

体育场造型新颖.雄伟.浪漫并富有象征意义：顶盖由12块花瓣状镀铝锌板组成(12意指时光隧道，体现出对时间的珍惜和速度的追求)从南北向东.西层层叠起似朵朵白云，体现出设计对“蓝天白云”意境美的理解和把握。东西看去有如正在徐徐开启的帷幕，给人以群星灿烂.歌舞升平的欢乐景象。翻舞的屋顶造型像波浪，又似欢欣鼓舞的人群掀起人浪，契合了团结蓬勃的主题，同时令潇湘人产生对母亲河湘江的联想。每片花瓣状的钢架连接，并有意突出檐下的空间层感觉与形式的引导，注意了板块过渡的轻微渐变关系，更进一步探索了以现代屋盖表达古代建筑中屋顶传递的空间曲线与轮廓剪影的美感，以唤醒人们对中国古代与建筑意向的追求。

橘子洲之旅

第二站我们来到了橘子洲头。橘子洲真是美不胜收啊!导游热情洋溢的告诉我们：“橘子洲头生态区是未来橘子洲风景区的主体部分，它以毛泽东《沁园春·长沙》诗词为主线，分区域建百亩橘园、梅园竹林、碧桂园、杨柳岸、玫瑰园等景点，展现自然风景与人文诗词意境交融的情景。”橘子洲工程建设指挥部相关负责人透露，除种植橘子树外，橘子洲还将种植大量的名贵树种，使之春天春花怒放，夏天绿意盎然，秋天、冬天红绿相间。”当然看风景是次要的，我们的主要目的是光看毛泽东青年艺术雕塑。据橘子洲工程建设指挥部办公室主任郑伟介绍，按照总体规划，橘子洲头以毛泽东《沁园春·长沙》诗词为主线引领全洲。矗立于洲头的毛泽东雕像以1925年青年时期的毛泽东形象为基础，突出表现毛泽东当年胸怀大志、风华正茂的气概。雕像总高度32米。

郑伟指出，毛泽东青年艺术雕像由全国最著名的雕塑家制作，它是我国雕塑史上的里程碑。目前已对眉毛、头发、脸形等进行了多次修改，“在制作过程中还将不断修改，直到社会各界都能接受为止……矗立一个从古典和谐走向现代崇高的历史伟人形象。”……

陈飞虎教授讲座

晚上7.00点，我们不顾路途的疲劳，准时赶到图书馆第一报告厅，听陈飞虎教授关于建筑与艺术的讲座。陈飞虎教授拥有湖南大学建筑学院院长，湖南省书画协会副主席等众多的头衔。陈教授谈吐幽默风趣，言语中透露着对绘画的热爱，对真理的不懈追求。在谈到建筑与艺术时，陈教授感慨的说：“中国仅有的几位建筑大师，他们都有共同的特点，即他们既是伟大的建筑设计师，又是伟大的画家;在谈到艺术修养对个人和社会的重要性时，陈教授生动的列举了古希腊常胜将军和法兰西帝王拿破仑的事例，他说告诉我们，现在雅典卫城，法国巴黎能成为世界历史文化名城与这两个人对艺术的高度重视是密不可分的。接着陈教授大胆指出了现代城市艺术病例，提出了一些提高大学生艺术修养的方法，使我们受益匪浅。最后陈教授向同学们展示了自己从事建筑艺术事业几十年以来的一些作品。之中不乏骄傲却又饱含艰辛，其作品流露出的悲天悯人的情怀是显而易见的.同学们陶醉着，感动着，掌声一浪高过一浪……

xx年4月15号 晴

今天是实习的第三天，我们去参观了湘潭的莲城大桥和金屏村铁路桥。

世界上首座斜拉钢管拱桥——莲城大桥

莲城大桥于xx年2月28日正式动工修建，历时四年半后，莲城大桥已全面通车 。据了解，整座本桥全长4488米，其中桥梁1345米，东、西引线分别为1325米和1818米，桥宽27米，总投资达4.2亿元。桥型设计方案为双飞燕斜拉钢管拱混凝土桥，是目前世界上首座斜拉钢管拱桥，其桥梁技术水平居世界先进地位，尤其是400米钢管单拱跨度在世界桥梁史上是最长的。莲城大桥贯通了107和320两条国道，使过境车辆无须经过闹市区，缩短车程10余公里，缓解了市内交通压力，同时也扩大了我市城市框架，拉近了长株潭三市之间的距离。

武广铁路金屏村大桥

武广铁路是由中铁四局设计与主持修建的，据悉建成后时速将达350公里，居世界领先水平。我们今天参观的就是其中重要工程之一的金屏村铁路桥。梁桥老师告诉我们:武广客运专线金屏村大桥位于湘潭市昭山乡金屏村。该桥长340米，桩基84根，墩台11个，共有10片32米900吨桥梁。自xx年11月工程项目开工以来，中铁四局的建设者克服丘陵地区交通不便的困难，精心组织，科学施工，确保了大桥主体按时完成。

招标介绍讲座

晚7.00，我们再次来到图书馆报告厅。今晚我们要学习什么是招标与投标。作为建筑行业的人员，不论从事施工，管理，还是监理都没不了要用到这些知识，经过我认真的听取讲解对招标投标由了一定的了解。招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。 招标分为公开招标和邀请招标。招标程序： 政府采购的招标程序一般为： 1、采购人编制计划，报财政厅政府采购办审核; 2、采购办与招标代理机构办理委托手续，确定招标方式; 3、进行市场调查，与采购人确认采购项目后，编制招标文件。 4、发布招标公告或发出招标邀请函等等，在此我就不一一叙述了。

xx年4月16号 星期四 大雨

今天使我们实习的最后一天，我们将驱车湘潭九华工业园，参观工业建筑与民用用建筑。

第二篇：建筑工程实习日记

2014年5月2日星期一晴

基槽验收记录表

建筑物应进行施工验槽，基槽验线就是根据主控轴线、基底平面图、地基基础施工方案、检验建筑物基底外轮廓线、集水坑、电梯井坑、垫层标高（高程）、基槽断面尺寸和坡度等。检查内容包括基坑位置、平面尺寸、持力层核查、集水坑、电梯井坑、垫层标高（高程）、基底绝对高程和相对标高、基坑土质及地下位、放坡边线、坡度、基槽断面尺寸等，有桩支护或桩基的工程还应进行桩的检查。地基验槽检查记录应由建设、勘察、设计、监理、施工单位共同验收签认。

基槽平面、剖面简图：应标明平面（建筑物基底外轮廓线位置、重要控制轴线、尺寸、集水坑、电梯井坑等）；剖面（垫层标高、放坡边线、坡度、基槽断面尺寸、重要控制轴线等）及指北针方向、具体的图名。

检查意见：（应有测量的具体数据差）经检查：基底外轮廓线位置、尺寸准确，基槽开挖断面尺寸、垫层标高、放坡边线、坡度、持力层核查、基底绝对高程和相对标高等各项指标符合设计要求规定，基坑土质符合地质勘探报告。

2014年5月3日星期二晴

沉降观测记录

根据设计要求和规范规定，必需进行沉降观测的工程，应由建设单位委托有资质的测量单位进行施工过程中及竣工后的沉降观测工作。

测量单位应按设计要求和规范规定，或监理单位批准的观测方案，设置沉降观测点，绘制沉降观测点布置图，定期进行沉降观测记录，附沉降观测点的沉降量时间、荷载关系曲线图和沉降观测技术报告。

属于下列情况之一者应进行沉降观测：

a、重要的工业与民用建筑物；

b、20层以上的高层建筑物；

c、造型复杂的14层以上的高层建筑物；

d、对地基变形有特殊要求的建筑物；

e、使用灌注桩基础而设计与施工人员经验不足的建筑物；

f、单桩承受荷载在4000kn以上的建筑物；

g、因施工使用或科研要求进行沉降观测的建筑物；

结构封顶至工程竣工，沉降周期宜符合下列要求：

a、均匀沉降两次每三个月平均沉降量不超过1mm，每三个月观测一次；

b、连续两次每三个月平均沉降量不超过2mm时，每六个月观测一次；

c、外界发生剧烈变化时应及时观测；

d、交工前观测一次；

e、交工后建设单位每六个月观测一次，直至基本稳定（1mm/100d）为止。

建筑物和构筑物全部竣工后观测次数

a、第一年4次

b、第二年2次

c、第三年以后每年一次，至下沉稳定（由沉降与时间的关系曲线判定）为止。如果甲方没有指定其他单位测量，项目部可申请地基公司的测量队进行测量。

2014年5月4日星期三晴

其他设备试验记录

1、大型照明灯具承载试验记录

大型灯具（设计要求做承载试验的）在预埋螺栓、吊钩、钓杆或吊顶嵌入式安装专用骨架等物件上安装时，应全数按2倍灯具的重量做承载试验

2、高压部分试验记录

应由有相应资格的单位进行试验并记录，表格自行设计。

3、漏电开关模拟试验记录

4、大容量电气线路结点测温记录

大容量（630安培及以上）导线、母线连接处动力和照明工程的漏电保护装置应全数做模拟动作试验，并符合设计要求的额定值。或开关，在设计计负荷运行情况下应做温度抽测记录，温升值稳定且不大于设计值。

5、避雷带支架拉力测试记录

避雷带的每个支持件应垂直拉力试验，支持件的承受垂直拉力大于49n（5kg）

6、电度表检定记录

电度表在安装前应送有相应检定资格的单位全数检定，应有记录（表格由检定单位提供）。注意要收集高压配电室资料

2014年5月5日星期四晴

分部（分项）检验批质量验收记录

分部（分项）检验批质量验收记录

土方开挖工程检验批质量验收记录 土方回填工程检验批质量验收记录 钢筋加工检验批质量验收记录 钢筋安装工程检验批质量验收记录 模板工程检验批质量验收记录

混凝土工程检验批质量验收记录 现浇结构混凝土工程检验批质量验收记录 填充墙砌体工程检验批质量验收记录 钢筋焊接（对焊）质量验收记录 钢筋混凝土结构实体钢筋保护层厚度检验记录

装饰工程：

一般抹灰工程检验批质量验收记录； 木门窗安装检验批质量验收记录 ；塑料门窗安装检验批质量验收记录； 门窗玻璃安装检验批质量验收记录； 饰面砖粘接工程检验批质量验收记录； 涂料（水性、美术）涂饰工程检验批质量验收记录 ；细部工程（护栏和扶手）安装检验批质量验收记录； 楼地面找平层检验批质量验收记录； 整体面层（水磨石）检验批质量验收记录； 屋面找平层、保温层检验批质量验收记录 ；屋面卷材、涂膜防水层工程检验批质量验收记录 。

建筑给水排水及采暖工程检验批质量验收记录：

给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录； 室内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 ；雨水管道及配件安装工程检验批质量验收记录。

电气工程隐蔽验收记录

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力照明配电箱（盘）安装分项工程检验批质量验收记录； 电线导管、电缆导管和线槽敷设安装工程检验批质量验收记录； 电线、电缆穿管和线槽敷线安装工程检验批质量验收记录 ；普通灯具安装工程检验批质量验收记录 ；开关、插座、风扇安装工程检验批质量验收记录； 建筑照明通电试运行检验批质量验收记录 ；接地电阻安装工程检验批质量验收记录 ；接闪器工程检验批质量验收记录 系统通电试验记录。

2014年5月6日星期五晴

钢材出厂合格证

钢材出厂合格证与试验报告要匹配，每一批进场钢筋按同一牌号、同一炉（罐）、同一规格、同一交货状态钢筋每60t为一验收批。钢筋产品合格证出产厂家质量检验部门提供。内容包括：生产厂、炉种、规格或牌号、数量、机械性能、化学成分的数据及结论、出厂日期、检验部门印章、合格证的编号。符合标准要求、并由使用单位注明其代表数量及使用部位。

注意以下几点：

a、工程所用钢筋的抽检数量够不够。

b、钢筋应与图纸或洽商所需钢筋（材）品种、规格为依据，按进场验收批，检查各规格是否已做复试。

c、钢筋种类、规格牌号应按设计要求采用，需要代换时。必须有设计单位签认。

d、钢材复试报告检查数据是否达到规范规定标准值。若发现问题应及时取双倍样做复试，并将复试报告或处理结论存栏。

e、有抗震要求的框架结构，其纵向受力钢筋的进场复试强屈比、屈标比计算值应符合gb50204-2014第5.2.2条标准。

f、检查各试验单代表数量总和与总需求量相符。

第三篇：工程建筑实习日记

日期： 2月25日星期：五 天气：多云 5~15°c实习项目的： 垫层的作用指导老师：实习内容与心得：

地基验槽后就是进行基础承台垫层混凝土的浇筑，基础垫层的作用有： 1、方便施工放线； 2.确保基础底板筋的有效位置，保护层好控制；使底筋和土壤隔离不受污染。3.方便基础底面做防腐层4.找平，通过调整厚度弥补土方开挖的误差，使底板受力在一个平面，也不浪费基础的高标号砼。本工程基础垫层混凝土采用的是商品混凝土（注：苏州市规定所有工业与民用建筑必须使用商品混凝土），标号为c15。混凝土使用量12m3，施工时做了1组标养试块。

通过今天在施工现场观察施工单位浇筑垫层混凝土，使我对基础垫层的概念和作用有初步的了解。

第四篇：工程建筑实习日记

日期： 3、1星期： 二天气：阴天 2~7°c

实习项目的：混凝土试块的留置指导老师：实习内容与心得：

今天将对扩建仓库的基础混凝土进行浇筑，混凝土为商品混凝土，预计浇筑混凝土的数量为160m3，施工图纸设计的基础混凝土的强度为c30,监理工程师告诉我，根据gb50204-2014《混凝土结构工程施工质量验收规范》中混凝土试块留置要求的规定，最少施工单位要留置试块3组，其中要2组标养试块和1组同条件试块（施工单位上报项目监理部的施工方案及混凝土留置方案中也是留置2组标养和1组同条件试块）。在浇筑混凝土前，施工员准备了三组混凝土试模，合计九只，拿到了扩建仓库的基础边，已备

做试块，分别在第二车混凝土、第四车混凝土和第五车混凝土各做一组混凝土试块。并且后再每组试块上标注混凝土的标号、制作时间、部位、养护条件。

通过今天学习，对混凝土标养试块和同条件试块以及混凝土试块留置数量与混凝土的浇筑数量有关有初步的了解。

第五篇：建筑工程实习日记

8月1日小雨转多云

今天是实习的第一天，一大早我就来到了工地，到工地的第一感觉就是新奇。今天我是跟着资料员，帮资料员在电脑上打打字，翻看了一下施工图纸，也接触了一些验收资料。没事的时候我戴着安全帽到工地现场走走看看，熟悉熟悉工地环境。一天下来，我脑子里所能记住的就是在电脑上输入的那些钢筋型号和下料长度，那么多密密麻麻的数字和符号使我感到眼睛非常地不舒服，但也让我尝试到了工作的辛苦和看到自己的劳动成果时的喜悦心情。因此我决定在以后的实习时间里虚心学习，认真完成安排给自己的工作，充分利用这次难得的实习机会，结合实践更好地理解理论知识，为以后的工作打下坚实的基础。8月2日晴

今天与监理员一起到工地现场查看施工情况，监理员给我现场讲解了一些施工中容易出现的质量问题以及解决问题的方法。比如剪力墙裂缝,在做外墙防水前采用表面涂抹法，用聚合物水泥涂膜材料在裂缝处涂刷2~3遍，以有效的防止渗漏，同时防止钢筋受腐而破坏结构。墙体也会发生偏移，找出原因后拆除重建等等问题。他还给我介绍了本工程的工程概况，这座楼为框架结构以及甲、乙、丙三方分别是哪些单位等等。我和监理员在工地现场查看了一会儿回到办公室之后，我又去工地认真地看了一下工人师傅们的施工情况，虽然刚才和监理员一起看的时候，他给我讲了很多，跟着他的讲解我学到了很多，但是自己看的时候还是有很多不明白的地方，我想我还是到现场看的太少，以后还是多去工地走动，多了解施工情况，我才会学到很多知识。

8月3日晴

今天到工地听资料员说要去工地现场做放线记录，我很高兴也很期待，于是与资料员一起上楼做记录，我通过仔细看资料员的记录过程，我也学会了这项工作。同时我也看看他们如何放线，我看到放线工具有：经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。经过放线师傅的现场演练和认真讲解，我了解到：根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上，在建筑物的施工层面上弹出轴线，再根据轴线放出柱子、墙体等边线等。看完他们的操作之后我也练习了一遍，我深深地体会到自己亲手操作的效果，远比他人讲解印象深刻。今天真是受益匪浅，让我学会了放线以及放线记录，在工地实习中学到了知识真的很开心。

8月4日雷阵雨转多云

今天，我又和监理员一起去楼上施工现场了，我看到工人师傅们正在绑钢筋，就问了监理员一些有关绑钢筋方面的问题，他耐心地给我讲解了一番，我明白了：钢筋绑扎时，靠近外围两行的相交点每点都绑扎，中间部分的相交点可相隔交错绑扎，双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎，如采用一面顺扣应交错变换方向，也可采用八字扣，但必须保护钢筋不位移。而且他边给我讲边让我看看工人师傅是如何操作如何绑扎的。在施工现场边看边听所学到的知识是课本上永远也学不到的，也是课堂上永远也学不会的，所以我会在工地认真地学习，把课堂上没有听懂的在这里补上，让理论结合实践，更好地学会专业知识。 8月5日小雨转多云

今天到工地后没什么事干，而且早上还下着毛毛细雨，过了一会雨停了我就去了附近的工地看看，这里正在挖基坑，我就向旁边的师傅问了一些相关的问题，通过我看到的和师傅讲解的，我懂得了: 坑边堆放弃土、材料及施工机械时应保持5米以上安全距离，且堆放高度不超过1.5米。土方开挖严格按经批准的施工方案进行，确保邻近的建筑物和构筑物的安全。作业人员进入基坑施工设置安全专用通道，基坑内作业人员设置安全立足点，并设置足够的照明；垂直作业设置隔离防护措施。基坑施工设置有效排水措施，并先制订防止临近建筑物危险沉降位移的应急措施，必要时，在整个施工过程中进行沉降位移观测。 8月6日多云

今天我到工地后大家似乎都挺忙的，于是我就自己戴着安全帽去了楼上施工现场，到了四楼我看到他们正在支模板，我看了一会，旁边的一位师傅知道我是个实习生后就热心地给我说起了这些模板，他告诉我：本工程所用的模板为镜面模板。模板的制作为半成品现场集中拼装，柱模板拼装好后，按照投测在楼层板间上的柱模十字轴线安装柱模底部，然后用吊线锤校正，校核后方可进行钢筋加固。模板施工要有足够的强度、刚度和稳定性，同时要保证位置、标高、形状和几何尺寸的准确性。柱模板下端打砼前必须用水吹干净方可进行浇注。一层框架结构模板和脚手架要周转使用，所以梁板拆模时间要按规范规定要求进行，若有特殊需要则应与技术部门联系而决定。模板拆除后要及时清理干净整修好，堆放整齐以备周转使用。

8月7日阴转多云

今天我还是自己去的施工现场，上到四楼，我看到昨天已经支完模板，今天正在浇筑混凝土，我又遇见了昨天给我讲模板的那位师傅，他看我天天来工地认真学习，又主动给我讲起了混凝土工程的知识来，他说：本工程采用现场搅拌、机械振捣，人工养护的作业方式（材料：水泥品种、标号、牌号及生产厂家与砼配合比的通知单一致，水泥应有出厂合格证及进场报告，并进行现场抽样复试）。砼浇筑采用泵送砼施工方法。砼结构应按规范规定留置水平施工缝及垂直施工缝，水平施工缝留置在柱的根部及梁的下部，板垂直施工缝留置在次梁跨度中间三分之一范围内。砼地面与楼面施工严格控制砼顶面标高及平整度。

8月8日多云

今天我又去了附近的一个工地，在那里我看到有两位年轻师傅正在做基础放线，因为我们那边已经到了主体施工，也看不到基础上的施工情况了，我就到他们跟前看看，听听他们的讲解：建筑物定位桩设定后，由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核（监理人员主要是旁站监督、验证），最后放出所有建筑物轴线的定位桩（根据建筑物大小也可轴线间隔放线），所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩（至少4个）及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。基础定位放线完成后，由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线，进行基础开挖。放线工具：经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。

8月9日多云

今天到工地后监理员带我去楼上查看施工情况，我们看了一会没什么问题，就随便走走，到了搭设起的脚手架旁边，监理员给我讲起了有关脚手架的搭设知识：脚手架杆件搭设要符合规范要求，拉结点要牢固，转角、顶层拉结加密，并采用刚性连接，横向每隔3米，水平每隔6米，在柱子浇捣砼时预埋钢管作为拉结点。脚手片满铺，绑扎牢固，脚手片铺设交接处要做到平整牢固，无探头跷板。外侧设阻燃性密目网，密目网采用安全监督部门准用的材料。脚手架内立杆与建筑物空隙超过20厘米的每隔二层铺站人片。施工层以下每隔10米用平网封闭。施工层设1.2米高防护栏杆和挡脚板。

8月10日多云

今天我去钢筋制作棚看看钢筋的制作加工，也听听师傅的讲解：本工程所有进场的钢筋一律分批分规格按顺序堆放，堆放地点应设在钢筋加工机械附近，并按规定进行复检，复检合格后方可投入使用。钢筋加工要实行半成品检查及验收制度。加工的第一件成品合格后方可成批制作，制作中要加强质量监督和检查，数量多的钢筋，逐根检查其曲率是否合格。成品、半成品验收合格后要有专人负责保护管理，分规格堆放挂牌标识，按需发放，切忌乱拿、乱拖、乱用。钢筋运输，钢筋原料用汽车运至钢筋加工点，进行半成品加工，成型的半成品用人工钢筋车运至操作点，垂直运输采用人工传递，部分钢筋用吊车，稳机配合作业。 8月11日多云

今天我没去施工现场，是在资料员办公室看看她整理的一些资料和一些表格的编制方法

以及签字盖章手续，还了解了图纸会审的实施过程:设计单位各专业设计负责人分专业进行设计交底。公司总工程师或工程技术科长或项目负责人或指定人员代表本组织提出预审时发现的问题。遇到有争议的问题时，本组织由参加图纸会审的负责人与设计方沟通解决.设计单位有关人员对本组织各专业提出的问题逐条予以解答。对于解答情况，本组织应指定人员做好记录。图纸会审后，由本组织负责或业主指定其他单位负责整理会审意见，形成会审记录。会审记录应详细、准确，并注明参加会审的人员、时间和地点。图纸会审记录应由参加会审的各方代表确认。

8月12日阴

今天监理方来工地进行工程质量的检查、验收，经过项目经理的同意，我也参与了工程质量的检查、验收，上现场之前必须熟悉施工图纸，如墙体配筋图、楼板梁的配筋图、模板施工图等。模板验收中主要检查板缝是否封堵严密、垂直度是否合格、测量模板安装是否满足房间开间要求等；钢筋验收则检查墙体的保护层厚度、箍筋间距、梯子筋以及暗柱暗梁的配筋是否符合要求等。验收完成后监理方要求开会，总结了验收情况：整体质量良好，未发现小蜂窝、麻面、漏筋、漏石的混凝土表面等问题，验收合格。会议结束后，我一直在思考小蜂窝、麻面、漏筋、漏石都是什么，出现这样的问题应该如何修补，可自己想来想去还是想不明白...

8月13日小到中雨

今天下雨，我还是坚持去工地实习，到了工地后我找到监理员问了昨天我没想明白的问题，监理员告诉我：那些现象都是施工中出现的质量问题，对数量不多的小蜂窝、麻面、漏筋、漏石的混凝土表面用钢丝刷刷干净，然后用水清洗湿润，然后用1：2.5水泥砂浆（内掺建筑胶）抹面修正，抹浆初凝后加强养护工作；蜂窝比较严重或漏筋较深时，剔除掉附近不密实的混凝土和突出的骨料颗粒，用清水洗刷干净并充分润湿后，再用比原强度等级高一级的细石混凝土填补并仔细捣实；对胀模、变形、错台的混凝土结构应根据图纸尺寸弹线、切割，再按线进行剔凿，剔凿先用尖錾子进行剔凿，剔凿基本到位后用扁錾进行细致剔凿，剔凿要不露钢筋、平整。

8月14日阴

今天我在工地恰好在塔吊司机下来休息时碰见他，所以就聊了一会儿，和他聊的最多的当然是他开的塔吊，也让我了解了： 塔吊必须有灵敏的五限位（吊钩高度、变幅、行走前后、起重力距、驾驶室升降）、四保险（吊钩、绳筒、断绳、手刹制动）装置、缓冲装置。塔吊基础须按厂方说明设计，并经有关技术部门审批。固定式塔吊基础挖坑槽深不小于600mm，基土夯实，上浇砼，表面平整，有防水和接地保护措施。塔吊与输电线路距离要按照规定，并有严密防护措施。塔吊应有单独配电箱，并配触漏电保护器。塔吊安装完毕后，必须经过有关部门验收，验收规范、手续齐全、合格，经验收人签字后挂合格牌，方可使用。塔吊使用应挂设备技术性能牌、上岗人员牌，有例行保养制度和记录。塔吊装拆必须符合建设部和省建设厅的有关规定。

8月15日多云

今天是实习的最后一天了，我仍然早上八点半按时到达工地，等到项目经理来到办公室的时候我拿着我的实习日记和生产实习考核表找经理签字盖章，他先查看了我的日记，然后询问了我的上下班时间，看到我认真的工作、学习态度，他高兴地给我写了不错的评语，签了字，盖了章，他还表扬并鼓励了我，要我在以后的学习生活里更加努力奋斗，一定会实现自己的理想。经过了这半个月的实习，我也学会了很多知识，明白了很多道理，而且学会适应艰苦的工作环境，我想这次实习一定给我以后的学习和工作打下了坚实的基础，有了这次经历，让我对以后的生活充满了信心，我会努力奋斗的！

更多请访问实习报告范文http://www.haoword.com/gerenwendang/shixi/

本范文由好范文网提供

更多好范文请访问好范文网 http://www.haoword.com