# 梯控系统解决方案

文章来源：未知

本文原地址：http://www.haoword.com/qiyewenhua/shigong/9983.html

好范文网竭诚为广大文字工作者提供周到范文服务！

温馨提示:建议将本文内容复制到另一个新建word文档中保存再作适当修改。

关于《xxx》梯控系统解决方案

一、梯控系统概述:

1、固定用户：进入该单元楼前，先在单元楼门口的对讲主机刷卡处刷卡，门将被打开，同时电梯下至用户所在的楼层（一楼或地下一楼）。进入电梯后在厢内读卡器刷卡至指定楼层，同时点亮该层按键。

2、临时访客：先在一楼对讲主机处呼叫所要拜访的用户，户主在室内对讲分机上按一个“访客键”，同时可视主机给梯控系统楼层信息(485协议)信号，并释放该楼层权限，进入单元楼的门打开，同时电梯下至一楼(通过门禁系统联动实现)。访客进入电梯后按所要拜访的用户的所在楼层，电梯至所要到的楼层。

3、住户与住户之间的互访：首先电梯的预召唤功能由可视对讲系统与电梯厂家做协议联动来实现，楼层权限的开放则由梯控系统与可视对讲协议联动完成。如：8楼的户主要拜访12楼的户主。先由8楼户主先通过对讲告知12楼户主，12楼户主在家里的对讲分机上按“访客键”，则电梯内的“12”层按键被释放。同时8楼户主在户内，按预召唤键，召唤电梯到达8楼户主所在位置，进入电梯后，8楼户主按电梯“12”层按键，则电梯达到12楼，拜访12楼户主。

4、住户室内电梯预召唤功能：电梯预召唤功能，由可视对讲系统与电梯厂家通过协议联动来实现该功能。

二、梯控系统流程图：

1、固定用户的流程图：

由于上述提到的要点，对于业户回家的流程如下：

户主刷箱内读卡器

卡片的时间计划正确，权限正确

控制器判断

合法卡

非发卡

电梯无响应

时间计划错，权限错

卡片的时间计划，权限计划

位置判断

进入电梯首层

电梯运行

指定到相应楼层

2、临时访客的流程图：

访客进入电梯后，按所拜访的户主所在的楼层键，

电梯下至一楼

位置判断

访客通过对讲主机与户主取得联系，户主同意确认后，户主在对讲分机处按“访客键”，

可视对讲主机提供楼层信号(485)给梯控系统，释放所需楼层权限

电梯运行

访客至所要拜访的楼层

3、住户与住户之间的互访流程图（例如：8楼户主访问12楼户主）

位置判断

8楼户主通过对讲分机与12楼户主取得联系，12楼户主同意确认后，在对讲分机处按“访客键”，（电梯内的“12”层按键被释放）

8楼户主户内按预召唤键，电梯到达8楼所在楼层

8楼户主进入电梯后，按12楼户主的楼层“12”层

电梯运行

8楼户主到达12楼户主所在的楼层，8楼户主拜访12楼户主

三、梯控系统运营商之间工作界面：

(一) 梯控厂家：

梯控系统要求电梯厂家，轿箱内楼层按键处需提供，独立按键信号（即非集成电路式），便于梯控系统接线。另外在轿箱内刷卡处做好预留孔位方便读卡器安装，同时要求电梯厂家开放梯控协议。

详细说明：IC卡电梯系统，需和电梯厂家配合的主要部分就是接口问题。从现有的结构上来看，目前提供的控制部分电路都是继电器的触点信号。

功能说明：

从功能上实现过程是采用轿内刷卡自动选层方式。也就是说有权用户前往单一权限层，刷卡后轿内某权限层按钮亮，实现目标层指令登记。有权用户前往多个权限层，刷卡后轿内某些权限层按键权限释放，再由有权用户选择想前往的目标层。如若有权用户前往公共层不需刷卡只需按下楼层按钮，实现目标层指令登记。

接口说明：

1、每台电梯上提供一套IC卡电梯控制器和多个按键控制器（一个IC卡电梯控制器下最多可以接6个按键控制器，每个按键控制器最多允许管理12层）。其中控制部分主要是按键控制器和电梯面板之间的连接方式。按键控制器的输出形式：输出未编码的两组继电器信号。其中一组继电器取名为层楼继电器（通电时处于不跳变状态），另一组取名为管理继电器（通电时处于跳变状态）。

2、当IC 卡电梯控制器确认某层有权用户的权限后，如果该有权用户只能去某一楼层时，楼层继电器跳变，而管理继电器不跳变；如果该有权用户能去多个楼层时，管理继电器跳变，而层楼继电器不跳变。

3、物业管理部门用户刷卡后，必须释放所有按键的权限，此时，管理继电器全部吸合，由物业管理部门用户自行选择想要去的楼层。

4、当发生紧急状况或者IC电梯系统损坏时，只要断开IC卡电梯系统的供电，管理继电器恢复到原来状态，此时能保证电梯原来系统的正常运行。

设备供电要求：

电源位于轿顶电气箱，规格为AC220V。

预留设备安装空间要求：

1、读卡器的尺寸大小：读卡器安装在电梯按键面板上，所以面板上就需要预留安装读卡器的空间，一般这个空间的大小为：120MM*120MM

2、电梯铁箱尺寸大小：550MM*250MM*400MM。电梯轿箱顶部的空间必须符合这个尺寸要求。

电梯线缆及接线端要求：

1、调度控制器与电梯控制器和按键控制器、感应读卡器是采用RS485的通讯方式，故所采用的线缆必须是RVVSP4*1.0（内含抗拉钢丝）。或是2根RVVSP2*1.0。

2、现场走线时，这根RS485的通讯总线，尽量避免与AC380等动力线走在一起。

3、接线端要求：在轿箱顶部需要有各个按键接线端子说明。这样在接线的时候不至于因为线太多，引起接错的情况。

另外说明：

在设备安装或者是现场调试系统时，尽可能的希望电梯厂家能在场指导，这样不至于对相互系统的不了解，引起很多不必要的麻烦。

(二) 门禁厂家：

门禁厂家只需与可视对讲系统（需预留门禁读卡器放置空间，预留供电线路，通讯线路），在单元门口机处，通过物理联接，实现刷卡开门和临时访客拜访。在进入单元楼同时召唤电梯至一层或地下层，由门禁厂家与电梯厂家在电梯召唤上行键处做物理联接，即放置一根RVV4X0.5的联动控制线（此处为开关量信号需电梯厂家配合）。

(三) 可视对讲：

可视对讲系统需采用数字式（即TCP/IP），并同时提供楼层（485协议）信息给各个系统（包括梯控厂家，电梯厂家），梯控系统通过解悉可视对讲协议，实现临时访客授权功能。电梯厂家通过解悉可视对讲协议，实现户内召唤功能。

更多请访问施工方案范文http://www.haoword.com/qiyewenhua/shigong/

本范文由好范文网提供

更多好范文请访问好范文网 http://www.haoword.com